# 15.Інформація про отримання дозволу для ознайомлення з нею громадськості

# Відомості щодо виробничої програми, виробничої потужності, обсягу випуску продукції, що виготовляється, або послуг, що надаються, виробництв та технологічного устаткування

Підприємство займається науковими дослідженнями з метою отримання та вивчення речовин і матеріалів для потреб медицини, агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища.

На території підприємства розташовано два науково-дослідних корпуси з аналітичними лабораторіями та лабораторіями синтезу органічних сполук.

Перелік основних операцій в лабораторіях:

- отримання реагентів та розчинників;

- здійснення синтетичних операцій;

- концентрування розчинів;

- виділення цільових речовин;

- тестування речовин з використанням ідеологій комбінованого і паралельного синтезу;

- аналітична ідентифікація речовин (аналіз синтезованих сполук).

Застосування сучасних методик комбінованого і паралельного синтезу дозволяє в стислі терміни одержувати широку гаму різноманітних сполук.

При цьому синтез здійснюється в мікропосуді з використанням незначних (50-100 мг) кількостей реагентів. У таких же кількостях утворюються цільові речовини.

Робочі місця лабораторних приміщень оснащені лабораторними меблями, посудом, приладами та устаткуванням (шафи хімічні витяжні, лабораторні столи, сушильні шафи, роторні випарники, нагрівачі, прилади для поділу й очищення продуктів, аналізатори, ваги, тощо). Технологічні процеси виконують в металевих витяжних шафах.

Зберігання вихідних матеріалів і готових сполук проводиться в спеціально обладнаних приміщеннях підприємства.

Вихідні речовини в крупному фасуванні заводів-виробників (реактиви в фасуванні по 1-5 кг, розчинники – по 10-20 кг і т.п.) надходять до відповідного приміщень для видачі речовин. У фасувальних приміщеннях вихідні реактиви і розчинники фасують у внутрішню тару середнього вмісту (10-500 г для реактивів і до 1-5 л для розчинників) і подають до лабораторій по мірі необхідності.

Технологічні зв’язки відсутні.

Перелік видів продукції, що випускається на об’єкті

| Продукція (готова продукція та напівфабрикати, які відпускає підприємство споживачам) |
| --- |
|  |  | Таблиця 15.1 |
| № з/п | Вид продукції | Річний випуск |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Продукція на підприємстві не випускається. |  |

Перелік та опис виробництв, виробничих процесів, технологічного устаткування

Інші види використання розчинників та супутні види діяльності. 410411. інше

Внаслідок реконструкції в існуючому науково-дослідному корпусі організовано дві лабораторії, приміщення зберігання матеріальних цінностей, приміщення видачі розчинників та майстерня.

В новозбудованому науково-дослідному корпусі передбачено п'ять поверхів для лабораторій та підвал для комунікацій.

На першому поверсі розташовані аналітичні лабораторії (три приміщення), на другому-п'ятому поверхах – по 4 лабораторії, всього 16 лабораторій розробки і відпрацювання методик синтезу органічних сполук (лабораторії синтезу).

Блок - схема технологічного процесу лабораторних досліджень

Викиди в атмосферу

забруднюючих речовин

реактиви		              робочі розчини		                                 результат

відпрацьовані залишки

робочих розчинів

130326. зварювання металів

На території підприємства розташована майстерня, в якій виконують наступні види робіт:

- пайку з використанням каніфолі та флюсу Ф1;

- зачистку, свердління деталей;

- заточувальні роботи на заточувальному верстаті;

- миття та знежирення деталей;

- зарядку кислотних акумуляторів;

- зварювальні роботи.

120103. установки для спалювання < 50 МВт (котлоагрегати)

На території підприємства розташована газова котельня, де встановлено три водонагрійних котла фірми “Viessman” типу Vitocrossal CRU, які обладнані моноблочними автоматизованими пальниками з модульним регулюванням спалювання газу. Робота котлів передбачена в автоматичному режимі в залежності від температури зовнішнього повітря.

Номінальна теплова потужність кожного котла Vitocrossal CRU при:

- режимі роботи 50/30°С: 167 - 1000 кВт;

- режимі роботи 80/60°С: 152 - 909 кВт.

120105. стаціонарні двигуни

На підприємстві для безперебійного електроживлення передбачені:

- стаціонарний дизельний генератор виробництва фірми «AKSA»  (Турція) марки APD-44A або його аналог, обладнаний двигуном номінальною потужністю 32,0 кВт;

- стаціонарний бензиновий генератор Oleo-Mac OM LINE (Італія) або його аналог, обладнаний двигуном номінальною потужністю 5,0 кВт.

310601. трубопроводи

На території підприємства є два газорегуляторних пункти (ГРП)  шафового типу. Під час продукти газопроводів можливі залпові викиди метану, що входить до складу природного газу.

Проектна та фактична виробнича потужність та продуктивність технологічного устаткування, режим роботи устаткування, баланс часу роботи устаткування. Терміни введення в експлуатацію тенологічного устаткування, нормативний строк амортизації, дата проведення останньої реконструкції або модернізації технологічного устаткування

Таблиця 15.2

| Дже- рело вики-ду | Найменування джерела утворення ЗР (обладнання, устаткування) | Кіль-кість | Проектна потуж- ність | Фактична потуж- ність | Баланс часу роботи, годин/ рік | Нормати-вний строк амортизації, років | Дата проведення останньої реконструкції (модернізації) | Заплано-вана дата введення в експлу-атацію |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Інші види використання розчинників та супутні види діяльності. 410411. інше (дослідження і експериментальні розробки у сфері природничих і технічних наук) |
| 1-19 | Новий корпус. Лабораторії | 19 | - | - | 2000 | 25 р. | - | IV квартал 2023 р. |
| 20,21 | Існуючий корпус. Лабораторії | 2 | - | - | 2000 | 25 р. | - | IV квартал 2023 р. |
| 23 | Місце видачі розчинників | 1 | - | - | 2000 | 25 р. | - | IV квартал 2023 р. |
| 29 | Приміщення розливу розчин-ників, зливу та тимчасового зберігання відходів | 1 | - | - | 2000 | 25 р. | - | IV квартал 2023 р. |

Продовження табл. 15.2

| Контактні технологічні процеси. 130326. зварювання металів |
| --- |
| 22 | Майстерня. Ручний паяльник. Болгарка. Заточувальний верстат. Сверлильний верстат. Зварювальний апарат. Зарядний пристрій. | 1 1 1 1 1 1 | 0,8 кВт 2,2 кВт 1,2 кВт 1,0 кВт 3,5 кВт 70 А*год | 0,8 кВт 2,2 кВт 1,2 кВт 1,0 м кВт 3,5 кВт 70 А*год | 200 200 200 200 55 200 | 10 р. | - | IV квартал 2023 р. |
| Енергетика. Непромислові установки для спалювання. Установки для спалювання на комерційних підприємствах та в установах. 120103. установки для спалювання < 50 МВт (котлоагрегати) |
| 24, 25, 26 | Газові котли Vitocrossal CRU | 3 | 1000 кВт | 909 кВт | 4488 | 25 р. | - | IV квартал 2023 р. |
| Енергетика. Непромислові установки для спалювання. Установки для спалювання на комерційних підприємствах та в установах. 120105. стаціонарні двигуни |
| 27 | Дизельний генератор | 1 | 32,0 кВт | 22,4 кВт | 56 | ТО 1 раз в 12 міс. | - | IV квартал 2023 р. |
| 28 | Бензиновий генератор | 1 | 5,0 кВт | 3,5 кВт | 56 | ТО 1 раз в 12 міс. | - | IV квартал 2023 р. |
| Видобуток і розподіл викопного палива та геотермальної енергії. Мережі розподілу газу. 310601 трубопроводи |
| 30,31 | ГРП | 2 | - | - | - | - | - | IV квартал 2023 р. |

Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

| Перелік видів та обсягів забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами |
| --- |
|  |  |  |  |  | Таблиця 15.3 |
| № з/п | Забруднююча речовина | Фактичний обсяг викидів (т/рік) | Потенційний обсяг викидів (т/рік) | Порогові значення потенційних викидів для взяття на державний облік (т/рік) |
|  | код | найменування |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | - 312 | Водню перекис | - | 0,1077365 | - |
| 2 | - 323 | Кремнію діоксид | - | 0,000032 | - |
| 3 | - 348 | Кислота о-фосфорна | - | 0,0915069 | - |
| 4 | - 512 | Дициклопентадієни | - | 0,0034487 | - |
| 5 | - 10226 | Титану діоксид | - | 0,000005 | - |
| 6 | 06000 337 | Оксид вуглецю | - | 6,2436032 | 1,5 |
| 7 | 07000 11812 | Вуглецю діоксид | - | 1425,4746057 | 500 |
| 8 | 12000 410 | Метан | - | 0,05082 | 10 |
|  | 14000 | Бром та його сполуки (у перерахунку на бром), в т. ч.: | - | 0,0910865 | 0,02 |
| 9 | 14000 307 | Бром | - | 0,0474058 | 0,02 |
| 10 | 14000 313 | Водень бромистий | - | 0,0436807 | - |
| 11 | 01003 123 | Залізо та його сполуки (у переpахунку на залізо) | - | 0,00063 | 0,1 |
| 12 | 01007 183 | Ртуть та її сполуки (у перерахунку на ртуть) | - | 0,0000024 | 0,0003 |
| 13 | 01010 203 | Хром та його сполуки (в перерахунку на триоксид хрому) | - | 0,000006 | 0,02 |
| 14 | 01104 143 | Манган та його сполуки (в перерахунку на діоксид мангану) | - | 0,000081 | 0,005 |
| 15 | 03000 2902 | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна) | - | 0,76312 | 3,0 |
| 16 | - 2726 | Каніфоль талова | - | 0,000541 | - |
| 17 | 04001 301 | Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO+NO2]) | - | 2,390518 | 1,0 |
| 18 | 04002 11815 | Азоту(1) оксид (N2O) | - | 0,048657 | 0,1 |
| 19 | 04003 303 | Аміак | - | 0,5291943 | 1,5 |
| 20 | 04004 302 | Азотна кислота | - | 0,1451275 | 0,2 |
|  | 05000 | Діоксид та інші сполуки сірки, в т.ч.: | - | 1,1095395 | 2,0 |
| 21 | 05000 1727 | п-~Толуолсульфокислота | - | 0,002067 | - |
| 22 | 05000 10053 | Диметилсульфоксид | - | 0,2651207 | - |
| 23 | 05001 330 | Сірки діоксид | - | 0,1344419 | 1,5 |
| 24 | 05002 333 | Сірководень (H2S) | - | 0,0799254 | 0,03 |
| 25 | 05003 334 | Сірковуглець | - | 0,0072612 | 0,05 |
| 26 | 05004 322 | Сульфатна кислота (H2SO4) (cірчана кислота) | - | 0,6207233 | 0,5 |
|  | 10000 | Органічні аміни, в т.ч.: | - | 0,1340432 | 0,3 |
| 27 | 10000 - | Діізопропілетиламін | - | 0,0065837 | - |
| 28 | 10000 - | Хлорид гідроксиламін | - | 0,0032242 | - |
| 29 | 10000 - | 1,1-диметокситриметиламін | - | 0,0041659 | - |
| 30 | 10000 - | N- (3-диметиламінопропіл) -N'-етилкарбодіїмід гідрохлорид | - | 0,001251 | - |
| 31 | 10000 - | (Діетиламіно) трифторид сірки | - | 0,0033166 | - |
| 32 | 10000 - | Трет-бутокси-біс (диметиламіно) метан | - | 0,000855 | - |
| 33 | 10000 - | Тетраметилетилендіамін | - | 0,0013317 | - |
| 34 | 10000 - | Бензил (метоксиметил) [(триметилсилил) метил] амін | - | 0,0009086 | - |
| 35 | 10000 - | 2,2-диметоксиетиламін | - | 0,0005599 | - |
| 36 | 10000 1605 | Діетиленамідоксид (тетрагідро-1,4 оксазин,морфолін) | - | 0,0014647 | - |
| 37 | 10000 1806 | о-~Амінотолуол (о-метиланілін) | - | 0,0022408 | - |
| 38 | 10000 1812 | Бутиламін | - | 0,0032432 | - |
| 39 | 10000 1818 | Діізопропіламін | - | 0,0089876 | - |
| 40 | 10000 1849 | Монометиламін | - | 0,0072844 | - |
| 41 | 10000 1863 | Триетиламін | - | 0,0682672 | - |
| 42 | 10000 10278 | 2,4,6-Триаміно-1,3,5-триазин /меламін/ | - | 0,0166623 | - |
| 43 | 10002 1819 | Диметиламін | - | 0,0031377 | 0,01 |
| 44 | 10003 1833 | Діетиламін | - | 0,0005587 | 0,1 |
|  | 11000 | Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС), в т.ч.: | - | 84,8954132 | 1,5 |
| 45 | 11000 - | Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) | - | 0,079563 | - |
| 46 | 11000 - | Тетрафенілметан | - | 0,092441 | - |
| 47 | 11000 - | Диетилсилан | - | 0,1443311 | - |
| 48 | 11000 - | Діазин | - | 0,1854214 | - |
| 49 | 11000 - | 2,2- диметил-1,3-диоксолан | - | 0,1463057 | - |
| 50 | 11000 - | 2,2,2-трифлуороцтова кислота | - | 0,046528 | - |
| 51 | 11000 - | Ди-трет-бутилдикарбонат | - | 0,0417488 | - |
| 52 | 11000 - | 1,2-диметоксиетан | - | 0,0149687 | - |
| 53 | 11000 - | Біс (триметилсиліл) амід літію | - | 0,0059783 | - |
| 54 | 11000 - | Трифтороцтовий ангідрид | - | 0,0041047 | - |
| 55 | 11000 - | Перйодат Десса ї Мартіна (1,1,1-Триацетокси-1,1-дигідро-1,2-бензйодоксол-3(1H)-он) | - | 0,0009606 | - |
| 56 | 11000 - | Метансульфонілхлорид | - | 0,0043808 | - |
| 57 | 11000 - | Етандіоіл дихлорид | - | 0,0066996 | - |
| 58 | 11000 - | Ацетилхлорид | - | 0,0053992 | - |
| 59 | 11000 - | Хлорсульфонова кислота | - | 0,0097206 | - |
| 60 | 11000 - | Диметилсульфідний комплекс борану | - | 0,0047439 | - |
| 61 | 11000 - | Бензилбромід | - | 0,0038456 | - |
| 62 | 11000 - | Дифенілфосфорилазид | - | 0,0010926 | - |
| 63 | 11000 - | Трифторметансульфоновий ангідрид | - | 0,0019113 | - |
| 64 | 11000 - | Триметоксиметан | - | 0,0023814 | - |
| 65 | 11000 - | Етилформіат | - | 0,0033007 | - |
| 66 | 11000 - | Триетил фосфоноацетат | - | 0,0036679 | - |
| 67 | 11000 - | Триметил(трифторметил)силан | - | 0,0022416 | - |
| 68 | 11000 - | Триетилортоформіат | - | 0,0017453 | - |
| 69 | 11000 - | Діазабіциклоундецен | - | 0,0028527 | - |
| 70 | 11000 - | Ізопропоксид титану (IV) | - | 0,0036652 | - |
| 71 | 11000 - | Трихлорацетилхлорид | - | 0,0035483 | - |
| 72 | 11000 - | Триметилсилілціанид | - | 0,0007534 | - |
| 73 | 11000 - | 1-метил-2-піролідинон | - | 0,0003737 | - |
| 74 | 11000 - | Трифторид сірки 4-морфолінілу | - | 0,002198 | - |
| 75 | 11000 - | п-толуолсульфонілазид | - | 0,0017228 | - |
| 76 | 11000 - | 3-бром-1-пропен | - | 0,0013677 | - |
| 77 | 11000 - | Хінолін | - | 0,0016901 | - |
| 78 | 11000 - | Йодоетан | - | 0,000647 | - |
| 79 | 11000 - | Діетилетерат трифториду бору | - | 0,0012551 | - |
| 80 | 11000 - | Етинілтриметилсилан | - | 0,0014402 | - |
| 81 | 11000 - | Бромід фосфору (III) | - | 0,0008577 | - |
| 82 | 11000 - | Бензил хлороформат | - | 0,002281 | - |
| 83 | 11000 - | Диметилкарбонат | - | 0,0010824 | - |
| 84 | 11000 - | N,O-диметилгідроксиламін гідрохлорид | - | 0,0018553 | - |
| 85 | 11000 - | Сульфорилдіхлорид | - | 0,0013208 | - |
| 86 | 11000 - | 1,1-біс (пропан-2-іл) 3,3-диметоксициклобутан-1,1-дикарбоксилат | - | 0,0007437 | - |
| 87 | 11000 - | 1,1,1-трифторацетон | - | 0,0004957 | - |
| 88 | 11000 - | Етилхлорформіат | - | 0,0011911 | - |
| 89 | 11000 - | Етилвініловий ефір | - | 0,0093797 | - |
| 90 | 11000 - | Трет-бутил нітрит | - | 0,000908 | - |
| 91 | 11000 - | 2-ізопропокси-4,4,5,5-тетраметил-1,3,2-діоксаборолан | - | 0,0006522 | - |
| 92 | 11000 - | Метилгідразин сульфат | - | 0,0004303 | - |
| 93 | 11000 - | Сірчистий дибромід | - | 0,002103 | - |
| 94 | 11000 - | Пропіононітрил | - | 0,0016628 | - |
| 95 | 11000 - | Гексаметилдисілазан | - | 0,0020596 | - |
| 96 | 11000 - | Метансульфонова кислота | - | 0,0020097 | - |
| 97 | 11000 - | Діетилоксалат | - | 0,0007993 | - |
| 98 | 11000 - | Трифторйодметан | - | 0,0017571 | - |
| 99 | 11000 - | 2,6-диметилпіридин | - | 0,000778 | - |
| 100 | 11000 - | Тетрафтордиброметан | - | 0,0013074 | - |
| 101 | 11000 - | Триметилфосфоноацетат | - | 0,0012891 | - |
| 102 | 11000 - | 2-метилтетрагідрофуран | - | 0,0012733 | - |
| 103 | 11000 - | Метил 3-оксоциклобутан-1-карбоксилат | - | 0,0007141 | - |
| 104 | 11000 - | Бромотриметилсилан | - | 0,0006984 | - |
| 105 | 11000 - | Диметил-2-оксопропілфосфонат | - | 0,0013536 | - |
| 106 | 11000 - | 2,2,6,6-тетраметилпіперидин | - | 0,0010904 | - |
| 107 | 11000 - | Триетилсилан | - | 0,0007697 | - |
| 108 | 11000 - | Хлорацетальдегід | - | 0,0008556 | - |
| 109 | 11000 - | Йодоводень | - | 0,0018073 | - |
| 110 | 11000 - | Діетилазодикарбоксилат | - | 0,0002991 | - |
| 111 | 11000 - | 4-бром-1-бутен | - | 0,0010064 | - |
| 112 | 11000 - | Етилбромацетат | - | 0,0007113 | - |
| 113 | 11000 - | Етиловий ефір діазооцтової кислоти | - | 0,0056263 | - |
| 114 | 11000 - | Метил 2-бромацетат | - | 0,0002781 | - |
| 115 | 11000 - | Трибромід бору | - | 0,0006816 | - |
| 116 | 11000 - | Пропаргіловий спирт | - | 0,0005324 | - |
| 117 | 11000 - | Дигідропіран | - | 0,0011873 | - |
| 118 | 11000 - | Диетилкарбонат | - | 0,0015777 | - |
| 119 | 11000 - | Етил ціаноацетат | - | 0,0006489 | - |
| 120 | 11000 - | Етил ціаноформат | - | 0,0002589 | - |
| 121 | 11000 - | Етандиаль | - | 0,0009054 | - |
| 122 | 11000 - | Диглім | - | 0,0010314 | - |
| 123 | 11000 - | Триізопропіл борат | - | 0,0011564 | - |
| 124 | 11000 - | Циклопентанон | - | 0,0008993 | - |
| 125 | 11000 - | 1-хлоретилхлороформіат | - | 0,0010053 | - |
| 126 | 11000 - | Трет-бутилацетат | - | 0,0011166 | - |
| 127 | 11000 - | Діізопропіл азодикарбоксилат | - | 0,0008639 | - |
| 128 | 11000 - | 2,2-диметоксипропан | - | 0,0002464 | - |
| 129 | 11000 - | 1,4-дибромбутан | - | 0,0009511 | - |
| 130 | 11000 - | Тетрагідро-4Н-піран-4-он | - | 0,0003559 | - |
| 131 | 11000 - | 2-бром-1,1-диметоксиетан | - | 0,0005899 | - |
| 132 | 11000 - | Циклобутанон | - | 0,0012868 | - |
| 133 | 11000 - | Діетилетоксиметиленмалонат | - | 0,0011618 | - |
| 134 | 11000 - | Пропаргілбромід | - | 0,0003456 | - |
| 135 | 11000 - | Трифторметансульфокислота | - | 0,0008033 | - |
| 136 | 11000 - | Метилтіогліколат | - | 0,0007934 | - |
| 137 | 11000 - | Хлорсульфоніл ізоціанат | - | 0,0010067 | - |
| 138 | 11000 - | Трет-бутилбромацетат | - | 0,0004456 | - |
| 139 | 11000 - | Брохлорид етилену | - | 0,0013047 | - |
| 140 | 11000 - | Етилазидоацетат | - | 0,000543 | - |
| 141 | 11000 - | Диметилмалонат | - | 0,0002134 | - |
| 142 | 11000 - | Етилбромопіруват | - | 0,0001034 | - |
| 143 | 11000 - | Азидотриметилсилан | - | 0,0008013 | - |
| 144 | 11000 - | 1,1,1,3,3,3-гексафтор-2-пропанол | - | 0,0011873 | - |
| 145 | 11000 - | 1,3-дибромопропан | - | 0,0006712 | - |
| 146 | 11000 - | 4-метилморфолін | - | 0,0006608 | - |
| 147 | 11000 - | Бромоацетальдегід діетилацеталь | - | 0,0006453 | - |
| 148 | 11000 - | Етилпіруват | - | 0,000184 | - |
| 149 | 11000 - | Етилхлороксоацетат | - | 0,0005462 | - |
| 150 | 11000 - | Хлорацетонітрил | - | 0,0005314 | - |
| 151 | 11000 - | Перхлоратна кислота | - | 0,0005594 | - |
| 152 | 11000 403 | Гексан | - | 9,775538 | - |
| 153 | 11000 405 | Пентан | - | 0,0953188 | - |
| 154 | 11000 408 | Циклогексан | - | 0,2854811 | - |
| 155 | 11000 508 | Гептен | - | 0,0087901 | - |
| 156 | 11000 514 | 2-~Метилпропен (ізобутилен) | - | 0,0002046 | - |
| 157 | 11000 526 | Етилен | - | 0,0093957 | - |
| 158 | 11000 802 | Бензил хлористий | - | 0,0006793 | - |
| 159 | 11000 808 | Бромистий етил (брометан,етилбромід) | - | 0,0074768 | - |
| 160 | 11000 853 | 1,2-Дихлорбензол | - | 0,001255 | - |
| 161 | 11000 866 | Метилен бромистий | - | 0,0013196 | - |
| 162 | 11000 867 | Метилен йодистий | - | 0,010659 | - |
| 163 | 11000 890 | Трибромметан (бромоформ)(пил) | - | 0,0016563 | - |
| 164 | 11000 939 | Хлорацетилхлорид | - | 0,0014074 | - |
| 165 | 11000 1002 | 1,4-~Бутандіол | - | 0,0001413 | - |
| 166 | 11000 1023 | Діетиленгліколь (2,2'-оксидіетанол) | - | 0,0011394 | - |
| 167 | 11000 1038 | Спирт аліловий | - | 0,0001976 | - |
| 168 | 11000 1041 | Спирт бензиловий | - | 0,0008515 | - |
| 169 | 11000 1042 | Спирт бутиловий | - | 0,0109635 | - |
| 170 | 11000 1051 | Спирт ізопропіловий | - | 2,5881246 | - |
| 171 | 11000 1061 | Спирт етиловий | - | 9,3793054 | - |
| 172 | 11000 1068 | Триметилкарбінол(2-метил-2-пропанол) | - | 0,0186208 | - |
| 173 | 11000 1078 | Етиленгліколь | - | 0,0088051 | - |
| 174 | 11000 1104 | Дифенілоксид (феноксибензол,дифеніловий ефір) | - | 0,004736 | - |
| 175 | 11000 1107 | 2-~Метокси-2-метилпропан (метил-третиннобутиловий ефір) | - | 18,6373945 | - |
| 176 | 11000 1108 | 2-~Метоксіетанол (метилцелосольв) | - | 0,000395 | - |
| 177 | 11000 1206 | Бутиловий ефір акрилової кислоти(бутилакрилат) | - | 0,0008457 | - |
| 178 | 11000 1216 | Диметиловий ефір сіpчаної кислоти (диметилсульфат) | - | 0,0083466 | - |
| 179 | 11000 1225 | Метиловий ефір акрилової кислоти | - | 0,0059756 | - |
| 180 | 11000 1231 | Метилформіат | - | 0,0002512 | - |
| 181 | 11000 1251 | Ацетооцтовий ефір | - | 0,0077431 | - |
| 182 | 11000 1261 | Метиловий ефір пропіонової кислоти(метилпропіонат) | - | 0,0003144 | - |
| 183 | 11000 1262 | Ізопропіловий ефір оцтової кислоти (ізопропілацетат) | - | 0,0007398 | - |
| 184 | 11000 1302 | Альдегід бензойний (бензальдегід) | - | 0,0001054 | - |
| 185 | 11000 1507 | Ангідрид оцтовий | - | 0,0047843 | - |
| 186 | 11000 1610 | Етилену діоксид | - | 0,1599172 | - |
| 187 | 11000 1910 | Нітрометан | - | 0,0023907 | - |
| 188 | 11000 2002 | Ацетонітрил (ціанометан,ціанистий метил) | - | 3,214343 | - |
| 189 | 11000 2009 | N,N`-~Диметилацетамід | - | 0,0040006 | - |
| 190 | 11000 2034 | Формамід | - | 0,0016828 | - |
| 191 | 11000 2421 | Тетраметиленімін (пірролідин) | - | 0,0009894 | - |
| 192 | 11000 10167 | 1,2,3-~Пропантріол(гліцерин) | - | 0,0068511 | - |
| 193 | 11000 10218 | Триметилхлорсилан | - | 0,0057266 | - |
| 194 | 11000 10225 | Триетил-орто-ацетат | - | 0,0005584 | - |
| 195 | 11000 10943 | Кислота лимонна | - | 0,021758 | - |
| 196 | 11000 10953 | Малонової к-ти діетиловий ефір /малоновий ефір/ | - | 0,0135924 | - |
| 197 | 11001 2001 | Акрилонітрил | - | 0,0028467 | 0,003 |
| 198 | 11006 1317 | Ацетальдегід | - | 0,0040734 | 0,03 |
| 199 | 11008 602 | Бензол | - | 0,0504006 | 0,05 |
| 200 | 11012 2005 | Гідразин гідрат | - | 0,0142163 | 0,01 |
| 201 | 11013 1523 | Диметилформамід | - | 1,5345582 | 0,5 |
| 202 | 11014 856 | Дихлоретан | - | 0,1688899 | 0,005 |
| 203 | 11021 1240 | Етилацетат | - | 4,2253012 | 1 |
| 204 | 11026 1537 | Кислота мурашина | - | 0,0957632 | 0,5 |
| 205 | 11027 1546 | Кислота пропіонова | - | 0,0033048 | 0,1 |
| 206 | 11028 1555 | Кислота оцтова | - | 0,9130238 | 0,8 |
| 207 | 11030 616 | Ксилол | - | 0,0421319 | 0,9 |
| 208 | 11035 2418 | Піридин | - | 0,175893 | 0,5 |
| 209 | 11036 1052 | Спирт метиловий | - | 11,913214 | 0,9 |
| 210 | 11039 2419 | Тетрагідрофуран | - | 2,7293666 | 0,9 |
| 211 | 11046 898 | Трихлорметан (хлороформ) | - | 17,7377399 | 0,01 |
| 212 | 11047 882 | Тетрахлоретилен (перхлоретилен) | - | 0,0558264 | 0,5 |
| 213 | 11049 1325 | Формальдегід | - | 0,0025775 | 0,1 |
| 214 | 11053 1411 | Циклогексанон | - | 0,0018586 | 0,2 |
| 215 | 13015 869 | Хлоровані парафіни з коротким ланцюгом | - | 19,1166438 | 0,01 |
| 216 | 15000 349 | Хлор та сполуки хлору (у перерахунку на хлор) | - | 0,052301999 | 0,1 |
| 217 | 15003 316 | Водню хлорид (соляна кислота за молекулою HCl) | - | 1,017277 | 0,1 |
| 218 | 15004 915 | Хлорбензол | - | 0,0075782 | 0,5 |
|  | 16000 | Фтор та його сполуки (у перерахунку на фтор), в т.ч.: | - | 0,0000905 | 0,05 |
| 219 | 16000 343 | Фториди, що легко розчиняються (наприклад, NaF) та їх сполуки в перерахунку на фтор | - | 0,0000442 | - |
| 220 | 16000 344 | Фториди погано pозчинні неоpганічні (фтоpид алюмінію і кальцію) | - | 0,0000327 | - |
| 221 | 16001 342 | Фтористий водень | - | 0,0000136 | 0,05 |
|  | 18000 | Фреони, в т.ч.: | - | 0,2097253 | 0,1 |
| 222 | 18005 906 | Вуглецю чотирихлорид (тетрахлорметан) | - | 0,2097253 | 0,005 |
| Усього для підприємства | - | 1542,4839264 | - |
| Найбільш поширені забруднюючі речовини |  |  | - |
| 1 | 2 | 3 | - | 5 | 6 |
| 1 | 06000 337 | Оксид вуглецю | - | 6,2436032 | 1,5 |
| 2 | 03000 2902 | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна) | - | 0,76312 | 3,0 |
| 3 | 04001 301 | Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO+NO2]) | - | 2,390518 | 1,0 |
|  | 05000 | Діоксид та інші сполуки сірки, в т.ч.: | - | 1,1095395 | 2,0 |
| 4 | 05000 1727 | п-~Толуолсульфокислота | - | 0,002067 | - |
| 5 | 05000 10053 | Диметилсульфоксид | - | 0,2651207 | - |
| 6 | 05001 330 | Сірки діоксид | - | 0,1344419 | 1,5 |
| 7 | 05002 333 | Сірководень (H2S) | - | 0,0799254 | 0,03 |
| 8 | 05003 334 | Сірковуглець | - | 0,0072612 | 0,05 |
| 9 | 05004 322 | Сульфатна кислота (H2SO4) (cірчана кислота) | - | 0,6207233 | 0,5 |
| Усього | - | 10,5067807 | - |
| Небезпечні забруднюючі речовини |  |  | - |
| 1 | 2 | 3 | - | 5 | 6 |
| 1 | 14000 307 | Бром | - | 0,0474058 | 0,02 |
| 2 | 14000 313 | Водень бромистий | - | 0,0436807 | 0,02 |
| 3 | 01003 123 | Залізо та його сполуки (у переpахунку на залізо) | - | 0,00063 | 0,1 |
| 4 | 01007 183 | Ртуть та її сполуки (у перерахунку на ртуть) | - | 0,0000024 | 0,0003 |
| 5 | 01010 203 | Хром та його сполуки (в перерахунку на триоксид хрому) | - | 0,000006 | 0,02 |
| 6 | 01104 143 | Манган та його сполуки в перерахунку на діоксид мангану | - | 0,000081 | 0,005 |
|  | 10000 | Органічні аміни, в т.ч.: | - | 0,1334833 | 0,3 |
| 7 | 10000 - | Діізопропілетиламін | - | 0,0065837 | - |
| 8 | 10000 - | Хлорид гідроксиламін | - | 0,0032242 | - |
| 9 | 10000 - | 1,1-диметокситриметиламін | - | 0,0041659 | - |
| 10 | 10000 - | N- (3-диметиламінопропіл) -N'-етилкарбодіїмід гідрохлорид | - | 0,001251 | - |
| 11 | 10000 - | (Діетиламіно) трифторид сірки | - | 0,0033166 | - |
| 12 | 10000 - | Трет-бутокси-біс (диметиламіно) метан | - | 0,000855 | - |
| 13 | 10000 - | Тетраметилетилендіамін | - | 0,0013317 | - |
| 14 | 10000 - | Бензил (метоксиметил) [(триметилсилил) метил] амін | - | 0,0009086 | - |
| 15 | 10000 - | 2,2-диметоксиетиламін | - | 0,0005599 | - |
| 16 | 10000 1605 | Діетиленамідоксид (тетрагідро-1,4 оксазин,морфолін) | - | 0,0014647 | - |
| 17 | 10000 1806 | о-~Амінотолуол (о-метиланілін) | - | 0,0022408 | - |
| 18 | 10000 1812 | Бутиламін | - | 0,0032432 | - |
| 19 | 10000 1818 | Діізопропіламін | - | 0,0089876 | - |
| 20 | 10000 1849 | Монометиламін | - | 0,0072844 | - |
| 21 | 10000 1863 | Триетиламін | - | 0,0682672 | - |
| 22 | 10000 10278 | 2,4,6-Триаміно-1,3,5-триазин /меламін/ | - | 0,0166623 | - |
| 23 | 10002 1819 | Діметиламін | - | 0,0031377 | 0,01 |
| 24 | 10003 1833 | Діетиламін | - | 0,0005587 | 0,1 |
|  | 11000 | Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС), в т.ч.: | - | 84,8960052 | 1,5 |
| 25 | 11000 - | Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) | - | 0,079563 | - |
| 26 | 11000 - | Тетрафенілметан | - | 0,092441 | - |
| 27 | 11000 - | Диетилсилан | - | 0,1443311 | - |
| 28 | 11000 - | Діазин | - | 0,1854214 | - |
| 29 | 11000 - | 2,2- диметил-1,3-диоксолан | - | 0,1463057 | - |
| 30 | 11000 - | 2,2,2-трифлуороцтова кислота | - | 0,046528 | - |
| 31 | 11000 - | Ди-трет-бутилдикарбонат | - | 0,0417488 | - |
| 32 | 11000 - | 1,2-диметоксиетан | - | 0,0149687 | - |
| 33 | 11000 - | Біс (триметилсиліл) амід літію | - | 0,0059783 | - |
| 34 | 11000 - | Трифтороцтовий ангідрид | - | 0,0041047 | - |
| 35 | 11000 - | Перйодат Десса ї Мартіна (1,1,1-Триацетокси-1,1-дигідро-1,2-бензйодоксол-3(1H)-он) | - | 0,0009606 | - |
| 36 | 11000 - | Метансульфонілхлорид | - | 0,0043808 | - |
| 37 | 11000 - | Етандіоіл дихлорид | - | 0,0066996 | - |
| 38 | 11000 - | Ацетилхлорид | - | 0,0053992 | - |
| 39 | 11000 - | Хлорсульфонова кислота | - | 0,0097206 | - |
| 40 | 11000 - | Диметилсульфідний комплекс борану | - | 0,0047439 | - |
| 41 | 11000 - | Бензилбромід | - | 0,0038456 | - |
| 42 | 11000 - | Дифенілфосфорилазид | - | 0,0010926 | - |
| 43 | 11000 - | Трифторметансульфоновий ангідрид | - | 0,0019113 | - |
| 44 | 11000 - | Триметоксиметан | - | 0,0023814 | - |
| 45 | 11000 - | Етилформіат | - | 0,0033007 | - |
| 46 | 11000 - | Триетил фосфоноацетат | - | 0,0036679 | - |
| 47 | 11000 - | Триметил(трифторметил)силан | - | 0,0022416 | - |
| 48 | 11000 - | Триетилортоформіат | - | 0,0017453 | - |
| 49 | 11000 - | Діазабіциклоундецен | - | 0,0028527 | - |
| 50 | 11000 - | Ізопропоксид титану (IV) | - | 0,0036652 | - |
| 51 | 11000 - | Трихлорацетилхлорид | - | 0,0035483 | - |
| 52 | 11000 - | Триметилсилілціанид | - | 0,0007534 | - |
| 53 | 11000 - | 1-метил-2-піролідинон | - | 0,0003737 | - |
| 54 | 11000 - | Трифторид сірки 4-морфолінілу | - | 0,002198 | - |
| 55 | 11000 - | п-толуолсульфонілазид | - | 0,0017228 | - |
| 56 | 11000 - | 3-бром-1-пропен | - | 0,0013677 | - |
| 57 | 11000 - | Хінолін | - | 0,0016901 | - |
| 58 | 11000 - | Йодоетан | - | 0,000647 | - |
| 59 | 11000 - | Діетилетерат трифториду бору | - | 0,0012551 | - |
| 60 | 11000 - | Етинілтриметилсилан | - | 0,0014402 | - |
| 61 | 11000 - | Бромід фосфору (III) | - | 0,0008577 | - |
| 62 | 11000 - | Бензил хлороформат | - | 0,002281 | - |
| 63 | 11000 - | Диметилкарбонат | - | 0,0010824 | - |
| 64 | 11000 - | N,O-диметилгідроксиламін гідрохлорид | - | 0,0018553 | - |
| 65 | 11000 - | Сульфорилдіхлорид | - | 0,0013208 | - |
| 66 | 11000 - | 1,1-біс (пропан-2-іл) 3,3-диметоксициклобутан-1,1-дикарбоксилат | - | 0,0007437 | - |
| 67 | 11000 - | 1,1,1-трифторацетон | - | 0,0004957 | - |
| 68 | 11000 - | Етилхлорформіат | - | 0,0011911 | - |
| 69 | 11000 - | Етилвініловий ефір | - | 0,0093797 | - |
| 70 | 11000 - | Трет-бутил нітрит | - | 0,000908 | - |
| 71 | 11000 - | 2-ізопропокси-4,4,5,5-тетраметил-1,3,2-діоксаборолан | - | 0,0006522 | - |
| 72 | 11000 - | Метилгідразин сульфат | - | 0,0004303 | - |
| 73 | 11000 - | Сірчистий дибромід | - | 0,002103 | - |
| 74 | 11000 - | Пропіононітрил | - | 0,0016628 | - |
| 75 | 11000 - | Гексаметилдисілазан | - | 0,0020596 | - |
| 76 | 11000 - | Метансульфонова кислота | - | 0,0020097 | - |
| 77 | 11000 - | Діетилоксалат | - | 0,0007993 | - |
| 78 | 11000 - | Трифторйодметан | - | 0,0017571 | - |
| 79 | 11000 - | 2,6-диметилпіридин | - | 0,000778 | - |
| 80 | 11000 - | Тетрафтордиброметан | - | 0,0013074 | - |
| 81 | 11000 - | Триметилфосфоноацетат | - | 0,0012891 | - |
| 82 | 11000 - | 2-метилтетрагідрофуран | - | 0,0012733 | - |
| 83 | 11000 - | Метил 3-оксоциклобутан-1-карбоксилат | - | 0,0007141 | - |
| 84 | 11000 - | Бромотриметилсилан | - | 0,0006984 | - |
| 85 | 11000 - | Диметил-2-оксопропілфосфонат | - | 0,0013536 | - |
| 86 | 11000 - | 2,2,6,6-тетраметилпіперидин | - | 0,0010904 | - |
| 87 | 11000 - | Триетилсилан | - | 0,0007697 | - |
| 88 | 11000 - | Хлорацетальдегід | - | 0,0008556 | - |
| 89 | 11000 - | Йодоводень | - | 0,0018073 | - |
| 90 | 11000 - | Діетилазодикарбоксилат | - | 0,0002991 | - |
| 91 | 11000 - | 4-бром-1-бутен | - | 0,0010064 | - |
| 92 | 11000 - | Етилбромацетат | - | 0,0007113 | - |
| 93 | 11000 - | Етиловий ефір діазооцтової кислоти | - | 0,0056263 | - |
| 94 | 11000 - | Метил 2-бромацетат | - | 0,0002781 | - |
| 95 | 11000 - | Трибромід бору | - | 0,0006816 | - |
| 96 | 11000 - | Пропаргіловий спирт | - | 0,0005324 | - |
| 97 | 11000 - | Дигідропіран | - | 0,0011873 | - |
| 98 | 11000 - | Диетилкарбонат | - | 0,0015777 | - |
| 99 | 11000 - | Етил ціаноацетат | - | 0,0006489 | - |
| 100 | 11000 - | Етил ціаноформат | - | 0,0002589 | - |
| 101 | 11000 - | Етандиаль | - | 0,0009054 | - |
| 102 | 11000 - | Диглім | - | 0,0010314 | - |
| 103 | 11000 - | Триізопропіл борат | - | 0,0011564 | - |
| 104 | 11000 - | Циклопентанон | - | 0,0008993 | - |
| 105 | 11000 - | 1-хлоретилхлороформіат | - | 0,0010053 | - |
| 106 | 11000 - | Трет-бутилацетат | - | 0,0011166 | - |
| 107 | 11000 - | Діізопропіл азодикарбоксилат | - | 0,0008639 | - |
| 108 | 11000 - | 2,2-диметоксипропан | - | 0,0002464 | - |
| 109 | 11000 - | 1,4-дибромбутан | - | 0,0009511 | - |
| 110 | 11000 - | Тетрагідро-4Н-піран-4-он | - | 0,0003559 | - |
| 111 | 11000 - | 2-бром-1,1-диметоксиетан | - | 0,0005899 | - |
| 112 | 11000 - | Циклобутанон | - | 0,0012868 | - |
| 113 | 11000 - | Діетилетоксиметиленмалонат | - | 0,0011618 | - |
| 114 | 11000 - | Пропаргілбромід | - | 0,0003456 | - |
| 115 | 11000 - | Трифторметансульфокислота | - | 0,0008033 | - |
| 116 | 11000 - | Метилтіогліколат | - | 0,0007934 | - |
| 117 | 11000 - | Хлорсульфоніл ізоціанат | - | 0,0010067 | - |
| 118 | 11000 - | Трет-бутилбромацетат | - | 0,0004456 | - |
| 119 | 11000 - | Брохлорид етилену | - | 0,0013047 | - |
| 120 | 11000 - | Етилазидоацетат | - | 0,000543 | - |
| 121 | 11000 - | Диметилмалонат | - | 0,0002134 | - |
| 122 | 11000 - | Етилбромопіруват | - | 0,0001034 | - |
| 123 | 11000 - | Азидотриметилсилан | - | 0,0008013 | - |
| 124 | 11000 - | 1,1,1,3,3,3-гексафтор-2-пропанол | - | 0,0011873 | - |
| 125 | 11000 - | 1,3-дибромопропан | - | 0,0006712 | - |
| 126 | 11000 - | 4-метилморфолін | - | 0,0006608 | - |
| 127 | 11000 - | Бромоацетальдегід діетилацеталь | - | 0,0006453 | - |
| 128 | 11000 - | Етилпіруват | - | 0,000184 | - |
| 129 | 11000 - | Етилхлороксоацетат | - | 0,0005462 | - |
| 130 | 11000 - | Хлорацетонітрил | - | 0,0005314 | - |
| 131 | 11000 - | Перхлоратна кислота | - | 0,0005594 | - |
| 132 | 11000 403 | Гексан | - | 9,775538 | - |
| 133 | 11000 405 | Пентан | - | 0,0953188 | - |
| 134 | 11000 408 | Циклогексан | - | 0,2854811 | - |
| 135 | 11000 508 | Гептен | - | 0,0087901 | - |
| 136 | 11000 514 | 2-~Метилпропен (ізобутилен) | - | 0,0002046 | - |
| 137 | 11000 526 | Етилен | - | 0,0093957 | - |
| 138 | 11000 802 | Бензил хлористий | - | 0,0006793 | - |
| 139 | 11000 808 | Бромистий етил (брометан,етилбромід) | - | 0,0074768 | - |
| 140 | 11000 853 | 1,2-Дихлорбензол | - | 0,001255 | - |
| 141 | 11000 866 | Метилен бромистий | - | 0,0013196 | - |
| 142 | 11000 867 | Метилен йодистий | - | 0,010659 | - |
| 143 | 11000 890 | Трибромметан (бромоформ)(пил) | - | 0,0016563 | - |
| 144 | 11000 939 | Хлорацетилхлорид | - | 0,0014074 | - |
| 145 | 11000 1002 | 1,4-~Бутандіол | - | 0,0001413 | - |
| 146 | 11000 1023 | Діетиленгліколь (2,2'-оксидіетанол) | - | 0,0011394 | - |
| 147 | 11000 1038 | Спирт аліловий | - | 0,0001976 | - |
| 148 | 11000 1041 | Спирт бензиловий | - | 0,0008515 | - |
| 149 | 11000 1042 | Спирт бутиловий | - | 0,0109635 | - |
| 150 | 11000 1051 | Спирт ізопропіловий | - | 2,5881246 | - |
| 151 | 11000 1061 | Спирт етиловий | - | 9,3793054 | - |
| 152 | 11000 1068 | Триметилкарбінол(2-метил-2-пропанол) | - | 0,0186208 | - |
| 153 | 11000 1078 | Етиленгліколь | - | 0,0088051 | - |
| 154 | 11000 1104 | Дифенілоксид (феноксибензол,дифеніловий ефір) | - | 0,004736 | - |
| 155 | 11000 1107 | 2-~Метокси-2-метилпропан (метил-третиннобутиловий ефір) | - | 18,6373945 | - |
| 156 | 11000 1108 | 2-~Метоксіетанол (метилцелосольв) | - | 0,000395 | - |
| 157 | 11000 1206 | Бутиловий ефір акрилової кислоти(бутилакрилат) | - | 0,0008457 | - |
| 158 | 11000 1216 | Диметиловий ефір сіpчаної кислоти (диметилсульфат) | - | 0,0083466 | - |
| 159 | 11000 1225 | Метиловий ефір акрилової кислоти | - | 0,0059756 | - |
| 160 | 11000 1231 | Метилформіат | - | 0,0002512 | - |
| 161 | 11000 1251 | Ацетооцтовий ефір | - | 0,0077431 | - |
| 162 | 11000 1261 | Метиловий ефір пропіонової кислоти(метилпропіонат) | - | 0,0003144 | - |
| 163 | 11000 1262 | Ізопропіловий ефір оцтової кислоти (ізопропілацетат) | - | 0,0007398 | - |
| 164 | 11000 1302 | Альдегід бензойний (бензальдегід) | - | 0,0001054 | - |
| 165 | 11000 1507 | Ангідрид оцтовий | - | 0,0047843 | - |
| 166 | 11000 1610 | Етилену діоксид | - | 0,1599172 | - |
| 167 | 11000 1910 | Нітрометан | - | 0,0023907 | - |
| 168 | 11000 2002 | Ацетонітрил (ціанометан,ціанистий метил) | - | 3,214343 | - |
| 169 | 11000 2009 | N,N`-~Диметилацетамід | - | 0,0040006 | - |
| 170 | 11000 2034 | Формамід | - | 0,0016828 | - |
| 171 | 11000 2421 | Тетраметиленімін (пірролідин) | - | 0,0009894 | - |
| 172 | 11000 10167 | 1,2,3-~Пропантріол(гліцерин) | - | 0,0068511 | - |
| 173 | 11000 10218 | Триметилхлорсилан | - | 0,0057266 | - |
| 174 | 11000 10225 | Триетил-орто-ацетат | - | 0,0005584 | - |
| 175 | 11000 10943 | Кислота лимонна | - | 0,021758 | - |
| 176 | 11000 10953 | Малонової к-ти діетиловий ефір /малоновий ефір/ | - | 0,0135924 | - |
| 177 | 11001 2001 | Акрилонітрил | - | 0,0028467 | 0,003 |
| 178 | 11006 1317 | Ацетальдегід | - | 0,0040734 | 0,03 |
| 179 | 11008 602 | Бензол | - | 0,0504006 | 0,05 |
| 180 | 11012 2005 | Гідразин гідрат | - | 0,0142163 | 0,01 |
| 181 | 11013 1523 | Диметилформамід | - | 1,5345582 | 0,5 |
| 182 | 11014 856 | Дихлоретан | - | 0,1688899 | 0,005 |
| 183 | 11021 1240 | Етилацетат | - | 4,2253012 | 1 |
| 184 | 11026 1537 | Кислота мурашина | - | 0,0957632 | 0,5 |
| 185 | 11027 1546 | Кислота пропіонова | - | 0,0033048 | 0,1 |
| 186 | 11028 1555 | Кислота оцтова | - | 0,9130238 | 0,8 |
| 187 | 11030 616 | Ксилол | - | 0,0421319 | 0,9 |
| 188 | 11035 2418 | Піридин | - | 0,175893 | 0,5 |
| 189 | 11036 1052 | Спирт метиловий | - | 11,913214 | 0,9 |
| 190 | 11039 2419 | Тетрагідрофуран | - | 2,7293666 | 0,9 |
| 191 | 11046 898 | Трихлорметан (хлороформ) | - | 17,7377399 | 0,01 |
| 192 | 11047 882 | Тетрахлоретилен (перхлоретилен) | - | 0,0558264 | 0,5 |
| 193 | 11049 1325 | Формальдегід | - | 0,0025775 | 0,1 |
| 194 | 11053 1411 | Циклогексанон | - | 0,0018586 | 0,2 |
| 195 | 13015 869 | Хлоровані парафіни з коротким ланцюгом | - | 19,1166438 | 0,01 |
| 196 | 15000 349 | Хлор та сполуки хлору (у перерахунку на хлор) | - | 0,052301999 | 0,1 |
| 197 | 15003 316 | Водню хлорид (соляна кислота за молекулою HCl) | - | 1,017277 | 0,1 |
| 198 | 15004 915 | Хлорбензол | - | 0,0075782 | 0,5 |
|  | 16000 | Фтор та його сполуки (у перерахунку на фтор), в т.ч.: | - | 0,0000905 | 0,05 |
| 199 | 16000 343 | Фториди, що легко розчиняються (наприклад, NaF) та їх сполуки в перерахунку на фтор | - | 0,0000442 | - |
| 200 | 16000 344 | Фториди погано pозчинні неоpганічні (фтоpид алюмінію і кальцію) | - | 0,0000327 | - |
| 201 | 16001 342 | Фтористий водень | - | 0,0000136 | 0,05 |
|  | 18000 | Фреони, в т.ч.: | - | 0,2097253 | 0,1 |
| 202 | 18005 906 | Вуглецю чотирихлорид (тетрахлорметан) | - | 0,2097253 | 0,005 |
| Усього | - | 105,5254711 | - |

| Інші забруднюючі речовини, присутні у викидах об’єкта |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | - | 5 | 6 |
| 1 | - 312 | Водню перекис | - | 0,1077365 | - |
| 2 | - 323 | Кремнію діоксид аморфний | - | 0,000032 | - |
| 3 | - 348 | Кислота о-фосфорна | - | 0,0915069 | - |
| 4 | - 512 | Дициклопентадієни | - | 0,0034487 | - |
| 5 | - 2726 | Каніфоль талова | - | 0,000541 | - |
| 6 | - 10226 | Титану діоксид | - | 0,000005 | - |
| 7 | 12000 410 | Метан | - | 0,05082 | 10 |
| 8 | 04003 303 | Аміак | - | 0,5291943 | 1,5 |
| 9 | 04004 302 | Азотна кислота | - | 0,1451275 | 0,2 |
| Усього | - | 0,9284119 | - |

Забруднюючі речовини, для яких не встановлені ГДК (ОБРД) в атмосферному повітрі населених міст

| 1 | 2 | 3 | - | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7000 | Вуглецю діоксид | - | 1425,4746057 | 500 |
| 2 | 4002 | Азоту(1) оксид (N2O) | - | 0,048657 | 0,1 |
|  | 10000 | Органічні аміни, в т.ч.: | - | 0,0221966 | 0,3 |
| 3 | 10000 | Діізопропілетиламін | - | 0,0065837 | - |
| 4 | 10000 | Хлорид гідроксиламін | - | 0,0032242 | - |
| 5 | 10000 | 1,1-диметокситриметиламін | - | 0,0041659 | - |
| 6 | 10000 | N- (3-диметиламінопропіл) -N'-етилкарбодіїмід гідрохлорид | - | 0,001251 | - |
| 7 | 10000 | (Діетиламіно) трифторид сірки | - | 0,0033166 | - |
| 8 | 10000 | Трет-бутокси-біс (диметиламіно) метан | - | 0,000855 | - |
| 9 | 10000 | Тетраметилетилендіамін | - | 0,0013317 | - |
| 10 | 10000 | Бензил (метоксиметил) [(триметилсилил) метил] амін | - | 0,0009086 | - |
| 11 | 10000 | 2,2-диметоксиетиламін | - | 0,0005599 | - |
|  | 11000 | Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС), в т.ч.: | - | 0,9142465 | 1,5 |
| 12 | 11000 | Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) | - | 0,079563 | - |
| 13 | 11000 | Тетрафенілметан | - | 0,092441 | - |
| 14 | 11000 | Диетилсилан | - | 0,1443311 | - |
| 15 | 11000 | Діазин | - | 0,1854214 | - |
| 16 | 11000 | 2,2- диметил-1,3-диоксолан | - | 0,1463057 | - |
| 17 | 11000 | 2,2,2-трифлуороцтова кислота | - | 0,046528 | - |
| 18 | 11000 | Ди-трет-бутилдикарбонат | - | 0,0417488 | - |
| 19 | 11000 | 1,2-диметоксиетан | - | 0,0149687 | - |
| 20 | 11000 | Біс (триметилсиліл) амід літію | - | 0,0059783 | - |
| 21 | 11000 | Трифтороцтовий ангідрид | - | 0,0041047 | - |
| 22 | 11000 | Перйодат Десса ї Мартіна (1,1,1-Триацетокси-1,1-дигідро-1,2-бензйодоксол-3(1H)-он) | - | 0,0009606 | - |
| 23 | 11000 | Метансульфонілхлорид | - | 0,0043808 | - |
| 24 | 11000 | Етандіоіл дихлорид | - | 0,0066996 | - |
| 25 | 11000 | Ацетилхлорид | - | 0,0053992 | - |
| 26 | 11000 | Хлорсульфонова кислота | - | 0,0097206 | - |
| 27 | 11000 | Диметилсульфідний комплекс борану | - | 0,0047439 | - |
| 28 | 11000 | Бензилбромід | - | 0,0038456 | - |
| 29 | 11000 | Дифенілфосфорилазид | - | 0,0010926 | - |
| 30 | 11000 | Трифторметансульфоновий ангідрид | - | 0,0019113 | - |
| 31 | 11000 | Триметоксиметан | - | 0,0023814 | - |
| 32 | 11000 | Етилформіат | - | 0,0033007 | - |
| 33 | 11000 | Триетил фосфоноацетат | - | 0,0036679 | - |
| 34 | 11000 | Триметил(трифторметил)силан | - | 0,0022416 | - |
| 35 | 11000 | Триетилортоформіат | - | 0,0017453 | - |
| 36 | 11000 | Діазабіциклоундецен | - | 0,0028527 | - |
| 37 | 11000 | Ізопропоксид титану (IV) | - | 0,0036652 | - |
| 38 | 11000 | Трихлорацетилхлорид | - | 0,0035483 | - |
| 39 | 11000 | Триметилсилілціанид | - | 0,0007534 | - |
| 40 | 11000 | 1-метил-2-піролідинон | - | 0,0003737 | - |
| 41 | 11000 | Трифторид сірки 4-морфолінілу | - | 0,002198 | - |
| 42 | 11000 | п-толуолсульфонілазид | - | 0,0017228 | - |
| 43 | 11000 | 3-бром-1-пропен | - | 0,0013677 | - |
| 44 | 11000 | Хінолін | - | 0,0016901 | - |
| 45 | 11000 | Йодоетан | - | 0,000647 | - |
| 46 | 11000 | Діетилетерат трифториду бору | - | 0,0012551 | - |
| 47 | 11000 | Етинілтриметилсилан | - | 0,0014402 | - |
| 48 | 11000 | Бромід фосфору (III) | - | 0,0008577 | - |
| 49 | 11000 | Бензил хлороформат | - | 0,002281 | - |
| 50 | 11000 | Диметилкарбонат | - | 0,0010824 | - |
| 51 | 11000 | N,O-диметилгідроксиламін гідрохлорид | - | 0,0018553 | - |
| 52 | 11000 | Сульфорилдіхлорид | - | 0,0013208 | - |
| 53 | 11000 | 1,1-біс (пропан-2-іл) 3,3-диметоксициклобутан-1,1-дикарбоксилат | - | 0,0007437 | - |
| 54 | 11000 | 1,1,1-трифторацетон | - | 0,0004957 | - |
| 55 | 11000 | Етилхлорформіат | - | 0,0011911 | - |
| 56 | 11000 | Етилвініловий ефір | - | 0,0093797 | - |
| 57 | 11000 | Трет-бутил нітрит | - | 0,000908 | - |
| 58 | 11000 | 2-ізопропокси-4,4,5,5-тетраметил-1,3,2-діоксаборолан | - | 0,0006522 | - |
| 59 | 11000 | Метилгідразин сульфат | - | 0,0004303 | - |
| 60 | 11000 | Сірчистий дибромід | - | 0,002103 | - |
| 61 | 11000 | Пропіононітрил | - | 0,0016628 | - |
| 62 | 11000 | Гексаметилдисілазан | - | 0,0020596 | - |
| 63 | 11000 | Метансульфонова кислота | - | 0,0020097 | - |
| 64 | 11000 | Діетилоксалат | - | 0,0007993 | - |
| 65 | 11000 | Трифторйодметан | - | 0,0017571 | - |
| 66 | 11000 | 2,6-диметилпіридин | - | 0,000778 | - |
| 67 | 11000 | Тетрафтордиброметан | - | 0,0013074 | - |
| 68 | 11000 | Триметилфосфоноацетат | - | 0,0012891 | - |
| 69 | 11000 | 2-метилтетрагідрофуран | - | 0,0012733 | - |
| 70 | 11000 | Метил 3-оксоциклобутан-1-карбоксилат | - | 0,0007141 | - |
| 71 | 11000 | Бромотриметилсилан | - | 0,0006984 | - |
| 72 | 11000 | Диметил-2-оксопропілфосфонат | - | 0,0013536 | - |
| 73 | 11000 | 2,2,6,6-тетраметилпіперидин | - | 0,0010904 | - |
| 74 | 11000 | Триетилсилан | - | 0,0007697 | - |
| 75 | 11000 | Хлорацетальдегід | - | 0,0008556 | - |
| 76 | 11000 | Йодоводень | - | 0,0018073 | - |
| 77 | 11000 | Діетилазодикарбоксилат | - | 0,0002991 | - |
| 78 | 11000 | 4-бром-1-бутен | - | 0,0010064 | - |
| 79 | 11000 | Етилбромацетат | - | 0,0007113 | - |
| 80 | 11000 | Етиловий ефір діазооцтової кислоти | - | 0,0056263 | - |
| 81 | 11000 | Метил 2-бромацетат | - | 0,0002781 | - |
| 82 | 11000 | Трибромід бору | - | 0,0006816 | - |
| 83 | 11000 | Пропаргіловий спирт | - | 0,0005324 | - |
| 84 | 11000 | Дигідропіран | - | 0,0011873 | - |
| 85 | 11000 | Диетилкарбонат | - | 0,0015777 | - |
| 86 | 11000 | Етил ціаноацетат | - | 0,0006489 | - |
| 87 | 11000 | Етил ціаноформат | - | 0,0002589 | - |
| 88 | 11000 | Етандиаль | - | 0,0009054 | - |
| 89 | 11000 | Диглім | - | 0,0010314 | - |
| 90 | 11000 | Триізопропіл борат | - | 0,0011564 | - |
| 91 | 11000 | Циклопентанон | - | 0,0008993 | - |
| 92 | 11000 | 1-хлоретилхлороформіат | - | 0,0010053 | - |
| 93 | 11000 | Трет-бутилацетат | - | 0,0011166 | - |
| 94 | 11000 | Діізопропіл азодикарбоксилат | - | 0,0008639 | - |
| 95 | 11000 | 2,2-диметоксипропан | - | 0,0002464 | - |
| 96 | 11000 | 1,4-дибромбутан | - | 0,0009511 | - |
| 97 | 11000 | Тетрагідро-4Н-піран-4-он | - | 0,0003559 | - |
| 98 | 11000 | 2-бром-1,1-диметоксиетан | - | 0,0005899 | - |
| 99 | 11000 | Циклобутанон | - | 0,0012868 | - |
| 100 | 11000 | Діетилетоксиметиленмалонат | - | 0,0011618 | - |
| 101 | 11000 | Пропаргілбромід | - | 0,0003456 | - |
| 102 | 11000 | Трифторметансульфокислота | - | 0,0008033 | - |
| 103 | 11000 | Метилтіогліколат | - | 0,0007934 | - |
| 104 | 11000 | Хлорсульфоніл ізоціанат | - | 0,0010067 | - |
| 105 | 11000 | Трет-бутилбромацетат | - | 0,0004456 | - |
| 106 | 11000 | Брохлорид етилену | - | 0,0013047 | - |
| 107 | 11000 | Етилазидоацетат | - | 0,000543 | - |
| 108 | 11000 | Диметилмалонат | - | 0,0002134 | - |
| 109 | 11000 | Етилбромопіруват | - | 0,0001034 | - |
| 110 | 11000 | Азидотриметилсилан | - | 0,0008013 | - |
| 111 | 11000 | 1,1,1,3,3,3-гексафтор-2-пропанол | - | 0,0011873 | - |
| 112 | 11000 | 1,3-дибромопропан | - | 0,0006712 | - |
| 113 | 11000 | 4-метилморфолін | - | 0,0006608 | - |
| 114 | 11000 | Бромоацетальдегід діетилацеталь | - | 0,0006453 | - |
| 115 | 11000 | Етилпіруват | - | 0,000184 | - |
| 116 | 11000 | Етилхлороксоацетат | - | 0,0005462 | - |
| 117 | 11000 | Хлорацетонітрил | - | 0,0005314 | - |
| 118 | 11000 | Перхлоратна кислота | - | 0,0005594 | - |
| Усього | - | 1426,4597058 | - |

| Характеристика джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря та їх параметри |
| --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблиця 15.4 |
| Виробництво, процес, установка, устаткування | Номер джерела викиду | Найменування джерела викиду | Параметри джерел викиду | Координати джерела на карті-схемі | Місце відбору проб | Параметри газопилового потоку у місці вимірювання | Код забруд-нюючої речови-ни | Найменування забруднюючої речовини | Максималь-на масова концентра-ція забруд-нюючої речовини, мг/м3 | Потужність викиду |
|  |  |  |  | Точкового або початок лінійного; центра симетрії площинного | Другого кінця лінійного; ширина і довжина площинного |  | витрата, м3 /с | швид-кість, м/с | темпе-ратура, 0С |  |  |  |  |
|  |  |  | висота, м | діаметр вихідного отвору, м | Х1 , м | Y1 , м | Х2 , м | Y2 , м |  |  |  |  |  |  |  | г/сек | кг/год. | т/рік |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Інші види використання розчинників та супутні види діяльності. 410411. Інше (дослідження і експеримен-тальні розробки у сфері природничих і технічних наук) | 1 | Витяжна система В1 лабораторії нового корпусу | 21 | 0,67 | 1002 | 1017 | - | - | - | 3,1 | 8,8 | 26,9 | - 312 | Водню перекис | - | 0,0200128 | 0,07204608 | 0,0576368 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 03000 2902 | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом | - | 0,08786 | 0,316296 | 0,03016 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 04001 301 | Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту | - | 0,03278 | 0,118008 | 0,00708 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 04002 11815 | Азоту(1) оксид (N2O) | - | 0,05 | 0,18 | 0,00243 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 04003 303 | Аміак | - | 0,0905964 | 0,32614704 | 0,0236103 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 04004 302 | Азотна кислота | - | 0,0068735 | 0,0247446 | 0,0049489 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05000 10053 | Диметилсульфоксид | - | 0,0027288 | 0,00982368 | 0,0090187 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05001 330 | Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки | - | 0,071235 | 0,256446 | 0,0055511 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05002 333 | Сірководень | - | 0,0393053 | 0,14149908 | 0,0033098 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05003 334 | Сірковуглець | - | 0,0092889 | 0,03344004 | 0,0003344 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05004 322 | Сульфатна кислота (H2SO4)(cірчана кислота) | - | 0,0061443 | 0,02211948 | 0,0221195 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 06000 337 | Оксид вуглецю | - | 0,0399094 | 0,14367384 | 0,0047346 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 07000 11812 | Вуглецю діоксид | - | 0,0963618 | 0,34690248 | 0,0948349 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10000 1863 | Триетиламін | - | 0,0012691 | 0,00456876 | 0,0022844 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10000 10278 | 2,4,6-Триаміно-1,3,5-триазин /меламін/ | - | 0,0016119 | 0,00580284 | 0,0058028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10002 1819 | Діметиламін | - | 0,0002007 | 0,00072252 | 0,0001445 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | Тетрафенілметан | - | 0,0134474 | 0,04841064 | 0,0484105 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | Диетилсилан | - | 0,0200174 | 0,07206264 | 0,0720626 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | Діазин | - | 0,028011 | 0,1008396 | 0,1008396 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | 2,2- диметил-1,3-диоксолан | - | 0,0227359 | 0,08184924 | 0,0818493 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | Хлорацетальдегід | - | 0,0003648 | 0,00131328 | 0,0000394 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 403 | Гексан | - | 0,1193094 | 0,42951384 | 0,3442405 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 408 | Циклогексан | - | 0,0416118 | 0,14980248 | 0,1498026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 526 | Етилен | - | 0,0060097 | 0,02163492 | 0,0004327 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 808 | Бромистий етил (брометан,етилбромід) | - | 0,0006598 | 0,00237528 | 0,0002837 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 853 | 1,2-Дихлорбензол | - | 0,0005352 | 0,00192672 | 0,0000578 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 1042 | Спирт бутиловий | - | 0,0014025 | 0,005049 | 0,0005049 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 1051 | Спирт ізопропіловий | - | 0,0319185 | 0,1149066 | 0,0916305 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 1061 | Спирт етиловий | - | 0,1124261 | 0,40473396 | 0,3237873 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 1078 | Етиленгліколь | - | 0,0011264 | 0,00405504 | 0,0004055 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 1107 | 2-~Метокси-2-метилпропан (метил-третиннобутиловий ефір) | - | 0,1857067 | 0,66854412 | 0,6685442 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 1225 | Метиловий ефір акрилової кислоти | - | 0,0007644 | 0,00275184 | 0,0002752 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 1610 | Етилену діоксид | - | 0,0018733 | 0,00674388 | 0,0060696 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 2002 | Ацетонітрил (ціанометан,ціанистий метил) | - | 0,0343327 | 0,12359772 | 0,1211221 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11001 2001 | Акрилонітрил | - | 0,0036417 | 0,01311012 | 0,0001311 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11006 1317 | Ацетальдегід | - | 0,0052111 | 0,01875996 | 0,0001876 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11008 602 | Бензол | - | 0,0051528 | 0,01855008 | 0,001855 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11012 2005 | Гідразин | - | 0,000567 | 0,0020412 | 0,0005397 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11013 1523 | Диметилформамід | - | 0,0168655 | 0,0607158 | 0,0546443 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11014 856 | 1,1-Дихлоретан | - | 0,0040906 | 0,01472616 | 0,0058905 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11021 1240 | Етилацетат | - | 0,0536081 | 0,19298916 | 0,1543914 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11026 1537 | Кислота мурашина | - | 0,0069147 | 0,02489292 | 0,0049786 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11027 1546 | Кислота пропіонова | - | 0,0042278 | 0,01522008 | 0,0001522 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11028 1555 | Кислота оцтова | - | 0,1862361 | 0,67044996 | 0,0335225 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11030 616 | Ксилол | - | 0,0008061 | 0,00290196 | 0,0017451 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11035 2418 | Піридин | - | 0,0173792 | 0,06256512 | 0,0062565 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11036 1052 | Спирт метиловий | - | 0,0584673 | 0,21048228 | 0,4209646 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11039 2419 | Тетрагідрофуран | - | 0,0270142 | 0,09725112 | 0,0972511 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11046 898 | Трихлорметан | - | 0,1773916 | 0,63860976 | 0,6386097 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11047 882 | Тетрахлоретилен | - | 0,0010378 | 0,00373608 | 0,0018681 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11049 1325 | Формальдегід | - | 0,0003297 | 0,00118692 | 0,0001187 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11053 1411 | Циклогексанон | - | 0,0023778 | 0,00856008 | 0,0000856 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13015 869 | Метилен хлористий | - | 0,1920294 | 0,69130584 | 0,6913058 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14000 307 | Бром | - | 0,0046631 | 0,01678716 | 0,0016787 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14000 313 | Водень бромистий | - | 0,0008541 | 0,00307476 | 0,0015374 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15000 349 | Хлор | - | 0,03056 | 0,110016 | 0,0011 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15003 316 | Пароподібні та газоподібні сполуки хлору, якщо вони не ввійшли до класу I, у перерахунку на хлористий водень | - | 0,0125873 | 0,04531428 | 0,0362515 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15004 915 | Хлорбензол | - | 0,0009694 | 0,00348984 | 0,000349 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18005 906 | Вуглецю чотирихлорид | - | 0,002063 | 0,0074268 | 0,0074267 |
| Інші види використання розчинників та супутні види діяльності. 410411. Інше (дослідження і експеримен-тальні розробки у сфері природничих і технічних наук) | 2 | Витяжна система В2 лабораторії нового корпусу | 21 | 0,67 | 1003 | 1017 | - | - | - | 3,1 | 8,8 | 26,9 | - 348 | Кислота о-фосфорна | - | 0,0163797 | 0,05896692 | 0,0471735 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 03000 2902 | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом | - | 0,08786 | 0,316296 | 0,03016 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 04001 301 | Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту | - | 0,03278 | 0,118008 | 0,00708 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 04002 11815 | Азоту(1) оксид (N2O) | - | 0,05 | 0,18 | 0,00243 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 04003 303 | Аміак | - | 0,0905964 | 0,32614704 | 0,0236103 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 04004 302 | Азотна кислота | - | 0,0068735 | 0,0247446 | 0,0049489 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05000 10053 | Диметилсульфоксид | - | 0,0027288 | 0,00982368 | 0,0090187 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05001 330 | Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки | - | 0,071235 | 0,256446 | 0,0055511 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05002 333 | Сірководень | - | 0,0393053 | 0,14149908 | 0,0033098 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05003 334 | Сірковуглець | - | 0,0092889 | 0,03344004 | 0,0003344 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05004 322 | Сульфатна кислота (H2SO4)(cірчана кислота) | - | 0,0061443 | 0,02211948 | 0,0221195 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 06000 337 | Оксид вуглецю | - | 0,0399094 | 0,14367384 | 0,0047346 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 07000 11812 | Вуглецю діоксид | - | 0,0963618 | 0,34690248 | 0,0948349 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10000 1863 | Триетиламін | - | 0,0012691 | 0,00456876 | 0,0022844 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10002 1819 | Діметиламін | - | 0,0002007 | 0,00072252 | 0,0001445 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | 2,2,2-трифлуороцтова кислота | - | 0,0082172 | 0,02958192 | 0,0236655 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | Ди-трет-бутилдикарбонат | - | 0,0089138 | 0,03208968 | 0,0224629 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | Хлорацетальдегід | - | 0,0003648 | 0,00131328 | 0,0000394 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 403 | Гексан | - | 0,1193094 | 0,42951384 | 0,3442405 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 405 | Пентан | - | 0,0173686 | 0,06252696 | 0,0500215 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 508 | Гептен | - | 0,0016224 | 0,00584064 | 0,0040884 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 526 | Етилен | - | 0,0060097 | 0,02163492 | 0,0004327 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 808 | Бромистий етил (брометан,етилбромід) | - | 0,0006598 | 0,00237528 | 0,0002837 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 853 | 1,2-Дихлорбензол | - | 0,0005352 | 0,00192672 | 0,0000578 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 867 | Метилен йодистий | - | 0,0020134 | 0,00724824 | 0,0050738 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 1042 | Спирт бутиловий | - | 0,0014025 | 0,005049 | 0,0005049 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 1051 | Спирт ізопропіловий | - | 0,0319185 | 0,1149066 | 0,0916305 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 1061 | Спирт етиловий | - | 0,1124261 | 0,40473396 | 0,3237873 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 1068 | Триметилкарбінол(2-метил-2-пропанол) | - | 0,0041297 | 0,01486692 | 0,0104068 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 1078 | Етиленгліколь | - | 0,0011264 | 0,00405504 | 0,0004055 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 1107 | 2-~Метокси-2-метилпропан (метил-третиннобутиловий ефір) | - | 0,1857067 | 0,66854412 | 0,6685442 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 1225 | Метиловий ефір акрилової кислоти | - | 0,0007644 | 0,00275184 | 0,0002752 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 1610 | Етилену діоксид | - | 0,0018733 | 0,00674388 | 0,0060696 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 2002 | Ацетонітрил (ціанометан,ціанистий метил) | - | 0,0343327 | 0,12359772 | 0,1211221 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 10943 | Кислота лимонна | - | 0,0060439 | 0,02175804 | 0,0152306 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11001 2001 | Акрилонітрил | - | 0,0036417 | 0,01311012 | 0,0001311 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11006 1317 | Ацетальдегід | - | 0,0052111 | 0,01875996 | 0,0001876 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11008 602 | Бензол | - | 0,0051528 | 0,01855008 | 0,001855 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11012 2005 | Гідразин | - | 0,000567 | 0,0020412 | 0,0005397 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11013 1523 | Диметилформамід | - | 0,0168655 | 0,0607158 | 0,0546443 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11014 856 | 1,1-Дихлоретан | - | 0,0040906 | 0,01472616 | 0,0058905 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11021 1240 | Етилацетат | - | 0,0536081 | 0,19298916 | 0,1543914 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11026 1537 | Кислота мурашина | - | 0,0069147 | 0,02489292 | 0,0049786 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11027 1546 | Кислота пропіонова | - | 0,0042278 | 0,01522008 | 0,0001522 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11028 1555 | Кислота оцтова | - | 0,1862361 | 0,67044996 | 0,0335225 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11030 616 | Ксилол | - | 0,0008061 | 0,00290196 | 0,0017451 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11035 2418 | Піридин | - | 0,0173792 | 0,06256512 | 0,0062565 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11036 1052 | Спирт метиловий | - | 0,0584673 | 0,21048228 | 0,4209646 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11039 2419 | Тетрагідрофуран | - | 0,0270142 | 0,09725112 | 0,0972511 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11046 898 | Трихлорметан | - | 0,1773916 | 0,63860976 | 0,6386097 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11047 882 | Тетрахлоретилен | - | 0,0010378 | 0,00373608 | 0,0018681 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11049 1325 | Формальдегід | - | 0,0003297 | 0,00118692 | 0,0001187 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11053 1411 | Циклогексанон | - | 0,0023778 | 0,00856008 | 0,0000856 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13015 869 | Метилен хлористий | - | 0,1920294 | 0,69130584 | 0,6913058 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14000 307 | Бром | - | 0,0046631 | 0,01678716 | 0,0016787 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14000 313 | Водень бромистий | - | 0,0008541 | 0,00307476 | 0,0015374 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15000 349 | Хлор | - | 0,03056 | 0,110016 | 0,0011 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15003 316 | Пароподібні та газоподібні сполуки хлору, якщо вони не ввійшли до класу I, у перерахунку на хлористий водень | - | 0,0125873 | 0,04531428 | 0,0362515 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15004 915 | Хлорбензол | - | 0,0009694 | 0,00348984 | 0,000349 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18005 906 | Вуглецю чотирихлорид | - | 0,002063 | 0,0074268 | 0,0074267 |
| Інші види використання розчинників та супутні види діяльності. 410411. Інше (дослідження і експеримен-тальні розробки у сфері природничих і технічних наук) | 3 | Витяжна система В3 лабораторії нового корпусу | 21 | 0,67 | 1004 | 1017 |  |  |  | 3,1 | 8,8 | 26,9 | 03000 2902 | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом | - | 0,08786 | 0,316296 | 0,03016 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 04001 301 | Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту | - | 0,03278 | 0,118008 | 0,00708 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 04002 11815 | Азоту(1) оксид (N2O) | - | 0,05 | 0,18 | 0,00243 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 04003 303 | Аміак | - | 0,0905964 | 0,32614704 | 0,0236103 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 04004 302 | Азотна кислота | - | 0,0068735 | 0,0247446 | 0,0049489 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05000 10053 | Диметилсульфоксид | - | 0,0027288 | 0,00982368 | 0,0090187 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05001 330 | Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки | - | 0,071235 | 0,256446 | 0,0055511 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05002 333 | Сірководень | - | 0,0393053 | 0,14149908 | 0,0033098 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05003 334 | Сірковуглець | - | 0,0092889 | 0,03344004 | 0,0003344 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05004 322 | Сульфатна кислота (H2SO4)(cірчана кислота) | - | 0,0061443 | 0,02211948 | 0,0221195 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 06000 337 | Оксид вуглецю | - | 0,0399094 | 0,14367384 | 0,0047346 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 07000 11812 | Вуглецю діоксид | - | 0,0963618 | 0,34690248 | 0,0948349 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10000 - | Діізопропілетиламін | - | 0,0018288 | 0,00658368 | 0,0046086 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10000 1818 | Діізопропіламін | - | 0,0024965 | 0,0089874 | 0,0062913 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10000 1849 | Монометиламін | - | 0,0020235 | 0,0072846 | 0,0050991 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10000 1863 | Триетиламін | - | 0,0012691 | 0,00456876 | 0,0022844 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10002 1819 | Діметиламін | - | 0,0002007 | 0,00072252 | 0,0001445 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | 1,2-диметоксиетан | - | 0,004158 | 0,0149688 | 0,0104781 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | Біс (триметилсиліл) амід літію | - | 0,0016606 | 0,00597816 | 0,0041848 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | Трифтороцтовий ангідрид | - | 0,0011402 | 0,00410472 | 0,0028733 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | Хлорацетальдегід | - | 0,0003648 | 0,00131328 | 0,0000394 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 403 | Гексан | - | 0,1193094 | 0,42951384 | 0,3442405 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 526 | Етилен | - | 0,0060097 | 0,02163492 | 0,0004327 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 808 | Бромистий етил (брометан,етилбромід) | - | 0,0006598 | 0,00237528 | 0,0002837 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 853 | 1,2-Дихлорбензол | - | 0,0005352 | 0,00192672 | 0,0000578 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 1042 | Спирт бутиловий | - | 0,0014025 | 0,005049 | 0,0005049 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 1051 | Спирт ізопропіловий | - | 0,0319185 | 0,1149066 | 0,0916305 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 1061 | Спирт етиловий | - | 0,1124261 | 0,40473396 | 0,3237873 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 1078 | Етиленгліколь | - | 0,0011264 | 0,00405504 | 0,0004055 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 1104 | Дифенілоксид (феноксибензол,дифеніловий ефір) | - | 0,0013156 | 0,00473616 | 0,0033152 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 1107 | 2-~Метокси-2-метилпропан (метил-третиннобутиловий ефір) | - | 0,1857067 | 0,66854412 | 0,6685442 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 1225 | Метиловий ефір акрилової кислоти | - | 0,0007644 | 0,00275184 | 0,0002752 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 1610 | Етилену діоксид | - | 0,0018733 | 0,00674388 | 0,0060696 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 2002 | Ацетонітрил (ціанометан,ціанистий метил) | - | 0,0343327 | 0,12359772 | 0,1211221 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11001 2001 | Акрилонітрил | - | 0,0036417 | 0,01311012 | 0,0001311 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11006 1317 | Ацетальдегід | - | 0,0052111 | 0,01875996 | 0,0001876 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11008 602 | Бензол | - | 0,0051528 | 0,01855008 | 0,001855 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11012 2005 | Гідразин | - | 0,000567 | 0,0020412 | 0,0005397 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11013 1523 | Диметилформамід | - | 0,0168655 | 0,0607158 | 0,0546443 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11014 856 | 1,1-Дихлоретан | - | 0,0040906 | 0,01472616 | 0,0058905 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11021 1240 | Етилацетат | - | 0,0536081 | 0,19298916 | 0,1543914 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11026 1537 | Кислота мурашина | - | 0,0069147 | 0,02489292 | 0,0049786 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11027 1546 | Кислота пропіонова | - | 0,0042278 | 0,01522008 | 0,0001522 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11028 1555 | Кислота оцтова | - | 0,1862361 | 0,67044996 | 0,0335225 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11030 616 | Ксилол | - | 0,0008061 | 0,00290196 | 0,0017451 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11035 2418 | Піридин | - | 0,0173792 | 0,06256512 | 0,0062565 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11036 1052 | Спирт метиловий | - | 0,0584673 | 0,21048228 | 0,4209646 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11039 2419 | Тетрагідрофуран | - | 0,0270142 | 0,09725112 | 0,0972511 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11046 898 | Трихлорметан | - | 0,1773916 | 0,63860976 | 0,6386097 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11047 882 | Тетрахлоретилен | - | 0,0010378 | 0,00373608 | 0,0018681 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11049 1325 | Формальдегід | - | 0,0003297 | 0,00118692 | 0,0001187 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11053 1411 | Циклогексанон | - | 0,0023778 | 0,00856008 | 0,0000856 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13015 869 | Метилен хлористий | - | 0,1920294 | 0,69130584 | 0,6913058 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14000 307 | Бром | - | 0,0046631 | 0,01678716 | 0,0016787 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14000 313 | Водень бромистий | - | 0,0008541 | 0,00307476 | 0,0015374 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15000 349 | Хлор | - | 0,03056 | 0,110016 | 0,0011 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15003 316 | Пароподібні та газоподібні сполуки хлору, якщо вони не ввійшли до класу I, у перерахунку на хлористий водень | - | 0,0125873 | 0,04531428 | 0,0362515 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15004 915 | Хлорбензол | - | 0,0009694 | 0,00348984 | 0,000349 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18005 906 | Вуглецю чотирихлорид | - | 0,002063 | 0,0074268 | 0,0074267 |
| Інші види використання розчинників та супутні види діяльності. 410411. Інше (дослідження і експеримен-тальні розробки у сфері природничих і технічних наук) | 4 | Витяжна система В4 лабораторії нового корпусу | 21 | 0,67 | 993 | 1018 |  |  |  | 3,1 | 8,8 | 26,9 | 03000 2902 | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом | - | 0,08786 | 0,316296 | 0,03016 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 04001 301 | Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту | - | 0,03278 | 0,118008 | 0,00708 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 04002 11815 | Азоту(1) оксид (N2O) | - | 0,05 | 0,18 | 0,00243 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 04003 303 | Аміак | - | 0,0905964 | 0,32614704 | 0,0236103 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 04004 302 | Азотна кислота | - | 0,0068735 | 0,0247446 | 0,0049489 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05000 10053 | Диметилсульфоксид | - | 0,0027288 | 0,00982368 | 0,0090187 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05001 330 | Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки | - | 0,071235 | 0,256446 | 0,0055511 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05002 333 | Сірководень | - | 0,0393053 | 0,14149908 | 0,0033098 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05003 334 | Сірковуглець | - | 0,0092889 | 0,03344004 | 0,0003344 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05004 322 | Сульфатна кислота (H2SO4)(cірчана кислота) | - | 0,0061443 | 0,02211948 | 0,0221195 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 06000 337 | Оксид вуглецю | - | 0,0399094 | 0,14367384 | 0,0047346 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 07000 11812 | Вуглецю діоксид | - | 0,0963618 | 0,34690248 | 0,0948349 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10000 1863 | Триетиламін | - | 0,0012691 | 0,00456876 | 0,0022844 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10002 1819 | Діметиламін | - | 0,0002007 | 0,00072252 | 0,0001445 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | Перйодат Десса ї Мартіна (1,1,1-Триацетокси-1,1-дигідро-1,2-бензйодоксол-3(1H)-он) | - | 0,0002668 | 0,00096048 | 0,0006724 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | Метансульфонілхлорид | - | 0,0012169 | 0,00438084 | 0,0030666 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | Етандіоіл дихлорид | - | 0,0021712 | 0,00781632 | 0,0046897 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | Ацетилхлорид | - | 0,0017497 | 0,00629892 | 0,0037794 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | Хлорацетальдегід | - | 0,0003648 | 0,00131328 | 0,0000394 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 403 | Гексан | - | 0,1193094 | 0,42951384 | 0,3442405 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 526 | Етилен | - | 0,0060097 | 0,02163492 | 0,0004327 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 808 | Бромистий етил (брометан,етилбромід) | - | 0,0006598 | 0,00237528 | 0,0002837 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 853 | 1,2-Дихлорбензол | - | 0,0005352 | 0,00192672 | 0,0000578 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 1042 | Спирт бутиловий | - | 0,0014025 | 0,005049 | 0,0005049 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 1051 | Спирт ізопропіловий | - | 0,0319185 | 0,1149066 | 0,0916305 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 1061 | Спирт етиловий | - | 0,1124261 | 0,40473396 | 0,3237873 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 1078 | Етиленгліколь | - | 0,0011264 | 0,00405504 | 0,0004055 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 1107 | 2-~Метокси-2-метилпропан (метил-третиннобутиловий ефір) | - | 0,1857067 | 0,66854412 | 0,6685442 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 1225 | Метиловий ефір акрилової кислоти | - | 0,0007644 | 0,00275184 | 0,0002752 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 1507 | Ангідрид оцтовий | - | 0,0015505 | 0,0055818 | 0,003349 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 1610 | Етилену діоксид | - | 0,0018733 | 0,00674388 | 0,0060696 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 2002 | Ацетонітрил (ціанометан,ціанистий метил) | - | 0,0343327 | 0,12359772 | 0,1211221 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 2009 | N,N`-~Диметилацетамід | - | 0,0012965 | 0,0046674 | 0,0028004 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 10167 | 1,2,3-~Пропантріол(гліцерин) | - | 0,0019031 | 0,00685116 | 0,0047958 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 10218 | Триметилхлорсилан | - | 0,0018558 | 0,00668088 | 0,0040086 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11001 2001 | Акрилонітрил | - | 0,0036417 | 0,01311012 | 0,0001311 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11006 1317 | Ацетальдегід | - | 0,0052111 | 0,01875996 | 0,0001876 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11008 602 | Бензол | - | 0,0051528 | 0,01855008 | 0,001855 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11012 2005 | Гідразин | - | 0,000567 | 0,0020412 | 0,0005397 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11013 1523 | Диметилформамід | - | 0,0168655 | 0,0607158 | 0,0546443 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11014 856 | 1,1-Дихлоретан | - | 0,0040906 | 0,01472616 | 0,0058905 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11021 1240 | Етилацетат | - | 0,0536081 | 0,19298916 | 0,1543914 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11026 1537 | Кислота мурашина | - | 0,0069147 | 0,02489292 | 0,0049786 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11027 1546 | Кислота пропіонова | - | 0,0042278 | 0,01522008 | 0,0001522 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11028 1555 | Кислота оцтова | - | 0,1862361 | 0,67044996 | 0,0335225 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11030 616 | Ксилол | - | 0,0008061 | 0,00290196 | 0,0017451 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11035 2418 | Піридин | - | 0,0173792 | 0,06256512 | 0,0062565 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11036 1052 | Спирт метиловий | - | 0,0584673 | 0,21048228 | 0,4209646 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11039 2419 | Тетрагідрофуран | - | 0,0270142 | 0,09725112 | 0,0972511 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11046 898 | Трихлорметан | - | 0,1773916 | 0,63860976 | 0,6386097 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11047 882 | Тетрахлоретилен | - | 0,0010378 | 0,00373608 | 0,0018681 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11049 1325 | Формальдегід | - | 0,0003297 | 0,00118692 | 0,0001187 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11053 1411 | Циклогексанон | - | 0,0023778 | 0,00856008 | 0,0000856 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13015 869 | Метилен хлористий | - | 0,1920294 | 0,69130584 | 0,6913058 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14000 307 | Бром | - | 0,0046631 | 0,01678716 | 0,0016787 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14000 313 | Водень бромистий | - | 0,0008541 | 0,00307476 | 0,0015374 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15000 349 | Хлор | - | 0,03056 | 0,110016 | 0,0011 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15003 316 | Пароподібні та газоподібні сполуки хлору, якщо вони не ввійшли до класу I, у перерахунку на хлористий водень | - | 0,0125873 | 0,04531428 | 0,0362515 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15004 915 | Хлорбензол | - | 0,0009694 | 0,00348984 | 0,000349 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18005 906 | Вуглецю чотирихлорид | - | 0,002063 | 0,0074268 | 0,0074267 |
| Інші види використання розчинників та супутні види діяльності. 410411. Інше (дослідження і експеримен-тальні розробки у сфері природничих і технічних наук) | 5 | Витяжна система В5 лабораторії нового корпусу | 21 | 0,67 | 996 | 1018 | - | - | - | 3,1 | 8,8 | 26,9 | 03000 2902 | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом | - | 0,08786 | 0,316296 | 0,03016 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 04001 301 | Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту | - | 0,03278 | 0,118008 | 0,00708 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 04002 11815 | Азоту(1) оксид (N2O) | - | 0,05 | 0,18 | 0,00243 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 04003 303 | Аміак | - | 0,0905964 | 0,32614704 | 0,0236103 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 04004 302 | Азотна кислота | - | 0,0068735 | 0,0247446 | 0,0049489 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05000 10053 | Диметилсульфоксид | - | 0,0027288 | 0,00982368 | 0,0090187 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05001 330 | Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки | - | 0,071235 | 0,256446 | 0,0055511 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05002 333 | Сірководень | - | 0,0393053 | 0,14149908 | 0,0033098 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05003 334 | Сірковуглець | - | 0,0092889 | 0,03344004 | 0,0003344 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05004 322 | Сульфатна кислота (H2SO4)(cірчана кислота) | - | 0,0061443 | 0,02211948 | 0,0221195 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 06000 337 | Оксид вуглецю | - | 0,0399094 | 0,14367384 | 0,0047346 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 07000 11812 | Вуглецю діоксид | - | 0,0963618 | 0,34690248 | 0,0948349 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10000 - | Хлорид гідроксиламін | - | 0,0010449 | 0,00376164 | 0,0022569 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10000 - | 1,1-диметокситриметиламін | - | 0,0016201 | 0,00583236 | 0,0029161 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10000 1863 | Триетиламін | - | 0,0012691 | 0,00456876 | 0,0022844 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10002 1819 | Діметиламін | - | 0,0002007 | 0,00072252 | 0,0001445 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | Хлорсульфонова кислота | - | 0,0031502 | 0,01134072 | 0,0068044 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | Диметилсульфідний комплекс борану | - | 0,0015374 | 0,00553464 | 0,0033207 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | Бензилбромід | - | 0,0012463 | 0,00448668 | 0,0026919 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | Дифенілфосфорилазид | - | 0,0003541 | 0,00127476 | 0,0007648 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | Трифторметансульфоновий ангідрид | - | 0,0007433 | 0,00267588 | 0,0013379 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | Хлорацетальдегід | - | 0,0003648 | 0,00131328 | 0,0000394 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 403 | Гексан | - | 0,1193094 | 0,42951384 | 0,3442405 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 526 | Етилен | - | 0,0060097 | 0,02163492 | 0,0004327 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 808 | Бромистий етил (брометан,етилбромід) | - | 0,0006598 | 0,00237528 | 0,0002837 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 853 | 1,2-Дихлорбензол | - | 0,0005352 | 0,00192672 | 0,0000578 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 1042 | Спирт бутиловий | - | 0,0014025 | 0,005049 | 0,0005049 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 1051 | Спирт ізопропіловий | - | 0,0319185 | 0,1149066 | 0,0916305 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 1061 | Спирт етиловий | - | 0,1124261 | 0,40473396 | 0,3237873 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 1078 | Етиленгліколь | - | 0,0011264 | 0,00405504 | 0,0004055 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 1107 | 2-~Метокси-2-метилпропан (метил-третиннобутиловий ефір) | - | 0,1857067 | 0,66854412 | 0,6685442 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 1225 | Метиловий ефір акрилової кислоти | - | 0,0007644 | 0,00275184 | 0,0002752 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 1610 | Етилену діоксид | - | 0,0018733 | 0,00674388 | 0,0060696 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 1910 | Нітрометан | - | 0,0007748 | 0,00278928 | 0,0016735 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 2002 | Ацетонітрил (ціанометан,ціанистий метил) | - | 0,0343327 | 0,12359772 | 0,1211221 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11001 2001 | Акрилонітрил | - | 0,0036417 | 0,01311012 | 0,0001311 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11006 1317 | Ацетальдегід | - | 0,0052111 | 0,01875996 | 0,0001876 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11008 602 | Бензол | - | 0,0051528 | 0,01855008 | 0,001855 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11012 2005 | Гідразин | - | 0,000567 | 0,0020412 | 0,0005397 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11013 1523 | Диметилформамід | - | 0,0168655 | 0,0607158 | 0,0546443 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11014 856 | 1,1-Дихлоретан | - | 0,0040906 | 0,01472616 | 0,0058905 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11021 1240 | Етилацетат | - | 0,0536081 | 0,19298916 | 0,1543914 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11026 1537 | Кислота мурашина | - | 0,0069147 | 0,02489292 | 0,0049786 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11027 1546 | Кислота пропіонова | - | 0,0042278 | 0,01522008 | 0,0001522 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11028 1555 | Кислота оцтова | - | 0,1862361 | 0,67044996 | 0,0335225 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11030 616 | Ксилол | - | 0,0008061 | 0,00290196 | 0,0017451 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11035 2418 | Піридин | - | 0,0173792 | 0,06256512 | 0,0062565 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11036 1052 | Спирт метиловий | - | 0,0584673 | 0,21048228 | 0,4209646 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11039 2419 | Тетрагідрофуран | - | 0,0270142 | 0,09725112 | 0,0972511 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11046 898 | Трихлорметан | - | 0,1773916 | 0,63860976 | 0,6386097 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11047 882 | Тетрахлоретилен | - | 0,0010378 | 0,00373608 | 0,0018681 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11049 1325 | Формальдегід | - | 0,0003297 | 0,00118692 | 0,0001187 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11053 1411 | Циклогексанон | - | 0,0023778 | 0,00856008 | 0,0000856 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13015 869 | Метилен хлористий | - | 0,1920294 | 0,69130584 | 0,6913058 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14000 307 | Бром | - | 0,0046631 | 0,01678716 | 0,0016787 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14000 313 | Водень бромистий | - | 0,0008541 | 0,00307476 | 0,0015374 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15000 349 | Хлор | - | 0,03056 | 0,110016 | 0,0011 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15003 316 | Пароподібні та газоподібні сполуки хлору, якщо вони не ввійшли до класу I, у перерахунку на хлористий водень | - | 0,0125873 | 0,04531428 | 0,0362515 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15004 915 | Хлорбензол | - | 0,0009694 | 0,00348984 | 0,000349 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18005 906 | Вуглецю чотирихлорид | - | 0,002063 | 0,0074268 | 0,0074267 |
| Інші види використання розчинників та супутні види діяльності. 410411. Інше (дослідження і експеримен-тальні розробки у сфері природничих і технічних наук) | 6 | Витяжна система В6 лабораторії нового корпусу | 21 | 0,67 | 998 | 1017 | - | - | - | 3,1 | 8,8 | 26,9 | 03000 2902 | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом | - | 0,08786 | 0,316296 | 0,03016 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 04001 301 | Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту | - | 0,03278 | 0,118008 | 0,00708 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 04002 11815 | Азоту(1) оксид (N2O) | - | 0,05 | 0,18 | 0,00243 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 04003 303 | Аміак | - | 0,0905964 | 0,32614704 | 0,0236103 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 04004 302 | Азотна кислота | - | 0,0068735 | 0,0247446 | 0,0049489 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05000 10053 | Диметилсульфоксид | - | 0,0027288 | 0,00982368 | 0,0090187 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05001 330 | Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки | - | 0,071235 | 0,256446 | 0,0055511 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05002 333 | Сірководень | - | 0,0393053 | 0,14149908 | 0,0033098 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05003 334 | Сірковуглець | - | 0,0092889 | 0,03344004 | 0,0003344 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05004 322 | Сульфатна кислота (H2SO4)(cірчана кислота) | - | 0,0061443 | 0,02211948 | 0,0221195 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 06000 337 | Оксид вуглецю | - | 0,0399094 | 0,14367384 | 0,0047346 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 07000 11812 | Вуглецю діоксид | - | 0,0963618 | 0,34690248 | 0,0948349 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10000 1806 | о-~Амінотолуол (о-метиланілін) | - | 0,0008714 | 0,00313704 | 0,0015686 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10000 1863 | Триетиламін | - | 0,0012691 | 0,00456876 | 0,0022844 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10002 1819 | Діметиламін | - | 0,0002007 | 0,00072252 | 0,0001445 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | Триметоксиметан | - | 0,0009261 | 0,00333396 | 0,001667 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | Етилформіат | - | 0,0012836 | 0,00462096 | 0,0023105 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | Триетил фосфоноацетат | - | 0,0014264 | 0,00513504 | 0,0025675 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | Триметил(трифторметил)силан | - | 0,0008717 | 0,00313812 | 0,0015691 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | Триетилортоформіат | - | 0,0006787 | 0,00244332 | 0,0012217 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | Діазабіциклоундецен | - | 0,0011094 | 0,00399384 | 0,0019969 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | Ізопропоксид титану (IV) | - | 0,0014253 | 0,00513108 | 0,0025656 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | Хлорацетальдегід | - | 0,0003648 | 0,00131328 | 0,0000394 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 403 | Гексан | - | 0,1193094 | 0,42951384 | 0,3442405 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 526 | Етилен | - | 0,0060097 | 0,02163492 | 0,0004327 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 808 | Бромистий етил (брометан,етилбромід) | - | 0,0006598 | 0,00237528 | 0,0002837 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 853 | 1,2-Дихлорбензол | - | 0,0005352 | 0,00192672 | 0,0000578 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 1042 | Спирт бутиловий | - | 0,0014025 | 0,005049 | 0,0005049 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 1051 | Спирт ізопропіловий | - | 0,0319185 | 0,1149066 | 0,0916305 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 1061 | Спирт етиловий | - | 0,1124261 | 0,40473396 | 0,3237873 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 1078 | Етиленгліколь | - | 0,0011264 | 0,00405504 | 0,0004055 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 1107 | 2-~Метокси-2-метилпропан (метил-третиннобутиловий ефір) | - | 0,1857067 | 0,66854412 | 0,6685442 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 1225 | Метиловий ефір акрилової кислоти | - | 0,0007644 | 0,00275184 | 0,0002752 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 1610 | Етилену діоксид | - | 0,0018733 | 0,00674388 | 0,0060696 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 2002 | Ацетонітрил (ціанометан,ціанистий метил) | - | 0,0343327 | 0,12359772 | 0,1211221 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11001 2001 | Акрилонітрил | - | 0,0036417 | 0,01311012 | 0,0001311 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11006 1317 | Ацетальдегід | - | 0,0052111 | 0,01875996 | 0,0001876 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11008 602 | Бензол | - | 0,0051528 | 0,01855008 | 0,001855 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11012 2005 | Гідразин | - | 0,000567 | 0,0020412 | 0,0005397 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11013 1523 | Диметилформамід | - | 0,0168655 | 0,0607158 | 0,0546443 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11014 856 | 1,1-Дихлоретан | - | 0,0040906 | 0,01472616 | 0,0058905 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11021 1240 | Етилацетат | - | 0,0536081 | 0,19298916 | 0,1543914 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11026 1537 | Кислота мурашина | - | 0,0069147 | 0,02489292 | 0,0049786 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11027 1546 | Кислота пропіонова | - | 0,0042278 | 0,01522008 | 0,0001522 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11028 1555 | Кислота оцтова | - | 0,1862361 | 0,67044996 | 0,0335225 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11030 616 | Ксилол | - | 0,0008061 | 0,00290196 | 0,0017451 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11035 2418 | Піридин | - | 0,0173792 | 0,06256512 | 0,0062565 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11036 1052 | Спирт метиловий | - | 0,0584673 | 0,21048228 | 0,4209646 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11039 2419 | Тетрагідрофуран | - | 0,0270142 | 0,09725112 | 0,0972511 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11046 898 | Трихлорметан | - | 0,1773916 | 0,63860976 | 0,6386097 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11047 882 | Тетрахлоретилен | - | 0,0010378 | 0,00373608 | 0,0018681 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11049 1325 | Формальдегід | - | 0,0003297 | 0,00118692 | 0,0001187 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11053 1411 | Циклогексанон | - | 0,0023778 | 0,00856008 | 0,0000856 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13015 869 | Метилен хлористий | - | 0,1920294 | 0,69130584 | 0,6913058 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14000 307 | Бром | - | 0,0046631 | 0,01678716 | 0,0016787 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14000 313 | Водень бромистий | - | 0,0008541 | 0,00307476 | 0,0015374 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15000 349 | Хлор | - | 0,03056 | 0,110016 | 0,0011 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15003 316 | Пароподібні та газоподібні сполуки хлору, якщо вони не ввійшли до класу I, у перерахунку на хлористий водень | - | 0,0125873 | 0,04531428 | 0,0362515 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15004 915 | Хлорбензол | - | 0,0009694 | 0,00348984 | 0,000349 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18005 906 | Вуглецю чотирихлорид | - | 0,002063 | 0,0074268 | 0,0074267 |
| Інші види використання розчинників та супутні види діяльності. 410411. Інше (дослідження і експеримен-тальні розробки у сфері природничих і технічних наук) | 7 | Витяжна система В7 лабораторії нового корпусу | 21 | 0,67 | 1003 | 1017 | - | - | - | 3,1 | 8,8 | 26,9 | 03000 2902 | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом | - | 0,08786 | 0,316296 | 0,03016 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 04001 301 | Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту | - | 0,03278 | 0,118008 | 0,00708 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 04002 11815 | Азоту(1) оксид (N2O) | - | 0,05 | 0,18 | 0,00243 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 04003 303 | Аміак | - | 0,0905964 | 0,32614704 | 0,0236103 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 04004 302 | Азотна кислота | - | 0,0068735 | 0,0247446 | 0,0049489 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05000 10053 | Диметилсульфоксид | - | 0,0027288 | 0,00982368 | 0,0090187 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05001 330 | Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки | - | 0,071235 | 0,256446 | 0,0055511 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05002 333 | Сірководень | - | 0,0393053 | 0,14149908 | 0,0033098 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05003 334 | Сірковуглець | - | 0,0092889 | 0,03344004 | 0,0003344 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05004 322 | Сульфатна кислота (H2SO4)(cірчана кислота) | - | 0,0061443 | 0,02211948 | 0,0221195 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 06000 337 | Оксид вуглецю | - | 0,0399094 | 0,14367384 | 0,0047346 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 07000 11812 | Вуглецю діоксид | - | 0,0963618 | 0,34690248 | 0,0948349 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10000 1605 | Діетиленамідоксид(тетрагідро-1,4 оксазин,морфолін) | - | 0,0005696 | 0,00205056 | 0,0010253 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10000 1812 | Бутиламін | - | 0,0015765 | 0,0056754 | 0,0022702 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10000 1863 | Триетиламін | - | 0,0012691 | 0,00456876 | 0,0022844 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10002 1819 | Діметиламін | - | 0,0002007 | 0,00072252 | 0,0001445 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | Трихлорацетилхлорид | - | 0,0013799 | 0,00496764 | 0,0024838 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | Триметилсилілціанид | - | 0,000293 | 0,0010548 | 0,0005274 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | 1-метил-2-піролідинон | - | 0,0001453 | 0,00052308 | 0,0002616 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | Трифторид сірки 4-морфолінілу | - | 0,0008548 | 0,00307728 | 0,0015386 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | п-толуолсульфонілазид | - | 0,0008375 | 0,003015 | 0,001206 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | 3-бром-1-пропен | - | 0,0006649 | 0,00239364 | 0,0009574 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | Хлорацетальдегід | - | 0,0003648 | 0,00131328 | 0,0000394 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 403 | Гексан | - | 0,1193094 | 0,42951384 | 0,3442405 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 526 | Етилен | - | 0,0060097 | 0,02163492 | 0,0004327 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 808 | Бромистий етил (брометан,етилбромід) | - | 0,0006598 | 0,00237528 | 0,0002837 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 853 | 1,2-Дихлорбензол | - | 0,0005352 | 0,00192672 | 0,0000578 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 1042 | Спирт бутиловий | - | 0,0014025 | 0,005049 | 0,0005049 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 1051 | Спирт ізопропіловий | - | 0,0319185 | 0,1149066 | 0,0916305 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 1061 | Спирт етиловий | - | 0,1124261 | 0,40473396 | 0,3237873 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 1078 | Етиленгліколь | - | 0,0011264 | 0,00405504 | 0,0004055 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 1107 | 2-~Метокси-2-метилпропан (метил-третиннобутиловий ефір) | - | 0,1857067 | 0,66854412 | 0,6685442 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 1225 | Метиловий ефір акрилової кислоти | - | 0,0007644 | 0,00275184 | 0,0002752 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 1610 | Етилену діоксид | - | 0,0018733 | 0,00674388 | 0,0060696 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 2002 | Ацетонітрил (ціанометан,ціанистий метил) | - | 0,0343327 | 0,12359772 | 0,1211221 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11001 2001 | Акрилонітрил | - | 0,0036417 | 0,01311012 | 0,0001311 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11006 1317 | Ацетальдегід | - | 0,0052111 | 0,01875996 | 0,0001876 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11008 602 | Бензол | - | 0,0051528 | 0,01855008 | 0,001855 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11012 2005 | Гідразин | - | 0,000567 | 0,0020412 | 0,0005397 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11013 1523 | Диметилформамід | - | 0,0168655 | 0,0607158 | 0,0546443 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11014 856 | 1,1-Дихлоретан | - | 0,0040906 | 0,01472616 | 0,0058905 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11021 1240 | Етилацетат | - | 0,0536081 | 0,19298916 | 0,1543914 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11026 1537 | Кислота мурашина | - | 0,0069147 | 0,02489292 | 0,0049786 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11027 1546 | Кислота пропіонова | - | 0,0042278 | 0,01522008 | 0,0001522 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11028 1555 | Кислота оцтова | - | 0,1862361 | 0,67044996 | 0,0335225 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11030 616 | Ксилол | - | 0,0008061 | 0,00290196 | 0,0017451 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11035 2418 | Піридин | - | 0,0173792 | 0,06256512 | 0,0062565 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11036 1052 | Спирт метиловий | - | 0,0584673 | 0,21048228 | 0,4209646 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11039 2419 | Тетрагідрофуран | - | 0,0270142 | 0,09725112 | 0,0972511 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11046 898 | Трихлорметан | - | 0,1773916 | 0,63860976 | 0,6386097 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11047 882 | Тетрахлоретилен | - | 0,0010378 | 0,00373608 | 0,0018681 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11049 1325 | Формальдегід | - | 0,0003297 | 0,00118692 | 0,0001187 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11053 1411 | Циклогексанон | - | 0,0023778 | 0,00856008 | 0,0000856 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13015 869 | Метилен хлористий | - | 0,1920294 | 0,69130584 | 0,6913058 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14000 307 | Бром | - | 0,0046631 | 0,01678716 | 0,0016787 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14000 313 | Водень бромистий | - | 0,0008541 | 0,00307476 | 0,0015374 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15000 349 | Хлор | - | 0,03056 | 0,110016 | 0,0011 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15003 316 | Пароподібні та газоподібні сполуки хлору, якщо вони не ввійшли до класу I, у перерахунку на хлористий водень | - | 0,0125873 | 0,04531428 | 0,0362515 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15004 915 | Хлорбензол | - | 0,0009694 | 0,00348984 | 0,000349 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18005 906 | Вуглецю чотирихлорид | - | 0,002063 | 0,0074268 | 0,0074267 |
| Інші види використання розчинників та супутні види діяльності. 410411. Інше (дослідження і експеримен-тальні розробки у сфері природничих і технічних наук) | 8 | Витяжна система В8 лабораторії нового корпусу | 21 | 0,67 | 995 | 1018 | - | - | - | 3,1 | 8,8 | 26,9 | 03000 2902 | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом | - | 0,08786 | 0,316296 | 0,03016 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 04001 301 | Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту | - | 0,03278 | 0,118008 | 0,00708 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 04002 11815 | Азоту(1) оксид (N2O) | - | 0,05 | 0,18 | 0,00243 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 04003 303 | Аміак | - | 0,0905964 | 0,32614704 | 0,0236103 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 04004 302 | Азотна кислота | - | 0,0068735 | 0,0247446 | 0,0049489 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05000 10053 | Диметилсульфоксид | - | 0,0027288 | 0,00982368 | 0,0090187 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05001 330 | Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки | - | 0,071235 | 0,256446 | 0,0055511 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05002 333 | Сірководень | - | 0,0393053 | 0,14149908 | 0,0033098 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05003 334 | Сірковуглець | - | 0,0092889 | 0,03344004 | 0,0003344 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05004 322 | Сульфатна кислота (H2SO4)(cірчана кислота) | - | 0,0061443 | 0,02211948 | 0,0221195 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 06000 337 | Оксид вуглецю | - | 0,0399094 | 0,14367384 | 0,0047346 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 07000 11812 | Вуглецю діоксид | - | 0,0963618 | 0,34690248 | 0,0948349 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10000 - | N- (3-диметиламінопропіл) -N'-етилкарбодіїмід гідрохлорид | - | 0,0006081 | 0,00218916 | 0,0008757 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10000 1863 | Триетиламін | - | 0,0012691 | 0,00456876 | 0,0022844 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10002 1819 | Діметиламін | - | 0,0002007 | 0,00072252 | 0,0001445 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | Хінолін | - | 0,0008216 | 0,00295776 | 0,0011831 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | Йодоетан | - | 0,0003145 | 0,0011322 | 0,0004529 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | Діетилетерат трифториду бору | - | 0,0006101 | 0,00219636 | 0,0008786 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | Етинілтриметилсилан | - | 0,0007001 | 0,00252036 | 0,0010081 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | Бромід фосфору (III) | - | 0,0004169 | 0,00150084 | 0,0006004 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | Хлорацетальдегід | - | 0,0003648 | 0,00131328 | 0,0000394 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 403 | Гексан | - | 0,1193094 | 0,42951384 | 0,3442405 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 526 | Етилен | - | 0,0060097 | 0,02163492 | 0,0004327 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 808 | Бромистий етил (брометан,етилбромід) | - | 0,0006598 | 0,00237528 | 0,0002837 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 853 | 1,2-Дихлорбензол | - | 0,0005352 | 0,00192672 | 0,0000578 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 1041 | Спирт бензиловий | - | 0,0000326 | 0,00011736 | 0,0000469 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 1042 | Спирт бутиловий | - | 0,0014025 | 0,005049 | 0,0005049 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 1051 | Спирт ізопропіловий | - | 0,0319185 | 0,1149066 | 0,0916305 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 1061 | Спирт етиловий | - | 0,1124261 | 0,40473396 | 0,3237873 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 1078 | Етиленгліколь | - | 0,0011264 | 0,00405504 | 0,0004055 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 1107 | 2-~Метокси-2-метилпропан (метил-третиннобутиловий ефір) | - | 0,1857067 | 0,66854412 | 0,6685442 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 1225 | Метиловий ефір акрилової кислоти | - | 0,0007644 | 0,00275184 | 0,0002752 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 1610 | Етилену діоксид | - | 0,0018733 | 0,00674388 | 0,0060696 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 2002 | Ацетонітрил (ціанометан,ціанистий метил) | - | 0,0343327 | 0,12359772 | 0,1211221 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 10953 | Малонової к-ти діетиловий ефір /малоновий ефір/ | - | 0,0066074 | 0,02378664 | 0,0095147 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11001 2001 | Акрилонітрил | - | 0,0036417 | 0,01311012 | 0,0001311 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11006 1317 | Ацетальдегід | - | 0,0052111 | 0,01875996 | 0,0001876 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11008 602 | Бензол | - | 0,0051528 | 0,01855008 | 0,001855 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11012 2005 | Гідразин | - | 0,000567 | 0,0020412 | 0,0005397 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11013 1523 | Диметилформамід | - | 0,0168655 | 0,0607158 | 0,0546443 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11014 856 | 1,1-Дихлоретан | - | 0,0040906 | 0,01472616 | 0,0058905 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11021 1240 | Етилацетат | - | 0,0536081 | 0,19298916 | 0,1543914 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11026 1537 | Кислота мурашина | - | 0,0069147 | 0,02489292 | 0,0049786 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11027 1546 | Кислота пропіонова | - | 0,0042278 | 0,01522008 | 0,0001522 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11028 1555 | Кислота оцтова | - | 0,1862361 | 0,67044996 | 0,0335225 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11030 616 | Ксилол | - | 0,0008061 | 0,00290196 | 0,0017451 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11035 2418 | Піридин | - | 0,0173792 | 0,06256512 | 0,0062565 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11036 1052 | Спирт метиловий | - | 0,0584673 | 0,21048228 | 0,4209646 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11039 2419 | Тетрагідрофуран | - | 0,0270142 | 0,09725112 | 0,0972511 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11046 898 | Трихлорметан | - | 0,1773916 | 0,63860976 | 0,6386097 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11047 882 | Тетрахлоретилен | - | 0,0010378 | 0,00373608 | 0,0018681 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11049 1325 | Формальдегід | - | 0,0003297 | 0,00118692 | 0,0001187 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11053 1411 | Циклогексанон | - | 0,0023778 | 0,00856008 | 0,0000856 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13015 869 | Метилен хлористий | - | 0,1920294 | 0,69130584 | 0,6913058 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14000 307 | Бром | - | 0,0046631 | 0,01678716 | 0,0016787 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14000 313 | Водень бромистий | - | 0,0008541 | 0,00307476 | 0,0015374 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15000 349 | Хлор | - | 0,03056 | 0,110016 | 0,0011 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15003 316 | Пароподібні та газоподібні сполуки хлору, якщо вони не ввійшли до класу I, у перерахунку на хлористий водень | - | 0,0125873 | 0,04531428 | 0,0362515 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15004 915 | Хлорбензол | - | 0,0009694 | 0,00348984 | 0,000349 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18005 906 | Вуглецю чотирихлорид | - | 0,002063 | 0,0074268 | 0,0074267 |
| Інші види використання розчинників та супутні види діяльності. 410411. Інше (дослідження і експеримен-тальні розробки у сфері природничих і технічних наук) | 9 | Витяжна система В9 лабораторії нового корпусу | 21 | 0,67 | 997 | 1018 | - | - | - | 3,1 | 8,8 | 26,9 | 03000 2902 | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом | - | 0,08786 | 0,316296 | 0,03016 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 04001 301 | Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту | - | 0,03278 | 0,118008 | 0,00708 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 04002 11815 | Азоту(1) оксид (N2O) | - | 0,05 | 0,18 | 0,00243 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 04003 303 | Аміак | - | 0,0905964 | 0,32614704 | 0,0236103 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 04004 302 | Азотна кислота | - | 0,0068735 | 0,0247446 | 0,0049489 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05000 10053 | Диметилсульфоксид | - | 0,0027288 | 0,00982368 | 0,0090187 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05001 330 | Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки | - | 0,071235 | 0,256446 | 0,0055511 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05002 333 | Сірководень | - | 0,0393053 | 0,14149908 | 0,0033098 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05003 334 | Сірковуглець | - | 0,0092889 | 0,03344004 | 0,0003344 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05004 322 | Сульфатна кислота (H2SO4)(cірчана кислота) | - | 0,0061443 | 0,02211948 | 0,0221195 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 06000 337 | Оксид вуглецю | - | 0,0399094 | 0,14367384 | 0,0047346 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 07000 11812 | Вуглецю діоксид | - | 0,0963618 | 0,34690248 | 0,0948349 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10000 1863 | Триетиламін | - | 0,0012691 | 0,00456876 | 0,0022844 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10002 1819 | Діметиламін | - | 0,0002007 | 0,00072252 | 0,0001445 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | Бензил хлороформат | - | 0,0011088 | 0,00399168 | 0,0015967 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | Диметилкарбонат | - | 0,0005262 | 0,00189432 | 0,0007577 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | N,O-диметилгідроксиламін гідрохлорид | - | 0,0009019 | 0,00324684 | 0,0012987 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | Сульфорилдіхлорид | - | 0,0006421 | 0,00231156 | 0,0009246 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | 1,1-біс (пропан-2-іл) 3,3-диметоксициклобутан-1,1-дикарбоксилат | - | 0,0003615 | 0,0013014 | 0,0005206 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | 1,1,1-трифторацетон | - | 0,000241 | 0,0008676 | 0,000347 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | Етилхлорформіат | - | 0,000579 | 0,0020844 | 0,0008338 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | Хлорацетальдегід | - | 0,0003648 | 0,00131328 | 0,0000394 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 403 | Гексан | - | 0,1193094 | 0,42951384 | 0,3442405 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 526 | Етилен | - | 0,0060097 | 0,02163492 | 0,0004327 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 808 | Бромистий етил (брометан,етилбромід) | - | 0,0002837 | 0,00102132 | 0,0006598 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 853 | 1,2-Дихлорбензол | - | 0,0005352 | 0,00192672 | 0,0000578 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 866 | Метилен бромистий | - | 0,0006415 | 0,0023094 | 0,0009237 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 1042 | Спирт бутиловий | - | 0,0014025 | 0,005049 | 0,0005049 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 1051 | Спирт ізопропіловий | - | 0,0319185 | 0,1149066 | 0,0916305 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 1061 | Спирт етиловий | - | 0,1124261 | 0,40473396 | 0,3237873 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 1078 | Етиленгліколь | - | 0,0011264 | 0,00405504 | 0,0004055 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 1107 | 2-~Метокси-2-метилпропан (метил-третиннобутиловий ефір) | - | 0,1857067 | 0,66854412 | 0,6685442 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 1225 | Метиловий ефір акрилової кислоти | - | 0,0007644 | 0,00275184 | 0,0002752 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 1610 | Етилену діоксид | - | 0,0018733 | 0,00674388 | 0,0060696 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 2002 | Ацетонітрил (ціанометан,ціанистий метил) | - | 0,0343327 | 0,12359772 | 0,1211221 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11001 2001 | Акрилонітрил | - | 0,0036417 | 0,01311012 | 0,0001311 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11006 1317 | Ацетальдегід | - | 0,0052111 | 0,01875996 | 0,0001876 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11008 602 | Бензол | - | 0,0051528 | 0,01855008 | 0,001855 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11012 2005 | Гідразин | - | 0,000567 | 0,0020412 | 0,0005397 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11013 1523 | Диметилформамід | - | 0,0168655 | 0,0607158 | 0,0546443 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11014 856 | 1,1-Дихлоретан | - | 0,0040906 | 0,01472616 | 0,0058905 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11021 1240 | Етилацетат | - | 0,0536081 | 0,19298916 | 0,1543914 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11026 1537 | Кислота мурашина | - | 0,0069147 | 0,02489292 | 0,0049786 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11027 1546 | Кислота пропіонова | - | 0,0042278 | 0,01522008 | 0,0001522 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11028 1555 | Кислота оцтова | - | 0,1862361 | 0,67044996 | 0,0335225 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11030 616 | Ксилол | - | 0,0008061 | 0,00290196 | 0,0017451 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11035 2418 | Піридин | - | 0,0173792 | 0,06256512 | 0,0062565 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11036 1052 | Спирт метиловий | - | 0,0584673 | 0,21048228 | 0,4209646 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11039 2419 | Тетрагідрофуран | - | 0,0270142 | 0,09725112 | 0,0972511 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11046 898 | Трихлорметан | - | 0,1773916 | 0,63860976 | 0,6386097 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11047 882 | Тетрахлоретилен | - | 0,0010378 | 0,00373608 | 0,0018681 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11049 1325 | Формальдегід | - | 0,0003297 | 0,00118692 | 0,0001187 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11053 1411 | Циклогексанон | - | 0,0023778 | 0,00856008 | 0,0000856 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13015 869 | Метилен хлористий | - | 0,1920294 | 0,69130584 | 0,6913058 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14000 307 | Бром | - | 0,0046631 | 0,01678716 | 0,0016787 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14000 313 | Водень бромистий | - | 0,0008541 | 0,00307476 | 0,0015374 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15000 349 | Хлор | - | 0,03056 | 0,110016 | 0,0011 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15003 316 | Пароподібні та газоподібні сполуки хлору, якщо вони не ввійшли до класу I, у перерахунку на хлористий водень | - | 0,0125873 | 0,04531428 | 0,0362515 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15004 915 | Хлорбензол | - | 0,0009694 | 0,00348984 | 0,000349 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18005 906 | Вуглецю чотирихлорид | - | 0,002063 | 0,0074268 | 0,0074267 |
| Інші види використання розчинників та супутні види діяльності. 410411. Інше (дослідження і експеримен-тальні розробки у сфері природничих і технічних наук) | 10 | Витяжна система В10 лабораторії нового корпусу | 21 | 0,67 | 1000 | 1017 | - | - | - | 3,1 | 8,8 | 26,9 | 03000 2902 | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом | - | 0,08786 | 0,316296 | 0,03016 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 04001 301 | Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту | - | 0,03278 | 0,118008 | 0,00708 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 04002 11815 | Азоту(1) оксид (N2O) | - | 0,05 | 0,18 | 0,00243 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 04003 303 | Аміак | - | 0,0905964 | 0,32614704 | 0,0236103 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 04004 302 | Азотна кислота | - | 0,0068735 | 0,0247446 | 0,0049489 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05000 10053 | Диметилсульфоксид | - | 0,0027288 | 0,00982368 | 0,0090187 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05001 330 | Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки | - | 0,071235 | 0,256446 | 0,0055511 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05002 333 | Сірководень | - | 0,0393053 | 0,14149908 | 0,0033098 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05003 334 | Сірковуглець | - | 0,0092889 | 0,03344004 | 0,0003344 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05004 322 | Сульфатна кислота (H2SO4)(cірчана кислота) | - | 0,0061443 | 0,02211948 | 0,0221195 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 06000 337 | Оксид вуглецю | - | 0,0399094 | 0,14367384 | 0,0047346 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 07000 11812 | Вуглецю діоксид | - | 0,0963618 | 0,34690248 | 0,0948349 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10000 - | (Діетиламіно) трифторид сірки | - | 0,0016122 | 0,00580392 | 0,0023216 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10000 - | Трет-бутокси-біс (диметиламіно) метан | - | 0,0005542 | 0,00199512 | 0,0005985 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10000 1863 | Триетиламін | - | 0,0012691 | 0,00456876 | 0,0022844 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10002 1819 | Діметиламін | - | 0,0002007 | 0,00072252 | 0,0001445 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | Етилвініловий ефір | - | 0,0045596 | 0,01641456 | 0,0065658 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | Трет-бутил нітрит | - | 0,0004414 | 0,00158904 | 0,0006356 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | 2-ізопропокси-4,4,5,5-тетраметил-1,3,2-діоксаборолан | - | 0,000317 | 0,0011412 | 0,0004565 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | Метилгідразин сульфат | - | 0,0002092 | 0,00075312 | 0,0003012 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | Сірчистий дибромід | - | 0,0013631 | 0,00490716 | 0,0014721 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | Хлорацетальдегід | - | 0,0003648 | 0,00131328 | 0,0000394 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 403 | Гексан | - | 0,1193094 | 0,42951384 | 0,3442405 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 526 | Етилен | - | 0,0060097 | 0,02163492 | 0,0004327 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 808 | Бромистий етил (брометан,етилбромід) | - | 0,0006598 | 0,00237528 | 0,0002837 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 853 | 1,2-Дихлорбензол | - | 0,0005352 | 0,00192672 | 0,0000578 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 1023 | Діетиленгліколь (2,2'-оксидіетанол) | - | 0,0005539 | 0,00199404 | 0,0007976 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 1042 | Спирт бутиловий | - | 0,0014025 | 0,005049 | 0,0005049 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 1051 | Спирт ізопропіловий | - | 0,0319185 | 0,1149066 | 0,0916305 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 1061 | Спирт етиловий | - | 0,1124261 | 0,40473396 | 0,3237873 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 1078 | Етиленгліколь | - | 0,0011264 | 0,00405504 | 0,0004055 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 1107 | 2-~Метокси-2-метилпропан (метил-третиннобутиловий ефір) | - | 0,1857067 | 0,66854412 | 0,6685442 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 1225 | Метиловий ефір акрилової кислоти | - | 0,0007644 | 0,00275184 | 0,0002752 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 1610 | Етилену діоксид | - | 0,0018733 | 0,00674388 | 0,0060696 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 2002 | Ацетонітрил (ціанометан,ціанистий метил) | - | 0,0343327 | 0,12359772 | 0,1211221 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11001 2001 | Акрилонітрил | - | 0,0036417 | 0,01311012 | 0,0001311 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11006 1317 | Ацетальдегід | - | 0,0052111 | 0,01875996 | 0,0001876 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11008 602 | Бензол | - | 0,0051528 | 0,01855008 | 0,001855 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11012 2005 | Гідразин | - | 0,000567 | 0,0020412 | 0,0005397 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11013 1523 | Диметилформамід | - | 0,0168655 | 0,0607158 | 0,0546443 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11014 856 | 1,1-Дихлоретан | - | 0,0040906 | 0,01472616 | 0,0058905 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11021 1240 | Етилацетат | - | 0,0536081 | 0,19298916 | 0,1543914 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11026 1537 | Кислота мурашина | - | 0,0069147 | 0,02489292 | 0,0049786 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11027 1546 | Кислота пропіонова | - | 0,0042278 | 0,01522008 | 0,0001522 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11028 1555 | Кислота оцтова | - | 0,1862361 | 0,67044996 | 0,0335225 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11030 616 | Ксилол | - | 0,0008061 | 0,00290196 | 0,0017451 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11035 2418 | Піридин | - | 0,0173792 | 0,06256512 | 0,0062565 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11036 1052 | Спирт метиловий | - | 0,0584673 | 0,21048228 | 0,4209646 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11039 2419 | Тетрагідрофуран | - | 0,0270142 | 0,09725112 | 0,0972511 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11046 898 | Трихлорметан | - | 0,1773916 | 0,63860976 | 0,6386097 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11047 882 | Тетрахлоретилен | - | 0,0010378 | 0,00373608 | 0,0018681 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11049 1325 | Формальдегід | - | 0,0003297 | 0,00118692 | 0,0001187 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11053 1411 | Циклогексанон | - | 0,0023778 | 0,00856008 | 0,0000856 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13015 869 | Метилен хлористий | - | 0,1920294 | 0,69130584 | 0,6913058 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14000 307 | Бром | - | 0,0046631 | 0,01678716 | 0,0016787 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14000 313 | Водень бромистий | - | 0,0008541 | 0,00307476 | 0,0015374 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15000 349 | Хлор | - | 0,03056 | 0,110016 | 0,0011 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15003 316 | Пароподібні та газоподібні сполуки хлору, якщо вони не ввійшли до класу I, у перерахунку на хлористий водень | - | 0,0125873 | 0,04531428 | 0,0362515 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15004 915 | Хлорбензол | - | 0,0009694 | 0,00348984 | 0,000349 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18005 906 | Вуглецю чотирихлорид | - | 0,002063 | 0,0074268 | 0,0074267 |
| Інші види використання розчинників та супутні види діяльності. 410411. Інше (дослідження і експеримен-тальні розробки у сфері природничих і технічних наук) | 11 | Витяжна система В11 лабораторії нового корпусу | 21 | 0,67 | 1001 | 1017 | - | - | - | 3,1 | 8,8 | 26,9 | 03000 2902 | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом | - | 0,08786 | 0,316296 | 0,03016 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 04001 301 | Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту | - | 0,03278 | 0,118008 | 0,00708 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 04002 11815 | Азоту(1) оксид (N2O) | - | 0,05 | 0,18 | 0,00243 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 04003 303 | Аміак | - | 0,0905964 | 0,32614704 | 0,0236103 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 04004 302 | Азотна кислота | - | 0,0068735 | 0,0247446 | 0,0049489 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05000 10053 | Диметилсульфоксид | - | 0,0027288 | 0,00982368 | 0,0090187 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05001 330 | Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки | - | 0,071235 | 0,256446 | 0,0055511 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05002 333 | Сірководень | - | 0,0393053 | 0,14149908 | 0,0033098 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05003 334 | Сірковуглець | - | 0,0092889 | 0,03344004 | 0,0003344 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05004 322 | Сульфатна кислота (H2SO4)(cірчана кислота) | - | 0,0061443 | 0,02211948 | 0,0221195 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 06000 337 | Оксид вуглецю | - | 0,0399094 | 0,14367384 | 0,0047346 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 07000 11812 | Вуглецю діоксид | - | 0,0963618 | 0,34690248 | 0,0948349 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10000 1863 | Триетиламін | - | 0,0012691 | 0,00456876 | 0,0022844 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10002 1819 | Діметиламін | - | 0,0002007 | 0,00072252 | 0,0001445 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | Пропіононітрил | - | 0,0010778 | 0,00388008 | 0,001164 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | Гексаметилдисілазан | - | 0,0013349 | 0,00480564 | 0,0014417 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | Метансульфонова кислота | - | 0,0013026 | 0,00468936 | 0,0014068 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | Діетилоксалат | - | 0,0005181 | 0,00186516 | 0,0005595 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | Трифторйодметан | - | 0,0011389 | 0,00410004 | 0,00123 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | 2,6-диметилпіридин | - | 0,0005043 | 0,00181548 | 0,0005446 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | Хлорацетальдегід | - | 0,0003648 | 0,00131328 | 0,0000394 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 403 | Гексан | - | 0,1193094 | 0,42951384 | 0,3442405 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 514 | 2-~Метилпропен (ізобутилен) | - | 0,0001326 | 0,00047736 | 0,0001432 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 526 | Етилен | - | 0,0060097 | 0,02163492 | 0,0004327 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 808 | Бромистий етил (брометан,етилбромід) | - | 0,0006598 | 0,00237528 | 0,0002837 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 853 | 1,2-Дихлорбензол | - | 0,0005352 | 0,00192672 | 0,0000578 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 1042 | Спирт бутиловий | - | 0,0014025 | 0,005049 | 0,0005049 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 1051 | Спирт ізопропіловий | - | 0,0319185 | 0,1149066 | 0,0916305 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 1061 | Спирт етиловий | - | 0,1124261 | 0,40473396 | 0,3237873 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 1078 | Етиленгліколь | - | 0,0011264 | 0,00405504 | 0,0004055 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 1107 | 2-~Метокси-2-метилпропан (метил-третиннобутиловий ефір) | - | 0,1857067 | 0,66854412 | 0,6685442 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 1216 | Диметиловий ефір сіpчаної кислоти (диметилсульфат) | - | 0,0054098 | 0,01947528 | 0,0058426 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 1225 | Метиловий ефір акрилової кислоти | - | 0,0007644 | 0,00275184 | 0,0002752 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 1610 | Етилену діоксид | - | 0,0018733 | 0,00674388 | 0,0060696 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 2002 | Ацетонітрил (ціанометан,ціанистий метил) | - | 0,0343327 | 0,12359772 | 0,1211221 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 2421 | Тетраметиленімін (пірролідин) | - | 0,0006413 | 0,00230868 | 0,0006926 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11001 2001 | Акрилонітрил | - | 0,0036417 | 0,01311012 | 0,0001311 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11006 1317 | Ацетальдегід | - | 0,0052111 | 0,01875996 | 0,0001876 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11008 602 | Бензол | - | 0,0051528 | 0,01855008 | 0,001855 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11012 2005 | Гідразин | - | 0,000567 | 0,0020412 | 0,0005397 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11013 1523 | Диметилформамід | - | 0,0168655 | 0,0607158 | 0,0546443 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11014 856 | 1,1-Дихлоретан | - | 0,0040906 | 0,01472616 | 0,0058905 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11021 1240 | Етилацетат | - | 0,0536081 | 0,19298916 | 0,1543914 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11026 1537 | Кислота мурашина | - | 0,0069147 | 0,02489292 | 0,0049786 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11027 1546 | Кислота пропіонова | - | 0,0042278 | 0,01522008 | 0,0001522 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11028 1555 | Кислота оцтова | - | 0,1862361 | 0,67044996 | 0,0335225 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11030 616 | Ксилол | - | 0,0008061 | 0,00290196 | 0,0017451 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11035 2418 | Піридин | - | 0,0173792 | 0,06256512 | 0,0062565 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11036 1052 | Спирт метиловий | - | 0,0584673 | 0,21048228 | 0,4209646 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11039 2419 | Тетрагідрофуран | - | 0,0270142 | 0,09725112 | 0,0972511 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11046 898 | Трихлорметан | - | 0,1773916 | 0,63860976 | 0,6386097 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11047 882 | Тетрахлоретилен | - | 0,0010378 | 0,00373608 | 0,0018681 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11049 1325 | Формальдегід | - | 0,0003297 | 0,00118692 | 0,0001187 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11053 1411 | Циклогексанон | - | 0,0023778 | 0,00856008 | 0,0000856 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13015 869 | Метилен хлористий | - | 0,1920294 | 0,69130584 | 0,6913058 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14000 307 | Бром | - | 0,0046631 | 0,01678716 | 0,0016787 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14000 313 | Водень бромистий | - | 0,0008541 | 0,00307476 | 0,0015374 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15000 349 | Хлор | - | 0,03056 | 0,110016 | 0,0011 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15003 316 | Пароподібні та газоподібні сполуки хлору, якщо вони не ввійшли до класу I, у перерахунку на хлористий водень | - | 0,0125873 | 0,04531428 | 0,0362515 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15004 915 | Хлорбензол | - | 0,0009694 | 0,00348984 | 0,000349 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18005 906 | Вуглецю чотирихлорид | - | 0,002063 | 0,0074268 | 0,0074267 |
| Інші види використання розчинників та супутні види діяльності. 410411. Інше (дослідження і експеримен-тальні розробки у сфері природничих і технічних наук) | 12 | Витяжна система В12 лабораторії нового корпусу | 21 | 0,67 | 994 | 1018 | - | - | - | 3,1 | 8,8 | 26,9 | 03000 2902 | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом | - | 0,08786 | 0,316296 | 0,03016 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 04001 301 | Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту | - | 0,03278 | 0,118008 | 0,00708 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 04002 11815 | Азоту(1) оксид (N2O) | - | 0,05 | 0,18 | 0,00243 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 04003 303 | Аміак | - | 0,0905964 | 0,32614704 | 0,0236103 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 04004 302 | Азотна кислота | - | 0,0068735 | 0,0247446 | 0,0049489 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05000 1727 | п-~Толуолсульфокислота | - | 0,0013397 | 0,00482292 | 0,0014469 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05000 10053 | Диметилсульфоксид | - | 0,0027288 | 0,00982368 | 0,0090187 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05001 330 | Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки | - | 0,071235 | 0,256446 | 0,0055511 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05002 333 | Сірководень | - | 0,0393053 | 0,14149908 | 0,0033098 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05003 334 | Сірковуглець | - | 0,0092889 | 0,03344004 | 0,0003344 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05004 322 | Сульфатна кислота (H2SO4)(cірчана кислота) | - | 0,0061443 | 0,02211948 | 0,0221195 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 06000 337 | Оксид вуглецю | - | 0,0399094 | 0,14367384 | 0,0047346 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 07000 11812 | Вуглецю діоксид | - | 0,0963618 | 0,34690248 | 0,0948349 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10000 - | Тетраметилетилендіамін | - | 0,0008631 | 0,00310716 | 0,0009322 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10000 1863 | Триетиламін | - | 0,0012691 | 0,00456876 | 0,0022844 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10002 1819 | Діметиламін | - | 0,0002007 | 0,00072252 | 0,0001445 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | Тетрафтордиброметан | - | 0,0008474 | 0,00305064 | 0,0009152 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | Триметилфосфоноацетат | - | 0,0008356 | 0,00300816 | 0,0009024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | Хлорацетальдегід | - | 0,0003648 | 0,00131328 | 0,0000394 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 403 | Гексан | - | 0,1193094 | 0,42951384 | 0,3442405 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 526 | Етилен | - | 0,0060097 | 0,02163492 | 0,0004327 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 808 | Бромистий етил (брометан,етилбромід) | - | 0,0006598 | 0,00237528 | 0,0002837 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 853 | 1,2-Дихлорбензол | - | 0,0005352 | 0,00192672 | 0,0000578 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 890 | Трибромметан (бромоформ)(пил) | - | 0,0010735 | 0,0038646 | 0,0011594 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 1042 | Спирт бутиловий | - | 0,0014025 | 0,005049 | 0,0005049 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 1051 | Спирт ізопропіловий | - | 0,0319185 | 0,1149066 | 0,0916305 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 1061 | Спирт етиловий | - | 0,1124261 | 0,40473396 | 0,3237873 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 1078 | Етиленгліколь | - | 0,0011264 | 0,00405504 | 0,0004055 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 1107 | 2-~Метокси-2-метилпропан (метил-третиннобутиловий ефір) | - | 0,1857067 | 0,66854412 | 0,6685442 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 1225 | Метиловий ефір акрилової кислоти | - | 0,0007644 | 0,00275184 | 0,0002752 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 1251 | Ацетооцтовий ефір | - | 0,0050187 | 0,01806732 | 0,0054202 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 1262 | Ізопропіловий ефір оцтової кислоти (ізопропілацетат) | - | 0,0004795 | 0,0017262 | 0,0005179 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 1610 | Етилену діоксид | - | 0,0018733 | 0,00674388 | 0,0060696 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 2002 | Ацетонітрил (ціанометан,ціанистий метил) | - | 0,0343327 | 0,12359772 | 0,1211221 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 2034 | Формамід | - | 0,0010907 | 0,00392652 | 0,001178 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11001 2001 | Акрилонітрил | - | 0,0036417 | 0,01311012 | 0,0001311 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11006 1317 | Ацетальдегід | - | 0,0052111 | 0,01875996 | 0,0001876 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11008 602 | Бензол | - | 0,0051528 | 0,01855008 | 0,001855 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11012 2005 | Гідразин | - | 0,000567 | 0,0020412 | 0,0005397 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11013 1523 | Диметилформамід | - | 0,0168655 | 0,0607158 | 0,0546443 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11014 856 | 1,1-Дихлоретан | - | 0,0040906 | 0,01472616 | 0,0058905 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11021 1240 | Етилацетат | - | 0,0536081 | 0,19298916 | 0,1543914 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11026 1537 | Кислота мурашина | - | 0,0069147 | 0,02489292 | 0,0049786 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11027 1546 | Кислота пропіонова | - | 0,0042278 | 0,01522008 | 0,0001522 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11028 1555 | Кислота оцтова | - | 0,1862361 | 0,67044996 | 0,0335225 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11030 616 | Ксилол | - | 0,0008061 | 0,00290196 | 0,0017451 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11035 2418 | Піридин | - | 0,0173792 | 0,06256512 | 0,0062565 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11036 1052 | Спирт метиловий | - | 0,0584673 | 0,21048228 | 0,4209646 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11039 2419 | Тетрагідрофуран | - | 0,0270142 | 0,09725112 | 0,0972511 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11046 898 | Трихлорметан | - | 0,1773916 | 0,63860976 | 0,6386097 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11047 882 | Тетрахлоретилен | - | 0,0010378 | 0,00373608 | 0,0018681 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11049 1325 | Формальдегід | - | 0,0003297 | 0,00118692 | 0,0001187 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11053 1411 | Циклогексанон | - | 0,0023778 | 0,00856008 | 0,0000856 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13015 869 | Метилен хлористий | - | 0,1920294 | 0,69130584 | 0,6913058 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14000 307 | Бром | - | 0,0046631 | 0,01678716 | 0,0016787 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14000 313 | Водень бромистий | - | 0,0008541 | 0,00307476 | 0,0015374 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15000 349 | Хлор | - | 0,03056 | 0,110016 | 0,0011 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15003 316 | Пароподібні та газоподібні сполуки хлору, якщо вони не ввійшли до класу I, у перерахунку на хлористий водень | - | 0,0125873 | 0,04531428 | 0,0362515 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15004 915 | Хлорбензол | - | 0,0009694 | 0,00348984 | 0,000349 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18005 906 | Вуглецю чотирихлорид | - | 0,002063 | 0,0074268 | 0,0074267 |
| Інші види використання розчинників та супутні види діяльності. 410411. Інше (дослідження і експеримен-тальні розробки у сфері природничих і технічних наук) | 13 | Витяжна система В13 лабораторії нового корпусу | 21 | 0,67 | 996 | 1018 | - | - | - | 3,1 | 8,8 | 26,9 | - 512 | Дициклопентадієни | - | 0,0067058 | 0,02414088 | 0,0024141 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 03000 2902 | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом | - | 0,08786 | 0,316296 | 0,03016 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 04001 301 | Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту | - | 0,03278 | 0,118008 | 0,00708 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 04002 11815 | Азоту(1) оксид (N2O) | - | 0,05 | 0,18 | 0,00243 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 04003 303 | Аміак | - | 0,0905964 | 0,32614704 | 0,0236103 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 04004 302 | Азотна кислота | - | 0,0068735 | 0,0247446 | 0,0049489 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05000 10053 | Диметилсульфоксид | - | 0,0027288 | 0,00982368 | 0,0090187 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05001 330 | Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки | - | 0,071235 | 0,256446 | 0,0055511 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05002 333 | Сірководень | - | 0,0393053 | 0,14149908 | 0,0033098 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05003 334 | Сірковуглець | - | 0,0092889 | 0,03344004 | 0,0003344 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05004 322 | Сульфатна кислота (H2SO4)(cірчана кислота) | - | 0,0061443 | 0,02211948 | 0,0221195 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 06000 337 | Оксид вуглецю | - | 0,0399094 | 0,14367384 | 0,0047346 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 07000 11812 | Вуглецю діоксид | - | 0,0963618 | 0,34690248 | 0,0948349 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10000 - | Бензил (метоксиметил) [(триметилсилил) метил] амін | - | 0,0005889 | 0,00212004 | 0,000636 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10000 1863 | Триетиламін | - | 0,0012691 | 0,00456876 | 0,0022844 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10002 1819 | Діметиламін | - | 0,0002007 | 0,00072252 | 0,0001445 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | 2-метилтетрагідрофуран | - | 0,0008253 | 0,00297108 | 0,0008913 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | Метил 3-оксоциклобутан-1-карбоксилат | - | 0,0004629 | 0,00166644 | 0,0004999 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | Бромотриметилсилан | - | 0,0013581 | 0,00488916 | 0,0004889 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | Диметил-2-оксопропілфосфонат | - | 0,0026319 | 0,00947484 | 0,0009475 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | 2,2,6,6-тетраметилпіперидин | - | 0,0021203 | 0,00763308 | 0,0007633 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | Триетилсилан | - | 0,0014967 | 0,00538812 | 0,0005388 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | Хлорацетальдегід | - | 0,0003648 | 0,00131328 | 0,0000394 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 403 | Гексан | - | 0,1193094 | 0,42951384 | 0,3442405 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 526 | Етилен | - | 0,0060097 | 0,02163492 | 0,0004327 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 808 | Бромистий етил (брометан,етилбромід) | - | 0,0006598 | 0,00237528 | 0,0002837 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 853 | 1,2-Дихлорбензол | - | 0,0005352 | 0,00192672 | 0,0000578 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 939 | Хлорацетилхлорид | - | 0,0027367 | 0,00985212 | 0,0009852 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 1042 | Спирт бутиловий | - | 0,0014025 | 0,005049 | 0,0005049 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 1051 | Спирт ізопропіловий | - | 0,0319185 | 0,1149066 | 0,0916305 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 1061 | Спирт етиловий | - | 0,1124261 | 0,40473396 | 0,3237873 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 1078 | Етиленгліколь | - | 0,0011264 | 0,00405504 | 0,0004055 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 1107 | 2-~Метокси-2-метилпропан (метил-третиннобутиловий ефір) | - | 0,1857067 | 0,66854412 | 0,6685442 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 1225 | Метиловий ефір акрилової кислоти | - | 0,0007644 | 0,00275184 | 0,0002752 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 1610 | Етилену діоксид | - | 0,0018733 | 0,00674388 | 0,0060696 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 2002 | Ацетонітрил (ціанометан,ціанистий метил) | - | 0,0343327 | 0,12359772 | 0,1211221 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11001 2001 | Акрилонітрил | - | 0,0036417 | 0,01311012 | 0,0001311 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11006 1317 | Ацетальдегід | - | 0,0052111 | 0,01875996 | 0,0001876 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11008 602 | Бензол | - | 0,0051528 | 0,01855008 | 0,001855 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11012 2005 | Гідразин | - | 0,000567 | 0,0020412 | 0,0005397 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11013 1523 | Диметилформамід | - | 0,0168655 | 0,0607158 | 0,0546443 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11014 856 | 1,1-Дихлоретан | - | 0,0040906 | 0,01472616 | 0,0058905 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11021 1240 | Етилацетат | - | 0,0536081 | 0,19298916 | 0,1543914 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11026 1537 | Кислота мурашина | - | 0,0069147 | 0,02489292 | 0,0049786 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11027 1546 | Кислота пропіонова | - | 0,0042278 | 0,01522008 | 0,0001522 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11028 1555 | Кислота оцтова | - | 0,1862361 | 0,67044996 | 0,0335225 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11030 616 | Ксилол | - | 0,0008061 | 0,00290196 | 0,0017451 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11035 2418 | Піридин | - | 0,0173792 | 0,06256512 | 0,0062565 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11036 1052 | Спирт метиловий | - | 0,0584673 | 0,21048228 | 0,4209646 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11039 2419 | Тетрагідрофуран | - | 0,0270142 | 0,09725112 | 0,0972511 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11046 898 | Трихлорметан | - | 0,1773916 | 0,63860976 | 0,6386097 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11047 882 | Тетрахлоретилен | - | 0,0010378 | 0,00373608 | 0,0018681 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11049 1325 | Формальдегід | - | 0,0003297 | 0,00118692 | 0,0001187 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11053 1411 | Циклогексанон | - | 0,0023778 | 0,00856008 | 0,0000856 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13015 869 | Метилен хлористий | - | 0,1920294 | 0,69130584 | 0,6913058 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14000 307 | Бром | - | 0,0046631 | 0,01678716 | 0,0016787 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14000 313 | Водень бромистий | - | 0,0008541 | 0,00307476 | 0,0015374 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15000 349 | Хлор | - | 0,03056 | 0,110016 | 0,0011 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15003 316 | Пароподібні та газоподібні сполуки хлору, якщо вони не ввійшли до класу I, у перерахунку на хлористий водень | - | 0,0125873 | 0,04531428 | 0,0362515 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15004 915 | Хлорбензол | - | 0,0009694 | 0,00348984 | 0,000349 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18005 906 | Вуглецю чотирихлорид | - | 0,002063 | 0,0074268 | 0,0074267 |
| Інші види використання розчинників та супутні види діяльності. 410411. Інше (дослідження і експеримен-тальні розробки у сфері природничих і технічних наук) | 14 | Витяжна система В14 лабораторії нового корпусу | 21 | 0,67 | 999 | 1017 | - | - | - | 3,1 | 8,8 | 26,9 | 03000 2902 | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом | - | 0,08786 | 0,316296 | 0,03016 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 04001 301 | Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту | - | 0,03278 | 0,118008 | 0,00708 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 04002 11815 | Азоту(1) оксид (N2O) | - | 0,05 | 0,18 | 0,00243 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 04003 303 | Аміак | - | 0,0905964 | 0,32614704 | 0,0236103 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 04004 302 | Азотна кислота | - | 0,0068735 | 0,0247446 | 0,0049489 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05000 10053 | Диметилсульфоксид | - | 0,0027288 | 0,00982368 | 0,0090187 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05001 330 | Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки | - | 0,071235 | 0,256446 | 0,0055511 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05002 333 | Сірководень | - | 0,0393053 | 0,14149908 | 0,0033098 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05003 334 | Сірковуглець | - | 0,0092889 | 0,03344004 | 0,0003344 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05004 322 | Сульфатна кислота (H2SO4)(cірчана кислота) | - | 0,0061443 | 0,02211948 | 0,0221195 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 06000 337 | Оксид вуглецю | - | 0,0399094 | 0,14367384 | 0,0047346 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 07000 11812 | Вуглецю діоксид | - | 0,0963618 | 0,34690248 | 0,0948349 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10000 1863 | Триетиламін | - | 0,0012691 | 0,00456876 | 0,0022844 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10002 1819 | Діметиламін | - | 0,0002007 | 0,00072252 | 0,0001445 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | Хлорацетальдегід | - | 0,0003648 | 0,00131328 | 0,0000394 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | Йодоводень | - | 0,0035142 | 0,01265112 | 0,0012651 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | Діетилазодикарбоксилат | - | 0,0005817 | 0,00209412 | 0,0002094 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | 4-бром-1-бутен | - | 0,0048924 | 0,01761264 | 0,0007045 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | Етилбромацетат | - | 0,0034576 | 0,01244736 | 0,0004979 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | Етиловий ефір діазооцтової кислоти | - | 0,02735 | 0,09846 | 0,0039384 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | Метил 2-бромацетат | - | 0,0013521 | 0,00486756 | 0,0001947 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | Трибромід бору | - | 0,0033132 | 0,01192752 | 0,0004771 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | Пропаргіловий спирт | - | 0,0025882 | 0,00931752 | 0,0003727 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 403 | Гексан | - | 0,1193094 | 0,42951384 | 0,3442405 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 526 | Етилен | - | 0,0060097 | 0,02163492 | 0,0004327 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 802 | Бензил хлористий | - | 0,0033021 | 0,01188756 | 0,0004755 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 808 | Бромистий етил (брометан,етилбромід) | - | 0,0006598 | 0,00237528 | 0,0002837 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 853 | 1,2-Дихлорбензол | - | 0,0005352 | 0,00192672 | 0,0000578 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 1002 | 1,4-~Бутандіол | - | 0,0006868 | 0,00247248 | 0,0000989 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 1042 | Спирт бутиловий | - | 0,0014025 | 0,005049 | 0,0005049 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 1051 | Спирт ізопропіловий | - | 0,0319185 | 0,1149066 | 0,0916305 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 1061 | Спирт етиловий | - | 0,1124261 | 0,40473396 | 0,3237873 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 1078 | Етиленгліколь | - | 0,0011264 | 0,00405504 | 0,0004055 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 1107 | 2-~Метокси-2-метилпропан (метил-третиннобутиловий ефір) | - | 0,1857067 | 0,66854412 | 0,6685442 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 1225 | Метиловий ефір акрилової кислоти | - | 0,0007644 | 0,00275184 | 0,0002752 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 1610 | Етилену діоксид | - | 0,0018733 | 0,00674388 | 0,0060696 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 2002 | Ацетонітрил (ціанометан,ціанистий метил) | - | 0,0343327 | 0,12359772 | 0,1211221 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11001 2001 | Акрилонітрил | - | 0,0036417 | 0,01311012 | 0,0001311 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11006 1317 | Ацетальдегід | - | 0,0052111 | 0,01875996 | 0,0001876 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11008 602 | Бензол | - | 0,0051528 | 0,01855008 | 0,001855 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11012 2005 | Гідразин | - | 0,000567 | 0,0020412 | 0,0005397 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11013 1523 | Диметилформамід | - | 0,0168655 | 0,0607158 | 0,0546443 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11014 856 | 1,1-Дихлоретан | - | 0,0040906 | 0,01472616 | 0,0058905 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11021 1240 | Етилацетат | - | 0,0536081 | 0,19298916 | 0,1543914 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11026 1537 | Кислота мурашина | - | 0,0069147 | 0,02489292 | 0,0049786 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11027 1546 | Кислота пропіонова | - | 0,0042278 | 0,01522008 | 0,0001522 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11028 1555 | Кислота оцтова | - | 0,1862361 | 0,67044996 | 0,0335225 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11030 616 | Ксилол | - | 0,0008061 | 0,00290196 | 0,0017451 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11035 2418 | Піридин | - | 0,0173792 | 0,06256512 | 0,0062565 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11036 1052 | Спирт метиловий | - | 0,0584673 | 0,21048228 | 0,4209646 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11039 2419 | Тетрагідрофуран | - | 0,0270142 | 0,09725112 | 0,0972511 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11046 898 | Трихлорметан | - | 0,1773916 | 0,63860976 | 0,6386097 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11047 882 | Тетрахлоретилен | - | 0,0010378 | 0,00373608 | 0,0018681 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11049 1325 | Формальдегід | - | 0,0003297 | 0,00118692 | 0,0001187 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11053 1411 | Циклогексанон | - | 0,0023778 | 0,00856008 | 0,0000856 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13015 869 | Метилен хлористий | - | 0,1920294 | 0,69130584 | 0,6913058 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14000 307 | Бром | - | 0,0046631 | 0,01678716 | 0,0016787 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14000 313 | Водень бромистий | - | 0,0008541 | 0,00307476 | 0,0015374 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15000 349 | Хлор | - | 0,03056 | 0,110016 | 0,0011 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15003 316 | Пароподібні та газоподібні сполуки хлору, якщо вони не ввійшли до класу I, у перера-хунку на хлористий водень | - | 0,0125873 | 0,04531428 | 0,0362515 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15004 915 | Хлорбензол | - | 0,0009694 | 0,00348984 | 0,000349 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18005 906 | Вуглецю чотирихлорид | - | 0,002063 | 0,0074268 | 0,0074267 |
| Інші види використання розчинників та супутні види діяльності. 410411. Інше (дослідження і експеримен-тальні розробки у сфері природничих і технічних наук) | 15 | Витяжна система В15 лабораторії нового корпусу | 18 | 0,315 | 1002 | 1017 | - | - | - | 0,36 | 4,62 | 26,9 | 03000 2902 | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом | - | 0,08786 | 0,316296 | 0,03016 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 04001 301 | Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту | - | 0,03278 | 0,118008 | 0,00708 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 04002 11815 | Азоту(1) оксид (N2O) | - | 0,05 | 0,18 | 0,00243 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 04003 303 | Аміак | - | 0,0905964 | 0,32614704 | 0,0236103 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 04004 302 | Азотна кислота | - | 0,0068735 | 0,0247446 | 0,0049489 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05000 10053 | Диметилсульфоксид | - | 0,0027288 | 0,00982368 | 0,0090187 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05001 330 | Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки | - | 0,071235 | 0,256446 | 0,0055511 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05002 333 | Сірководень | - | 0,0393053 | 0,14149908 | 0,0033098 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05003 334 | Сірковуглець | - | 0,0092889 | 0,03344004 | 0,0003344 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05004 322 | Сульфатна кислота (H2SO4)(cірчана кислота) | - | 0,0061443 | 0,02211948 | 0,0221195 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 06000 337 | Оксид вуглецю | - | 0,0399094 | 0,14367384 | 0,0047346 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 07000 11812 | Вуглецю діоксид | - | 0,0963618 | 0,34690248 | 0,0948349 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10000 1863 | Триетиламін | - | 0,0012691 | 0,00456876 | 0,0022844 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10002 1819 | Діметиламін | - | 0,0002007 | 0,00072252 | 0,0001445 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | Хлорацетальдегід | - | 0,0003648 | 0,00131328 | 0,0000394 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | Дигідропіран | - | 0,0057715 | 0,0207774 | 0,0008311 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | Диетилкарбонат | - | 0,0076694 | 0,02760984 | 0,0011044 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | Етил ціаноацетат | - | 0,0031542 | 0,01135512 | 0,0004542 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | Етил ціаноформат | - | 0,0012583 | 0,00452988 | 0,0001812 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | Етандиаль | - | 0,0044014 | 0,01584504 | 0,0006338 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | Диглім | - | 0,0050139 | 0,01805004 | 0,000722 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | Триізопропіл борат | - | 0,0056215 | 0,0202374 | 0,0008095 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | Циклопентанон | - | 0,0043715 | 0,0157374 | 0,0006295 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | 1-хлоретилхлороформіат | - | 0,0048868 | 0,01759248 | 0,0007037 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 403 | Гексан | - | 0,1193094 | 0,42951384 | 0,3442405 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 526 | Етилен | - | 0,0060097 | 0,02163492 | 0,0004327 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 808 | Бромистий етил (брометан,етилбромід) | - | 0,0006598 | 0,00237528 | 0,0002837 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 853 | 1,2-Дихлорбензол | - | 0,0005352 | 0,00192672 | 0,0000578 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 1042 | Спирт бутиловий | - | 0,0014025 | 0,005049 | 0,0005049 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 1051 | Спирт ізопропіловий | - | 0,0319185 | 0,1149066 | 0,0916305 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 1061 | Спирт етиловий | - | 0,1124261 | 0,40473396 | 0,3237873 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 1078 | Етиленгліколь | - | 0,0011264 | 0,00405504 | 0,0004055 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 1107 | 2-~Метокси-2-метилпропан (метил-третиннобутиловий ефір) | - | 0,1857067 | 0,66854412 | 0,6685442 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 1225 | Метиловий ефір акрилової кислоти | - | 0,0007644 | 0,00275184 | 0,0002752 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 1610 | Етилену діоксид | - | 0,0018733 | 0,00674388 | 0,0060696 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 2002 | Ацетонітрил (ціанометан,ціанистий метил) | - | 0,0343327 | 0,12359772 | 0,1211221 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11001 2001 | Акрилонітрил | - | 0,0036417 | 0,01311012 | 0,0001311 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11006 1317 | Ацетальдегід | - | 0,0052111 | 0,01875996 | 0,0001876 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11008 602 | Бензол | - | 0,0051528 | 0,01855008 | 0,001855 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11012 2005 | Гідразин | - | 0,000567 | 0,0020412 | 0,0005397 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11013 1523 | Диметилформамід | - | 0,0168655 | 0,0607158 | 0,0546443 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11014 856 | 1,1-Дихлоретан | - | 0,0040906 | 0,01472616 | 0,0058905 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11021 1240 | Етилацетат | - | 0,0536081 | 0,19298916 | 0,1543914 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11026 1537 | Кислота мурашина | - | 0,0069147 | 0,02489292 | 0,0049786 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11027 1546 | Кислота пропіонова | - | 0,0042278 | 0,01522008 | 0,0001522 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11028 1555 | Кислота оцтова | - | 0,1862361 | 0,67044996 | 0,0335225 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11030 616 | Ксилол | - | 0,0008061 | 0,00290196 | 0,0017451 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11035 2418 | Піридин | - | 0,0173792 | 0,06256512 | 0,0062565 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11036 1052 | Спирт метиловий | - | 0,0584673 | 0,21048228 | 0,4209646 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11039 2419 | Тетрагідрофуран | - | 0,0270142 | 0,09725112 | 0,0972511 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11046 898 | Трихлорметан | - | 0,1773916 | 0,63860976 | 0,6386097 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11047 882 | Тетрахлоретилен | - | 0,0010378 | 0,00373608 | 0,0018681 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11049 1325 | Формальдегід | - | 0,0003297 | 0,00118692 | 0,0001187 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11053 1411 | Циклогексанон | - | 0,0023778 | 0,00856008 | 0,0000856 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13015 869 | Метилен хлористий | - | 0,1920294 | 0,69130584 | 0,6913058 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14000 307 | Бром | - | 0,0046631 | 0,01678716 | 0,0016787 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14000 313 | Водень бромистий | - | 0,0008541 | 0,00307476 | 0,0015374 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15000 349 | Хлор | - | 0,03056 | 0,110016 | 0,0011 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15003 316 | Пароподібні та газоподібні сполуки хлору, якщо вони не ввійшли до класу I, у перерахунку на хлористий водень | - | 0,0125873 | 0,04531428 | 0,0362515 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15004 915 | Хлорбензол | - | 0,0009694 | 0,00348984 | 0,000349 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18005 906 | Вуглецю чотирихлорид | - | 0,002063 | 0,0074268 | 0,0074267 |
| Інші види використання розчинників та супутні види діяльності. 410411. Інше (дослідження і експеримен-тальні розробки у сфері природничих і технічних наук) | 16 | Витяжна система В16 лабораторії нового корпусу | 21 | 0,67 | 994 | 1018 | - | - | - | 3,1 | 8,8 | 26,9 | 03000 2902 | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом | - | 0,08786 | 0,316296 | 0,03016 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 04001 301 | Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту | - | 0,03278 | 0,118008 | 0,00708 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 04002 11815 | Азоту(1) оксид (N2O) | - | 0,05 | 0,18 | 0,00243 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 04003 303 | Аміак | - | 0,0905964 | 0,32614704 | 0,0236103 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 04004 302 | Азотна кислота | - | 0,0068735 | 0,0247446 | 0,0049489 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05000 10053 | Диметилсульфоксид | - | 0,0027288 | 0,00982368 | 0,0090187 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05001 330 | Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки | - | 0,071235 | 0,256446 | 0,0055511 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05002 333 | Сірководень | - | 0,0393053 | 0,14149908 | 0,0033098 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05003 334 | Сірковуглець | - | 0,0092889 | 0,03344004 | 0,0003344 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05004 322 | Сульфатна кислота (H2SO4)(cірчана кислота) | - | 0,0061443 | 0,02211948 | 0,0221195 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 06000 337 | Оксид вуглецю | - | 0,0399094 | 0,14367384 | 0,0047346 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 07000 11812 | Вуглецю діоксид | - | 0,0963618 | 0,34690248 | 0,0948349 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10000 1863 | Триетиламін | - | 0,0012691 | 0,00456876 | 0,0022844 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10002 1819 | Діметиламін | - | 0,0002007 | 0,00072252 | 0,0001445 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | Хлорацетальдегід | - | 0,0003648 | 0,00131328 | 0,0000394 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | Трет-бутилацетат | - | 0,0054278 | 0,01954008 | 0,0007816 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | Діізопропіл азодикарбоксилат | - | 0,0041993 | 0,01511748 | 0,0006047 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | 2,2-диметоксипропан | - | 0,0011979 | 0,00431244 | 0,0001725 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | 1,4-дибромбутан | - | 0,0046236 | 0,01664496 | 0,0006658 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | Тетрагідро-4Н-піран-4-он | - | 0,0017299 | 0,00622764 | 0,0002491 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | 2-бром-1,1-диметоксиетан | - | 0,0028674 | 0,01032264 | 0,0004129 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | Циклобутанон | - | 0,0062556 | 0,02252016 | 0,0009008 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | Діетилетоксиметиленмалонат | - | 0,0056479 | 0,02033244 | 0,0008133 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | Пропаргілбромід | - | 0,0033597 | 0,01209492 | 0,0002419 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 403 | Гексан | - | 0,1193094 | 0,42951384 | 0,3442405 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 526 | Етилен | - | 0,0060097 | 0,02163492 | 0,0004327 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 808 | Бромистий етил (брометан,етилбромід) | - | 0,0006598 | 0,00237528 | 0,0002837 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 853 | 1,2-Дихлорбензол | - | 0,0005352 | 0,00192672 | 0,0000578 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 1042 | Спирт бутиловий | - | 0,0014025 | 0,005049 | 0,0005049 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 1051 | Спирт ізопропіловий | - | 0,0319185 | 0,1149066 | 0,0916305 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 1061 | Спирт етиловий | - | 0,1124261 | 0,40473396 | 0,3237873 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 1078 | Етиленгліколь | - | 0,0011264 | 0,00405504 | 0,0004055 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 1107 | 2-~Метокси-2-метилпропан (метил-третиннобутиловий ефір) | - | 0,1857067 | 0,66854412 | 0,6685442 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 1225 | Метиловий ефір акрилової кислоти | - | 0,0007644 | 0,00275184 | 0,0002752 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 1610 | Етилену діоксид | - | 0,0018733 | 0,00674388 | 0,0060696 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 2002 | Ацетонітрил (ціанометан,ціанистий метил) | - | 0,0343327 | 0,12359772 | 0,1211221 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11001 2001 | Акрилонітрил | - | 0,0036417 | 0,01311012 | 0,0001311 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11006 1317 | Ацетальдегід | - | 0,0052111 | 0,01875996 | 0,0001876 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11008 602 | Бензол | - | 0,0051528 | 0,01855008 | 0,001855 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11012 2005 | Гідразин | - | 0,000567 | 0,0020412 | 0,0005397 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11013 1523 | Диметилформамід | - | 0,0168655 | 0,0607158 | 0,0546443 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11014 856 | 1,1-Дихлоретан | - | 0,0040906 | 0,01472616 | 0,0058905 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11021 1240 | Етилацетат | - | 0,0536081 | 0,19298916 | 0,1543914 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11026 1537 | Кислота мурашина | - | 0,0069147 | 0,02489292 | 0,0049786 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11027 1546 | Кислота пропіонова | - | 0,0042278 | 0,01522008 | 0,0001522 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11028 1555 | Кислота оцтова | - | 0,1862361 | 0,67044996 | 0,0335225 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11030 616 | Ксилол | - | 0,0008061 | 0,00290196 | 0,0017451 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11035 2418 | Піридин | - | 0,0173792 | 0,06256512 | 0,0062565 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11036 1052 | Спирт метиловий | - | 0,0584673 | 0,21048228 | 0,4209646 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11039 2419 | Тетрагідрофуран | - | 0,0270142 | 0,09725112 | 0,0972511 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11046 898 | Трихлорметан | - | 0,1773916 | 0,63860976 | 0,6386097 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11047 882 | Тетрахлоретилен | - | 0,0010378 | 0,00373608 | 0,0018681 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11049 1325 | Формальдегід | - | 0,0003297 | 0,00118692 | 0,0001187 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11053 1411 | Циклогексанон | - | 0,0023778 | 0,00856008 | 0,0000856 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13015 869 | Метилен хлористий | - | 0,1920294 | 0,69130584 | 0,6913058 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14000 307 | Бром | - | 0,0046631 | 0,01678716 | 0,0016787 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14000 313 | Водень бромистий | - | 0,0008541 | 0,00307476 | 0,0015374 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15000 349 | Хлор | - | 0,03056 | 0,110016 | 0,0011 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15003 316 | Пароподібні та газоподібні сполуки хлору, якщо вони не ввійшли до класу I, у перерахунку на хлористий водень | - | 0,0125873 | 0,04531428 | 0,0362515 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15004 915 | Хлорбензол | - | 0,0009694 | 0,00348984 | 0,000349 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18005 906 | Вуглецю чотирихлорид | - | 0,002063 | 0,0074268 | 0,0074267 |
| Інші види використання розчинників та супутні види діяльності. 410411. Інше (дослідження і експеримен-тальні розробки у сфері природничих і технічних наук) | 17 | Витяжна система В17 лабораторії нового корпусу | 21 | 0,67 | 997 | 1018 |  |  |  | 3,1 | 8,8 | 26,9 | 03000 2902 | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом | - | 0,08786 | 0,316296 | 0,03016 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 04001 301 | Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту | - | 0,03278 | 0,118008 | 0,00708 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 04002 11815 | Азоту(1) оксид (N2O) | - | 0,05 | 0,18 | 0,00243 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 04003 303 | Аміак | - | 0,0905964 | 0,32614704 | 0,0236103 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 04004 302 | Азотна кислота | - | 0,0068735 | 0,0247446 | 0,0049489 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05000 10053 | Диметилсульфоксид | - | 0,0027288 | 0,00982368 | 0,0090187 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05001 330 | Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки | - | 0,071235 | 0,256446 | 0,0055511 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05002 333 | Сірководень | - | 0,0393053 | 0,14149908 | 0,0033098 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05003 334 | Сірковуглець | - | 0,0092889 | 0,03344004 | 0,0003344 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05004 322 | Сульфатна кислота (H2SO4)(cірчана кислота) | - | 0,0061443 | 0,02211948 | 0,0221195 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 06000 337 | Оксид вуглецю | - | 0,0399094 | 0,14367384 | 0,0047346 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 07000 11812 | Вуглецю діоксид | - | 0,0963618 | 0,34690248 | 0,0948349 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10000 1863 | Триетиламін | - | 0,0012691 | 0,00456876 | 0,0022844 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10002 1819 | Діметиламін | - | 0,0002007 | 0,00072252 | 0,0001445 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10003 1833 | Діетиламін | - | 0,0054319 | 0,01955484 | 0,0003911 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | Хлорацетальдегід | - | 0,0003648 | 0,00131328 | 0,0000394 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | Трифторметансульфокислота | - | 0,0078097 | 0,02811492 | 0,0005623 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | Метилтіогліколат | - | 0,0077139 | 0,02777004 | 0,0005554 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | Хлорсульфоніл ізоціанат | - | 0,0097875 | 0,035235 | 0,0007047 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | Трет-бутилбромацетат | - | 0,0043319 | 0,01559484 | 0,0003119 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | Брохлорид етилену | - | 0,0126847 | 0,04566492 | 0,0009133 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | Етилазидоацетат | - | 0,0052792 | 0,01900512 | 0,0003801 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | Диметилмалонат | - | 0,002075 | 0,00747 | 0,0001494 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 403 | Гексан | - | 0,1193094 | 0,42951384 | 0,3442405 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 526 | Етилен | - | 0,0060097 | 0,02163492 | 0,0004327 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 808 | Бромистий етил (брометан,етилбромід) | - | 0,0006598 | 0,00237528 | 0,0002837 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 853 | 1,2-Дихлорбензол | - | 0,0005352 | 0,00192672 | 0,0000578 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 867 | Метилен йодистий | - | 0,0094347 | 0,03396492 | 0,0006793 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 1042 | Спирт бутиловий | - | 0,0014025 | 0,005049 | 0,0005049 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 1051 | Спирт ізопропіловий | - | 0,0319185 | 0,1149066 | 0,0916305 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 1061 | Спирт етиловий | - | 0,1124261 | 0,40473396 | 0,3237873 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 1078 | Етиленгліколь | - | 0,0011264 | 0,00405504 | 0,0004055 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 1107 | 2-~Метокси-2-метилпропан (метил-третиннобутиловий ефір) | - | 0,1857067 | 0,66854412 | 0,6685442 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 1225 | Метиловий ефір акрилової кислоти | - | 0,0007644 | 0,00275184 | 0,0002752 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 1610 | Етилену діоксид | - | 0,0018733 | 0,00674388 | 0,0060696 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 2002 | Ацетонітрил (ціанометан,ціанистий метил) | - | 0,0343327 | 0,12359772 | 0,1211221 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 10225 | Триетил-орто-ацетат | - | 0,0054292 | 0,01954512 | 0,0003909 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11001 2001 | Акрилонітрил | - | 0,0036417 | 0,01311012 | 0,0001311 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11006 1317 | Ацетальдегід | - | 0,0052111 | 0,01875996 | 0,0001876 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11008 602 | Бензол | - | 0,0051528 | 0,01855008 | 0,001855 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11012 2005 | Гідразин | - | 0,000567 | 0,0020412 | 0,0005397 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11013 1523 | Диметилформамід | - | 0,0168655 | 0,0607158 | 0,0546443 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11014 856 | 1,1-Дихлоретан | - | 0,0040906 | 0,01472616 | 0,0058905 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11021 1240 | Етилацетат | - | 0,0536081 | 0,19298916 | 0,1543914 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11026 1537 | Кислота мурашина | - | 0,0069147 | 0,02489292 | 0,0049786 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11027 1546 | Кислота пропіонова | - | 0,0042278 | 0,01522008 | 0,0001522 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11028 1555 | Кислота оцтова | - | 0,1862361 | 0,67044996 | 0,0335225 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11030 616 | Ксилол | - | 0,0008061 | 0,00290196 | 0,0017451 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11035 2418 | Піридин | - | 0,0173792 | 0,06256512 | 0,0062565 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11036 1052 | Спирт метиловий | - | 0,0584673 | 0,21048228 | 0,4209646 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11039 2419 | Тетрагідрофуран | - | 0,0270142 | 0,09725112 | 0,0972511 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11046 898 | Трихлорметан | - | 0,1773916 | 0,63860976 | 0,6386097 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11047 882 | Тетрахлоретилен | - | 0,0010378 | 0,00373608 | 0,0018681 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11049 1325 | Формальдегід | - | 0,0003297 | 0,00118692 | 0,0001187 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11053 1411 | Циклогексанон | - | 0,0023778 | 0,00856008 | 0,0000856 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13015 869 | Метилен хлористий | - | 0,1920294 | 0,69130584 | 0,6913058 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14000 307 | Бром | - | 0,0046631 | 0,01678716 | 0,0016787 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14000 313 | Водень бромистий | - | 0,0008541 | 0,00307476 | 0,0015374 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15000 349 | Хлор | - | 0,03056 | 0,110016 | 0,0011 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15003 316 | Пароподібні та газоподібні сполуки хлору, якщо вони не ввійшли до класу I, у перера-хунку на хлористий водень | - | 0,0125873 | 0,04531428 | 0,0362515 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15004 915 | Хлорбензол | - | 0,0009694 | 0,00348984 | 0,000349 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18005 906 | Вуглецю чотирихлорид | - | 0,002063 | 0,0074268 | 0,0074267 |
| Інші види використання розчинників та супутні види діяльності. 410411. Інше (дослідження і експеримен-тальні розробки у сфері природничих і технічних наук) | 18 | Витяжна система В18 лабораторії нового корпусу | 21 | 0,67 | 999 | 1017 | - | - | - | 3,1 | 8,8 | 26,9 | 03000 2902 | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом | - | 0,08786 | 0,316296 | 0,03016 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 04001 301 | Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту | - | 0,03278 | 0,118008 | 0,00708 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 04002 11815 | Азоту(1) оксид (N2O) | - | 0,05 | 0,18 | 0,00243 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 04003 303 | Аміак | - | 0,0905964 | 0,32614704 | 0,0236103 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 04004 302 | Азотна кислота | - | 0,0068735 | 0,0247446 | 0,0049489 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05000 10053 | Диметилсульфоксид | - | 0,0027288 | 0,00982368 | 0,0090187 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05001 330 | Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки | - | 0,071235 | 0,256446 | 0,0055511 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05002 333 | Сірководень | - | 0,0393053 | 0,14149908 | 0,0033098 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05003 334 | Сірковуглець | - | 0,0092889 | 0,03344004 | 0,0003344 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05004 322 | Сульфатна кислота (H2SO4)(cірчана кислота) | - | 0,0061443 | 0,02211948 | 0,0221195 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 06000 337 | Оксид вуглецю | - | 0,0399094 | 0,14367384 | 0,0047346 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 07000 11812 | Вуглецю діоксид | - | 0,0963618 | 0,34690248 | 0,0948349 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10000 1863 | Триетиламін | - | 0,0012691 | 0,00456876 | 0,0022844 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10002 1819 | Діметиламін | - | 0,0002007 | 0,00072252 | 0,0001445 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | Хлорацетальдегід | - | 0,0003648 | 0,00131328 | 0,0000394 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 105 | Етилбромопіруват | - | 0,0010056 | 0,00362016 | 0,0000724 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 106 | Азидотриметилсилан | - | 0,0077903 | 0,02804508 | 0,0005609 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 107 | 1,1,1,3,3,3-гексафтор-2-пропанол | - | 0,0115431 | 0,04155516 | 0,0008311 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 108 | 1,3-дибромопропан | - | 0,006525 | 0,02349 | 0,0004698 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 109 | 4-метилморфолін | - | 0,006425 | 0,02313 | 0,0004626 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 110 | Бромоацетальдегід діетилацеталь | - | 0,0062736 | 0,02258496 | 0,0004517 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 403 | Гексан | - | 0,1193094 | 0,42951384 | 0,3442405 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 526 | Етилен | - | 0,0060097 | 0,02163492 | 0,0004327 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 808 | Бромистий етил (брометан,етилбромід) | - | 0,0006598 | 0,00237528 | 0,0002837 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 853 | 1,2-Дихлорбензол | - | 0,0005352 | 0,00192672 | 0,0000578 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 1038 | Спирт аліловий | - | 0,0019208 | 0,00691488 | 0,0001383 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 1042 | Спирт бутиловий | - | 0,0014025 | 0,005049 | 0,0005049 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 1051 | Спирт ізопропіловий | - | 0,0319185 | 0,1149066 | 0,0916305 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 1061 | Спирт етиловий | - | 0,1124261 | 0,40473396 | 0,3237873 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 1078 | Етиленгліколь | - | 0,0011264 | 0,00405504 | 0,0004055 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 1107 | 2-~Метокси-2-метилпропан (метилтретиннобутиловий ефір) | - | 0,1857067 | 0,66854412 | 0,6685442 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ‌11000 1206 | Бутиловий ефір акрилової кислоти (бутилакрилат) | - | 0,0082222 | 0,02959992 | 0,000592 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 1225 | Метиловий ефір акрилової кислоти | - | 0,0007644 | 0,00275184 | 0,0002752 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 1302 | Альдегід бензойний (бензальдегід) | - | 0,001025 | 0,00369 | 0,0000738 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 1610 | Етилену діоксид | - | 0,0018733 | 0,00674388 | 0,0060696 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 2002 | Ацетонітрил (ціанометан,ціанистий метил) | - | 0,0343327 | 0,12359772 | 0,1211221 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11001 2001 | Акрилонітрил | - | 0,0036417 | 0,01311012 | 0,0001311 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11006 1317 | Ацетальдегід | - | 0,0052111 | 0,01875996 | 0,0001876 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11008 602 | Бензол | - | 0,0051528 | 0,01855008 | 0,001855 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11012 2005 | Гідразин | - | 0,000567 | 0,0020412 | 0,0005397 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11013 1523 | Диметилформамід | - | 0,0168655 | 0,0607158 | 0,0546443 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11014 856 | 1,1-Дихлоретан | - | 0,0040906 | 0,01472616 | 0,0058905 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11021 1240 | Етилацетат | - | 0,0536081 | 0,19298916 | 0,1543914 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11026 1537 | Кислота мурашина | - | 0,0069147 | 0,02489292 | 0,0049786 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11027 1546 | Кислота пропіонова | - | 0,0042278 | 0,01522008 | 0,0001522 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11028 1555 | Кислота оцтова | - | 0,1862361 | 0,67044996 | 0,0335225 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11030 616 | Ксилол | - | 0,0008061 | 0,00290196 | 0,0017451 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11035 2418 | Піридин | - | 0,0173792 | 0,06256512 | 0,0062565 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11036 1052 | Спирт метиловий | - | 0,0584673 | 0,21048228 | 0,4209646 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11039 2419 | Тетрагідрофуран | - | 0,0270142 | 0,09725112 | 0,0972511 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11046 898 | Трихлорметан | - | 0,1773916 | 0,63860976 | 0,6386097 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11047 882 | Тетрахлоретилен | - | 0,0010378 | 0,00373608 | 0,0018681 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11049 1325 | Формальдегід | - | 0,0003297 | 0,00118692 | 0,0001187 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11053 1411 | Циклогексанон | - | 0,0023778 | 0,00856008 | 0,0000856 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13015 869 | Метилен хлористий | - | 0,1920294 | 0,69130584 | 0,6913058 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14000 307 | Бром | - | 0,0046631 | 0,01678716 | 0,0016787 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14000 313 | Водень бромистий | - | 0,0008541 | 0,00307476 | 0,0015374 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15000 349 | Хлор | - | 0,03056 | 0,110016 | 0,0011 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15003 316 | Пароподібні та газоподібні сполуки хлору, якщо вони не ввійшли до класу I, у перерахунку на хлористий водень | - | 0,0125873 | 0,04531428 | 0,0362515 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15004 915 | Хлорбензол | - | 0,0009694 | 0,00348984 | 0,000349 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18005 906 | Вуглецю чотирихлорид | - | 0,002063 | 0,0074268 | 0,0074267 |
| Інші види використання розчинників та супутні види діяльності. 410411. Інше (дослідження і експеримен-тальні розробки у сфері природничих і технічних наук) | 19 | Витяжна система В19 лабораторії нового корпусу | 21 | 0,67 | 1001 | 1017 | - | - | - | 3,1 | 8,8 | 26,9 | 03000 2902 | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом | - | 0,08786 | 0,316296 | 0,03016 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 04001 301 | Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту | - | 0,03278 | 0,118008 | 0,00708 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 04002 11815 | Азоту(1) оксид (N2O) | - | 0,05 | 0,18 | 0,00243 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 04003 303 | Аміак | - | 0,0905964 | 0,32614704 | 0,0236103 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 04004 302 | Азотна кислота | - | 0,0068735 | 0,0247446 | 0,0049489 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05000 10053 | Диметилсульфоксид | - | 0,0027288 | 0,00982368 | 0,0090187 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05001 330 | Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки | - | 0,071235 | 0,256446 | 0,0055511 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05002 333 | Сірководень | - | 0,0393053 | 0,14149908 | 0,0033098 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05003 334 | Сірковуглець | - | 0,0092889 | 0,03344004 | 0,0003344 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05004 322 | Сульфатна кислота (H2SO4)(cірчана кислота) | - | 0,0061443 | 0,02211948 | 0,0221195 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 06000 337 | Оксид вуглецю | - | 0,0399094 | 0,14367384 | 0,0047346 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 07000 11812 | Вуглецю діоксид | - | 0,0963618 | 0,34690248 | 0,0948349 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10000 - | 2,2-диметоксиетиламін | - | 0,0054431 | 0,01959516 | 0,0003919 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10000 1863 | Триетиламін | - | 0,0012691 | 0,00456876 | 0,0022844 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10002 1819 | Діметиламін | - | 0,0002007 | 0,00072252 | 0,0001445 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | Хлорацетальдегід | - | 0,0003648 | 0,00131328 | 0,0000394 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | Етилпіруват | - | 0,0017889 | 0,00644004 | 0,0001288 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | Етилхлороксоацетат | - | 0,0053097 | 0,01911492 | 0,0003823 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | Хлорацетонітрил | - | 0,0051667 | 0,01860012 | 0,000372 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | Перхлоратна кислота | - | 0,0054389 | 0,01958004 | 0,0003916 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 403 | Гексан | - | 0,1193094 | 0,42951384 | 0,3442405 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 526 | Етилен | - | 0,0060097 | 0,02163492 | 0,0004327 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 808 | Бромистий етил (брометан,етилбромід) | - | 0,0006598 | 0,00237528 | 0,0002837 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 853 | 1,2-Дихлорбензол | - | 0,0005352 | 0,00192672 | 0,0000578 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 1042 | Спирт бутиловий | - | 0,0014025 | 0,005049 | 0,0005049 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 1051 | Спирт ізопропіловий | - | 0,0319185 | 0,1149066 | 0,0916305 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 1061 | Спирт етиловий | - | 0,1124261 | 0,40473396 | 0,3237873 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 1078 | Етиленгліколь | - | 0,0011264 | 0,00405504 | 0,0004055 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 1107 | 2-~Метокси-2-метилпропан (метил-третиннобутиловий ефір) | - | 0,1857067 | 0,66854412 | 0,6685442 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 1108 | 2-~Метоксіетанол (метилцелосольв) | - | 0,0038403 | 0,01382508 | 0,0002765 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 1225 | Метиловий ефір акрилової кислоти | - | 0,0007644 | 0,00275184 | 0,0002752 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 1231 | Метилформіат | - | 0,0024417 | 0,00879012 | 0,0001758 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 1261 | Метиловий ефір пропіонової кислоти(метилпропіонат) | - | 0,0030569 | 0,01100484 | 0,0002201 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 1610 | Етилену діоксид | - | 0,0018733 | 0,00674388 | 0,0060696 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 2002 | Ацетонітрил (ціанометан,ціанистий метил) | - | 0,0343327 | 0,12359772 | 0,1211221 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11001 2001 | Акрилонітрил | - | 0,0036417 | 0,01311012 | 0,0001311 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11006 1317 | Ацетальдегід | - | 0,0052111 | 0,01875996 | 0,0001876 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11008 602 | Бензол | - | 0,0051528 | 0,01855008 | 0,001855 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11012 2005 | Гідразин | - | 0,000567 | 0,0020412 | 0,0005397 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11013 1523 | Диметилформамід | - | 0,0168655 | 0,0607158 | 0,0546443 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11014 856 | 1,1-Дихлоретан | - | 0,0040906 | 0,01472616 | 0,0058905 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11021 1240 | Етилацетат | - | 0,0536081 | 0,19298916 | 0,1543914 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11026 1537 | Кислота мурашина | - | 0,0069147 | 0,02489292 | 0,0049786 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11027 1546 | Кислота пропіонова | - | 0,0042278 | 0,01522008 | 0,0001522 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11028 1555 | Кислота оцтова | - | 0,1862361 | 0,67044996 | 0,0335225 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11030 616 | Ксилол | - | 0,0008061 | 0,00290196 | 0,0017451 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11035 2418 | Піридин | - | 0,0173792 | 0,06256512 | 0,0062565 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11036 1052 | Спирт метиловий | - | 0,0584673 | 0,21048228 | 0,4209646 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11039 2419 | Тетрагідрофуран | - | 0,0270142 | 0,09725112 | 0,0972511 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11046 898 | Трихлорметан | - | 0,1773916 | 0,63860976 | 0,6386097 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11047 882 | Тетрахлоретилен | - | 0,0010378 | 0,00373608 | 0,0018681 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11049 1325 | Формальдегід | - | 0,0003297 | 0,00118692 | 0,0001187 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11053 1411 | Циклогексанон | - | 0,0023778 | 0,00856008 | 0,0000856 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13015 869 | Метилен хлористий | - | 0,1920294 | 0,69130584 | 0,6913058 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14000 307 | Бром | - | 0,0046631 | 0,01678716 | 0,0016787 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14000 313 | Водень бромистий | - | 0,0008541 | 0,00307476 | 0,0015374 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15000 349 | Хлор | - | 0,03056 | 0,110016 | 0,0011 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15003 316 | Пароподібні та газоподібні сполуки хлору, якщо вони не ввійшли до класу I, у перерахунку на хлористий водень | - | 0,0125873 | 0,04531428 | 0,0362515 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15004 915 | Хлорбензол | - | 0,0009694 | 0,00348984 | 0,000349 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18005 906 | Вуглецю чотирихлорид | - | 0,002063 | 0,0074268 | 0,0074267 |
| Інші види використання розчинників та супутні види діяльності. 410411. Інше (дослідження і експеримен-тальні розробки у сфері природничих і технічних наук) | 20 | Витяжна система В1 лабораторії №1 існуючого корпусу | 21 | 0,67 | 1012 | 1011 | - | - | - | 3,1 | 8,8 | 26,9 | - 312 | Водню перекис | - | 0,0085769 | 0,03087684 | 0,0247015 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 348 | Кислота о-фосфорна | - | 0,0070199 | 0,02527164 | 0,0202172 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 03000 2902 | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом | - | 0,08786 | 0,316296 | 0,03016 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 04001 301 | Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту | - | 0,03278 | 0,118008 | 0,00708 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 04002 11815 | Азоту(1) оксид (N2O) | - | 0,05 | 0,18 | 0,00243 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 04003 303 | Аміак | - | 0,113295 | 0,407862 | 0,0317818 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 04004 302 | Азотна кислота | - | 0,0093283 | 0,03358188 | 0,0067164 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05000 10053 | Диметилсульфоксид | - | 0,0062872 | 0,02263392 | 0,0218145 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05001 330 | Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки | - | 0,07551 | 0,271836 | 0,005705 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05002 333 | Сірководень | - | 0,0688233 | 0,24776388 | 0,0036526 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05003 334 | Сірковуглець | - | 0,0126056 | 0,04538016 | 0,0004538 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05004 322 | Сульфатна кислота (H2SO4)(cірчана кислота) | - | 0,006254 | 0,0225144 | 0,0225145 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 06000 337 | Оксид вуглецю | - | 0,04292 | 0,154512 | 0,0058184 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 07000 11812 | Вуглецю діоксид | - | 0,1077625 | 0,387945 | 0,1276688 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10000 - | Діізопропілетиламін | - | 0,0007838 | 0,00282168 | 0,0019751 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10000 - | Хлорид гідроксиламін | - | 0,0004478 | 0,00161208 | 0,0009673 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10000 - | 1,1-диметокситриметиламін | - | 0,0006943 | 0,00249948 | 0,0012498 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10000 - | N- (3-диметиламінопропіл) -N'-етилкарбодіїмід гідрохлорид | - | 0,0002606 | 0,00093816 | 0,0003753 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10000 - | (Діетиламіно) трифторид сірки | - | 0,000691 | 0,0024876 | 0,000995 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10000 - | Трет-бутокси-біс (диметиламіно) метан | - | 0,0002375 | 0,000855 | 0,0002565 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10000 1605 | Діетиленамідоксид(тетрагідро-1,4 оксазин,морфолін) | - | 0,0002441 | 0,00087876 | 0,0004394 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10000 1806 | о-~Амінотолуол (о-метиланілін) | - | 0,0003734 | 0,00134424 | 0,0006722 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10000 1812 | Бутиламін | - | 0,0006757 | 0,00243252 | 0,000973 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10000 1818 | Діізопропіламін | - | 0,00107 | 0,003852 | 0,0026963 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10000 1849 | Монометиламін | - | 0,0008672 | 0,00312192 | 0,0021853 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10000 1863 | Триетиламін | - | 0,0017223 | 0,00620028 | 0,0031002 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10000 10278 | 2,4,6-Триаміно-1,3,5-триазин /меламін/ | - | 0,0006908 | 0,00248688 | 0,0024869 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10002 1819 | Діметиламін | - | 0,0002724 | 0,00098064 | 0,0001961 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | Тетрафенілметан | - | 0,0057632 | 0,02074752 | 0,0207474 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | Диетилсилан | - | 0,0085789 | 0,03088404 | 0,030884 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | Діазин | - | 0,0120047 | 0,04321692 | 0,043217 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | 2,2- диметил-1,3-диоксолан | - | 0,009744 | 0,0350784 | 0,0350783 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | 2,2,2-трифлуороцтова кислота | - | 0,0035216 | 0,01267776 | 0,0101423 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | Ди-трет-бутилдикарбонат | - | 0,0038202 | 0,01375272 | 0,0096269 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | 1,2-диметоксиетан | - | 0,001782 | 0,0064152 | 0,0044906 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | Біс (триметилсиліл) амід літію | - | 0,0007117 | 0,00256212 | 0,0017935 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | Трифтороцтовий ангідрид | - | 0,0004887 | 0,00175932 | 0,0012314 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | Перйодат Десса ї Мартіна (1,1,1-Триацетокси-1,1-дигідро-1,2-бензйодоксол-3(1H)-он) | - | 0,0001144 | 0,00041184 | 0,0002882 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | Метансульфонілхлорид | - | 0,0005215 | 0,0018774 | 0,0013142 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | Етандіоіл дихлорид | - | 0,0009305 | 0,0033498 | 0,0020099 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | Ацетилхлорид | - | 0,0007499 | 0,00269964 | 0,0016198 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | Хлорсульфонова кислота | - | 0,0013501 | 0,00486036 | 0,0029162 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | Диметилсульфідний комплекс борану | - | 0,0006589 | 0,00237204 | 0,0014232 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | Бензилбромід | - | 0,0005341 | 0,00192276 | 0,0011537 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | Дифенілфосфорилазид | - | 0,0001518 | 0,00054648 | 0,0003278 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | Трифторметансульфоновий ангідрид | - | 0,0003186 | 0,00114696 | 0,0005734 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | Триметоксиметан | - | 0,0003969 | 0,00142884 | 0,0007144 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | Етилформіат | - | 0,0005501 | 0,00198036 | 0,0009902 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | Триетил фосфоноацетат | - | 0,0006113 | 0,00220068 | 0,0011004 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | Триметил(трифторметил)силан | - | 0,0003736 | 0,00134496 | 0,0006725 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | Триетилортоформіат | - | 0,0002909 | 0,00104724 | 0,0005236 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | Діазабіциклоундецен | - | 0,0004754 | 0,00171144 | 0,0008558 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | Ізопропоксид титану (IV) | - | 0,0006109 | 0,00219924 | 0,0010996 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | Трихлорацетилхлорид | - | 0,0005914 | 0,00212904 | 0,0010645 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | Триметилсилілціанид | - | 0,0001256 | 0,00045216 | 0,000226 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | 1-метил-2-піролідинон | - | 0,0000623 | 0,00022428 | 0,0001121 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | Трифторид сірки 4-морфолінілу | - | 0,0003663 | 0,00131868 | 0,0006594 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | п-толуолсульфонілазид | - | 0,0003589 | 0,00129204 | 0,0005168 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | 3-бром-1-пропен | - | 0,0002849 | 0,00102564 | 0,0004103 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | Хінолін | - | 0,0003521 | 0,00126756 | 0,000507 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | Йодоетан | - | 0,0001348 | 0,00048528 | 0,0001941 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | Діетилетерат трифториду бору | - | 0,0002615 | 0,0009414 | 0,0003765 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | Етинілтриметилсилан | - | 0,0003001 | 0,00108036 | 0,0004321 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | Бромід фосфору (III) | - | 0,0001787 | 0,00064332 | 0,0002573 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | Бензил хлороформат | - | 0,0004752 | 0,00171072 | 0,0006843 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | Диметилкарбонат | - | 0,0002255 | 0,0008118 | 0,0003247 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | N,O-диметилгідроксиламін гідрохлорид | - | 0,0003865 | 0,0013914 | 0,0005566 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | Сульфорилдіхлорид | - | 0,0002751 | 0,00099036 | 0,0003962 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | 1,1-біс (пропан-2-іл) 3,3-диметоксициклобутан-1,1-дикарбоксилат | - | 0,0001549 | 0,00055764 | 0,0002231 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | 1,1,1-трифторацетон | - | 0,0001033 | 0,00037188 | 0,0001487 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | Етилхлорформіат | - | 0,0002481 | 0,00089316 | 0,0003573 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 48 | Етилвініловий ефір | - | 0,0019541 | 0,00703476 | 0,0028139 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | Трет-бутил нітрит | - | 0,0001892 | 0,00068112 | 0,0002724 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | 2-ізопропокси-4,4,5,5-тетраметил-1,3,2-діоксаборолан | - | 0,0001359 | 0,00048924 | 0,0001957 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | Метилгідразин сульфат | - | 0,0000897 | 0,00032292 | 0,0001291 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | Сірчистий дибромід | - | 0,0005842 | 0,00210312 | 0,0006309 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | Пропіононітрил | - | 0,0004619 | 0,00166284 | 0,0004988 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | Хлорацетальдегід | - | 0,0004954 | 0,00178344 | 0,0000535 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 403 | Гексан | - | 0,1217366 | 0,43825176 | 0,3514557 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 405 | Пентан | - | 0,0074437 | 0,02679732 | 0,0214378 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 408 | Циклогексан | - | 0,0089168 | 0,03210048 | 0,0321006 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 508 | Гептен | - | 0,0006953 | 0,00250308 | 0,0017522 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 526 | Етилен | - | 0,0081556 | 0,02936016 | 0,0005872 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 808 | Бромистий етил (брометан,етилбромід) | - | 0,0013306 | 0,00479016 | 0,0008552 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 853 | 1,2-Дихлорбензол | - | 0,0007259 | 0,00261324 | 0,0000784 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 866 | Метилен бромистий | - | 0,0002749 | 0,00098964 | 0,0003959 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 867 | Метилен йодистий | - | 0,0008629 | 0,00310644 | 0,0021745 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 1023 | Діетиленгліколь (2,2'-оксидіетанол) | - | 0,0002374 | 0,00085464 | 0,0003418 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 1041 | Спирт бензиловий | - | 0,0005588 | 0,00201168 | 0,0008046 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 1042 | Спирт бутиловий | - | 0,0019033 | 0,00685188 | 0,0006852 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 1051 | Спирт ізопропіловий | - | 0,0349905 | 0,1259658 | 0,0995717 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 1061 | Спирт етиловий | - | 0,1525783 | 0,54928188 | 0,4394256 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 1068 | Триметилкарбінол(2-метил-2-пропанол) | - | 0,0017699 | 0,00637164 | 0,0044601 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 1078 | Етиленгліколь | - | 0,0015286 | 0,00550296 | 0,0005503 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 1104 | Дифенілоксид (феноксибензол, дифеніловий ефір) | - | 0,0005638 | 0,00202968 | 0,0014208 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 1107 | 2-~Метокси-2-метилпропан (метил-третиннобутиловий ефір) | - | 0,1890229 | 0,68048244 | 0,6804825 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 1216 | Диметиловий ефір сіpчаної кислоти (диметилсульфат) | - | 0,0023185 | 0,0083466 | 0,002504 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 1225 | Метиловий ефір акрилової кислоти | - | 0,0010372 | 0,00373392 | 0,0003734 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 1507 | Ангідрид оцтовий | - | 0,0006645 | 0,0023922 | 0,0014353 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 1610 | Етилену діоксид | - | 0,0019068 | 0,00686448 | 0,006178 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 1910 | Нітрометан | - | 0,000332 | 0,0011952 | 0,0007172 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 2002 | Ацетонітрил (ціанометан,ціанистий метил) | - | 0,0361123 | 0,13000428 | 0,1266447 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 2009 | N,N`-~Диметилацетамід | - | 0,0005556 | 0,00200016 | 0,0012002 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 10167 | 1,2,3-~Пропантріол(гліцерин) | - | 0,0008156 | 0,00293616 | 0,0020553 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 10218 | Триметилхлорсилан | - | 0,0007954 | 0,00286344 | 0,001718 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 10943 | Кислота лимонна | - | 0,0025902 | 0,00932472 | 0,0065274 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 10953 | Малонової к-ти діетиловий ефір /малоновий ефір/ | - | 0,0028317 | 0,01019412 | 0,0040777 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11001 2001 | Акрилонітрил | - | 0,0049417 | 0,01779012 | 0,0001779 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11006 1317 | Ацетальдегід | - | 0,0070694 | 0,02544984 | 0,0002545 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11008 602 | Бензол | - | 0,0069931 | 0,02517516 | 0,0025175 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11012 2005 | Гідразин | - | 0,0012651 | 0,00455436 | 0,001981 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11013 1523 | Диметилформамід | - | 0,0171667 | 0,06180012 | 0,0556201 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11014 856 | 1,1-Дихлоретан | - | 0,0055516 | 0,01998576 | 0,0079943 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11021 1240 | Етилацетат | - | 0,0545654 | 0,19643544 | 0,1571484 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11026 1537 | Кислота мурашина | - | 0,0016247 | 0,00584892 | 0,0005849 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11027 1546 | Кислота пропіонова | - | 0,0057361 | 0,02064996 | 0,0002065 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11028 1555 | Кислота оцтова | - | 0,1800583 | 0,64820988 | 0,0324105 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11030 616 | Ксилол | - | 0,0003696 | 0,00133056 | 0,0010644 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11035 2418 | Піридин | - | 0,0235861 | 0,08490996 | 0,008491 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11036 1052 | Спирт метиловий | - | 0,1609221 | 0,57931956 | 0,5793197 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11039 2419 | Тетрагідрофуран | - | 0,0274966 | 0,09898776 | 0,0989877 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11046 898 | Трихлорметан | - | 0,1805593 | 0,65001348 | 0,6500134 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11047 882 | Тетрахлоретилен | - | 0,0014084 | 0,00507024 | 0,0025352 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11049 1325 | Формальдегід | - | 0,0004475 | 0,001611 | 0,0001611 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11053 1411 | Циклогексанон | - | 0,003225 | 0,01161 | 0,0001161 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13015 869 | Метилен хлористий | - | 0,1954585 | 0,7036506 | 0,7036505 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14000 307 | Бром | - | 0,0063286 | 0,02278296 | 0,0022783 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14000 313 | Водень бромистий | - | 0,0011591 | 0,00417276 | 0,0020864 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15000 349 | Хлор | - | 0,03056 | 0,110016 | 0,0011 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15003 316 | Пароподібні та газоподібні сполуки хлору, якщо вони не ввійшли до класу I, у перерахунку на хлористий водень | - | 0,0128121 | 0,04612356 | 0,0368989 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15004 915 | Хлорбензол | - | 0,0013156 | 0,00473616 | 0,0004736 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18005 906 | Вуглецю чотирихлорид | - | 0,0027997 | 0,01007892 | 0,010079 |
| Інші види використання розчинників та супутні види діяльності. 410411. Інше (дослідження і експеримен-тальні розробки у сфері природничих і технічних наук) | 21 | Витяжна система В2 лабораторії №2 існуючого корпусу | 21 | 0,67 | 1012 | 1011 | - | - | - | 3,1 | 8,8 | 26,9 | - 512 | Дициклопентадієни | - | 0,0028739 | 0,01034604 | 0,0010346 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 03000 2902 | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом | - | 0,08786 | 0,316296 | 0,03016 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 04001 301 | Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту | - | 0,03278 | 0,118008 | 0,00708 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 04002 11815 | Азоту(1) оксид (N2O) | - | 0,05 | 0,18 | 0,00243 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 04003 303 | Аміак | - | 0,113295 | 0,407862 | 0,0317818 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 04004 302 | Азотна кислота | - | 0,0093283 | 0,03358188 | 0,0067164 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05000 1727 | п-~Толуолсульфокислота | - | 0,0005742 | 0,00206712 | 0,0006201 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05000 10053 | Диметилсульфоксид | - | 0,0062872 | 0,02263392 | 0,0218145 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05001 330 | Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки | - | 0,07551 | 0,271836 | 0,005705 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05002 333 | Сірководень | - | 0,0688233 | 0,24776388 | 0,0036526 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05003 334 | Сірковуглець | - | 0,0126056 | 0,04538016 | 0,0004538 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05004 322 | Сульфатна кислота (H2SO4)(cірчана кислота) | - | 0,006254 | 0,0225144 | 0,0225145 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 06000 337 | Оксид вуглецю | - | 0,04292 | 0,154512 | 0,0058184 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 07000 11812 | Вуглецю діоксид | - | 0,1077625 | 0,387945 | 0,1276688 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10000 - | Тетраметилетилендіамін | - | 0,0003699 | 0,00133164 | 0,0003995 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10000 - | Бензил (метоксиметил) [(триметилсилил) метил] амін | - | 0,0002524 | 0,00090864 | 0,0002726 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10000 114 | 2,2-диметоксиетиламін | - | 0,0023333 | 0,00839988 | 0,000168 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10000 1863 | Триетиламін | - | 0,0017223 | 0,00620028 | 0,0031002 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10002 1819 | Діметиламін | - | 0,0002724 | 0,00098064 | 0,0001961 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10003 1833 | Діетиламін | - | 0,0023278 | 0,00838008 | 0,0001676 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | Гексаметилдисілазан | - | 0,0005721 | 0,00205956 | 0,0006179 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | Метансульфонова кислота | - | 0,0005582 | 0,00200952 | 0,0006029 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | Діетилоксалат | - | 0,000222 | 0,0007992 | 0,0002398 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | Трифторйодметан | - | 0,0004881 | 0,00175716 | 0,0005271 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | 2,6-диметилпіридин | - | 0,0002161 | 0,00077796 | 0,0002334 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | Тетрафтордиброметан | - | 0,0003631 | 0,00130716 | 0,0003922 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | Триметилфосфоноацетат | - | 0,0003581 | 0,00128916 | 0,0003867 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | 2-метилтетрагідрофуран | - | 0,0003537 | 0,00127332 | 0,000382 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | Метил 3-оксоциклобутан-1-карбоксилат | - | 0,0001983 | 0,00071388 | 0,0002142 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | Бромотриметилсилан | - | 0,0005819 | 0,00209484 | 0,0002095 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | Диметил-2-оксопропілфосфонат | - | 0,0011281 | 0,00406116 | 0,0004061 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | 2,2,6,6-тетраметилпіперидин | - | 0,0009086 | 0,00327096 | 0,0003271 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | Триетилсилан | - | 0,0006414 | 0,00230904 | 0,0002309 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | Хлорацетальдегід | - | 0,0004954 | 0,00178344 | 0,0000535 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | Йодоводень | - | 0,0015061 | 0,00542196 | 0,0005422 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | Діетилазодикарбоксилат | - | 0,0002492 | 0,00089712 | 0,0000897 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | 4-бром-1-бутен | - | 0,0020965 | 0,0075474 | 0,0003019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | Етилбромацетат | - | 0,0014819 | 0,00533484 | 0,0002134 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | Етиловий ефір діазооцтової кислоти | - | 0,0117215 | 0,0421974 | 0,0016879 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | Метил 2-бромацетат | - | 0,0005792 | 0,00208512 | 0,0000834 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | Трибромід бору | - | 0,0014201 | 0,00511236 | 0,0002045 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | Пропаргіловий спирт | - | 0,001109 | 0,0039924 | 0,0001597 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | Дигідропіран | - | 0,0024736 | 0,00890496 | 0,0003562 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | Диетилкарбонат | - | 0,0032868 | 0,01183248 | 0,0004733 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | Етил ціаноацетат | - | 0,0013521 | 0,00486756 | 0,0001947 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | Етил ціаноформат | - | 0,0005396 | 0,00194256 | 0,0000777 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | Етандиаль | - | 0,0018861 | 0,00678996 | 0,0002716 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | Диглім | - | 0,0021486 | 0,00773496 | 0,0003094 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | Триізопропіл борат | - | 0,002409 | 0,0086724 | 0,0003469 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | Циклопентанон | - | 0,0018736 | 0,00674496 | 0,0002698 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | 1-хлоретилхлороформіат | - | 0,0020944 | 0,00753984 | 0,0003016 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | Трет-бутилацетат | - | 0,0023264 | 0,00837504 | 0,000335 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | Діізопропіл азодикарбоксилат | - | 0,0018 | 0,00648 | 0,0002592 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | 2,2-диметоксипропан | - | 0,0005132 | 0,00184752 | 0,0000739 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | 1,4-дибромбутан | - | 0,0019813 | 0,00713268 | 0,0002853 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | Тетрагідро-4Н-піран-4-он | - | 0,0007417 | 0,00267012 | 0,0001068 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | 2-бром-1,1-диметоксиетан | - | 0,0012292 | 0,00442512 | 0,000177 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | Циклобутанон | - | 0,0026806 | 0,00965016 | 0,000386 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | Діетилетоксиметиленмалонат | - | 0,0024201 | 0,00871236 | 0,0003485 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | Пропаргілбромід | - | 0,0014403 | 0,00518508 | 0,0001037 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | Трифторметансульфокислота | - | 0,0033472 | 0,01204992 | 0,000241 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | Метилтіогліколат | - | 0,0033056 | 0,01190016 | 0,000238 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | Хлорсульфоніл ізоціанат | - | 0,0041944 | 0,01509984 | 0,000302 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | Трет-бутилбромацетат | - | 0,0018569 | 0,00668484 | 0,0001337 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | Брохлорид етилену | - | 0,0054361 | 0,01956996 | 0,0003914 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | Етилазидоацетат | - | 0,0022625 | 0,008145 | 0,0001629 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | Диметилмалонат | - | 0,0008889 | 0,00320004 | 0,000064 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | Етилбромопіруват | - | 0,0004306 | 0,00155016 | 0,000031 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | Азидотриметилсилан | - | 0,0033389 | 0,01202004 | 0,0002404 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | 1,1,1,3,3,3-гексафтор-2-пропанол | - | 0,0049472 | 0,01780992 | 0,0003562 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | 1,3-дибромопропан | - | 0,0027972 | 0,01006992 | 0,0002014 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | 4-метилморфолін | - | 0,0027528 | 0,00991008 | 0,0001982 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | Бромоацетальдегід діетилацеталь | - | 0,0026889 | 0,00968004 | 0,0001936 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | Етилпіруват | - | 0,0007667 | 0,00276012 | 0,0000552 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | Етилхлороксоацетат | - | 0,0022764 | 0,00819504 | 0,0001639 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | Хлорацетонітрил | - | 0,0022139 | 0,00797004 | 0,0001594 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | Перхлоратна кислота | - | 0,0023306 | 0,00839016 | 0,0001678 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 403 | Гексан | - | 0,1217366 | 0,43825176 | 0,3514557 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 408 | Циклогексан | - | 0,0089168 | 0,03210048 | 0,0321006 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 514 | 2-~Метилпропен (ізобутилен) | - | 0,0000569 | 0,00020484 | 0,0000614 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 526 | Етилен | - | 0,0081556 | 0,02936016 | 0,0005872 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 802 | Бензил хлористий | - | 0,0014153 | 0,00509508 | 0,0002038 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 808 | Бромистий етил (брометан,етилбромід) | - | 0,0013306 | 0,00479016 | 0,0008552 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 853 | 1,2-Дихлорбензол | - | 0,0007259 | 0,00261324 | 0,0000784 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 867 | Метилен йодистий | - | 0,0040431 | 0,01455516 | 0,0002911 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 890 | Трибромметан (бромоформ)(пил) | - | 0,0004601 | 0,00165636 | 0,0004969 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 939 | Хлорацетилхлорид | - | 0,0011728 | 0,00422208 | 0,0004222 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 1002 | 1,4-~Бутандіол | - | 0,0002944 | 0,00105984 | 0,0000424 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 1038 | Спирт аліловий | - | 0,0008236 | 0,00296496 | 0,0000593 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 1042 | Спирт бутиловий | - | 0,0019033 | 0,00685188 | 0,0006852 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 1051 | Спирт ізопропіловий | - | 0,0349905 | 0,1259658 | 0,0995717 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 1061 | Спирт етиловий | - | 0,1525783 | 0,54928188 | 0,4394256 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 1078 | Етиленгліколь | - | 0,0015286 | 0,00550296 | 0,0005503 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 1107 | 2-~Метокси-2-метилпропан (метил-третиннобутиловий ефір) | - | 0,1890229 | 0,68048244 | 0,6804825 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 1108 | 2-~Метоксіетанол (метилцелосольв) | - | 0,0016458 | 0,00592488 | 0,0001185 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 1206 | Бутиловий ефір акрилової кислоти(бутилакрилат) | - | 0,0035236 | 0,01268496 | 0,0002537 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 1225 | Метиловий ефір акрилової кислоти | - | 0,0010372 | 0,00373392 | 0,0003734 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 1231 | Метилформіат | - | 0,0010472 | 0,00376992 | 0,0000754 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 1251 | Ацетооцтовий ефір | - | 0,0021508 | 0,00774288 | 0,0023229 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 1261 | Метиловий ефір пропіонової кислоти(метилпропіонат) | - | 0,0013097 | 0,00471492 | 0,0000943 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 1262 | Ізопропіловий ефір оцтової кислоти (ізопропілацетат) | - | 0,0002055 | 0,0007398 | 0,0002219 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 1302 | Альдегід бензойний (бензальдегід) | - | 0,0004389 | 0,00158004 | 0,0000316 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 1610 | Етилену діоксид | - | 0,0019068 | 0,00686448 | 0,006178 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 2002 | Ацетонітрил (ціанометан,ціанистий метил) | - | 0,0361123 | 0,13000428 | 0,1266447 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 2034 | Формамід | - | 0,0004674 | 0,00168264 | 0,0005048 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 2421 | Тетраметиленімін (пірролідин) | - | 0,0002748 | 0,00098928 | 0,0002968 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 10225 | Триетил-орто-ацетат | - | 0,0023264 | 0,00837504 | 0,0001675 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11001 2001 | Акрилонітрил | - | 0,0049417 | 0,01779012 | 0,0001779 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11006 1317 | Ацетальдегід | - | 0,0070694 | 0,02544984 | 0,0002545 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11008 602 | Бензол | - | 0,0069931 | 0,02517516 | 0,0025175 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11012 2005 | Гідразин | - | 0,0012651 | 0,00455436 | 0,001981 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11013 1523 | Диметилформамід | - | 0,0171667 | 0,06180012 | 0,0556201 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11014 856 | 1,1-Дихлоретан | - | 0,0055516 | 0,01998576 | 0,0079943 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11021 1240 | Етилацетат | - | 0,0545654 | 0,19643544 | 0,1571484 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11026 1537 | Кислота мурашина | - | 0,0016247 | 0,00584892 | 0,0005849 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11027 1546 | Кислота пропіонова | - | 0,0057361 | 0,02064996 | 0,0002065 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11028 1555 | Кислота оцтова | - | 0,1800583 | 0,64820988 | 0,0324105 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11030 616 | Ксилол | - | 0,0003696 | 0,00133056 | 0,0010644 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11035 2418 | Піридин | - | 0,0235861 | 0,08490996 | 0,008491 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11036 1052 | Спирт метиловий | - | 0,1609221 | 0,57931956 | 0,5793197 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11039 2419 | Тетрагідрофуран | - | 0,0274966 | 0,09898776 | 0,0989877 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11046 898 | Трихлорметан | - | 0,1805593 | 0,65001348 | 0,6500134 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11047 882 | Тетрахлоретилен | - | 0,0014084 | 0,00507024 | 0,0025352 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11049 1325 | Формальдегід | - | 0,0004475 | 0,001611 | 0,0001611 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11053 1411 | Циклогексанон | - | 0,003225 | 0,01161 | 0,0001161 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13015 869 | Метилен хлористий | - | 0,1954585 | 0,7036506 | 0,7036505 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14000 307 | Бром | - | 0,0063286 | 0,02278296 | 0,0022783 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14000 313 | Водень бромистий | - | 0,0011591 | 0,00417276 | 0,0020864 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15000 349 | Хлор | - | 0,03056 | 0,110016 | 0,0011 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15003 316 | Пароподібні та газоподібні сполуки хлору, якщо вони не ввійшли до класу I, у перерахунку на хлористий водень | - | 0,0128121 | 0,04612356 | 0,0368989 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15004 915 | Хлорбензол | - | 0,0013156 | 0,00473616 | 0,0004736 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18005 906 | Вуглецю чотирихлорид | - | 0,0027997 | 0,01007892 | 0,010079 |
| Контактні технологічні процеси. 130326 Зварювання металів | 22 | Витяжна труба майстерні | 21 | 0,2 | 1012 | 1012 | - | - | - | 0,36 | 11,46 | 26,9 | - 323 | Кремнію діоксид | - | 0,00049 | 0,001764 | 0,000032 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 10226 | Титану діоксид | - | 0,000136 | 0,0004896 | 0,000005 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01003 123 | Залізо та його сполуки (в переpахунку на залізо) | - | 0,004 | 0,0144 | 0,00063 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01010 203 | Хром та його сполуки в перерахунку на триоксид хрому | - | 0,00032 | 0,001152 | 0,000006 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01104 143 | Манган та його сполуки в перерахунку на діоксид мангану | - | 0,00054 | 0,001944 | 0,000081 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 03000 2902 | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом | - | 0,029 | 0,1044 | 0,0209 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 03002 2726 | Каніфоль талова | - | 0,000751 | 0,0027036 | 0,000541 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05004 322 | Сульфатна кислота (H2SO4) (cірчана кислота) | - | 0,000019 | 0,0000684 | 0,000014 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 1061 | Спирт етиловий | - | 0,000285 | 0,001026 | 0,0002052 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11028 1555 | Кислота оцтова | - | 0,000556 | 0,0020016 | 0,0004 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16000 343 | Фториди, що легко розчиняються (наприклад, NaF) та їх сполуки в перерахунку на фтор | - | 0,00122 | 0,004392 | 0,0000442 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16000 344 | Фториди погано pозчинні неоpганічні (фтоpид алюмінію і кальцію) | - | 0,00061 | 0,002196 | 0,0000327 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16001 342 | Фтор і його пароподібні та газоподібні сполуки в перерахунку на фтористий водень | - | 0,000278 | 0,0010008 | 0,0000136 |
| Інші види використання розчинників та супутні види діяльності. 410411. Інше (дослідження і експеримен-тальні розробки у сфері природничих і технічних наук) | 23 | Витяжна труба місця видачі розчинників | 21 | 0,67 | 1011 | 1010 | - | - | - | 3,1 | 8,8 | 26,9 | - 312 | Водню перекис | - | 0,0000586 | 0,00021096 | 0,0000633 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 348 | Кислота о-фосфорна | - | 0,0000891 | 0,00032076 | 0,0000481 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 04004 302 | Азотна кислота | - | 0,0000298 | 0,00010728 | 0,0000537 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05000 10053 | Диметилсульфоксид | - | 0,0001241 | 0,00044676 | 0,0004011 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05004 322 | Сульфатна кислота (H2SO4)(cірчана кислота) | - | 0,0000718 | 0,00025848 | 0,0003102 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10000 1863 | Триетиламін | - | 0,0000574 | 0,00020664 | 0,000062 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10000 10278 | 2,4,6-Триаміно-1,3,5-триазин /меламін/ | - | 0,0000461 | 0,00016596 | 0,0000829 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | Тетрафенілметан | - | 0,0000534 | 0,00019224 | 0,0002305 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | Диетилсилан | - | 0,0000477 | 0,00017172 | 0,0002059 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | Діазин | - | 0,0000476 | 0,00017136 | 0,0002058 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | 2,2- диметил-1,3-диоксолан | - | 0,0000406 | 0,00014616 | 0,0001462 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | 2,2,2-трифлуороцтова кислота | - | 0,0000783 | 0,00028188 | 0,0000423 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | Ди-трет-бутилдикарбонат | - | 0,0000743 | 0,00026748 | 0,0000321 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 403 | Гексан | - | 0,000528 | 0,0019008 | 0,003673 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 405 | Пентан | - | 0,0000735 | 0,0002646 | 0,0000397 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 408 | Циклогексан | - | 0,0000396 | 0,00014256 | 0,0001427 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 508 | Гептен | - | 0,0000676 | 0,00024336 | 0,0000292 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 867 | Метилен йодистий | - | 0,000056 | 0,0002016 | 0,0000242 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 1051 | Спирт ізопропіловий | - | 0,0002745 | 0,0009882 | 0,0012935 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 1061 | Спирт етиловий | - | 0,000651 | 0,0023436 | 0,0046872 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 1068 | Триметилкарбінол(2-метил-2-пропанол) | - | 0,0000861 | 0,00030996 | 0,0000372 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 1107 | 2-~Метокси-2-метилпропан (метил-третиннобутиловий ефір) | - | 0,0004883 | 0,00175788 | 0,0035158 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 1610 | Етилену діоксид | - | 0,0000739 | 0,00026604 | 0,0003192 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 2002 | Ацетонітрил (ціанометан,ціанистий метил) | - | 0,0005066 | 0,00182376 | 0,0031634 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11008 602 | Бензол | - | 0,0000467 | 0,00016812 | 0,0000504 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11013 1523 | Диметилформамід | - | 0,0002956 | 0,00106416 | 0,0019158 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11014 856 | 1,1-Дихлоретан | - | 0,0000284 | 0,00010224 | 0,0000512 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11021 1240 | Етилацетат | - | 0,0004511 | 0,00162396 | 0,0032477 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11028 1555 | Кислота оцтова | - | 0,0000812 | 0,00029232 | 0,0003509 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11030 616 | Ксилол | - | 0,0000631 | 0,00022716 | 0,0000341 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11035 2418 | Піридин | - | 0,0000444 | 0,00015984 | 0,0000799 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11036 1052 | Спирт метиловий | - | 0,0013052 | 0,00469872 | 0,009157 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11039 2419 | Тетрагідрофуран | - | 0,0002786 | 0,00100296 | 0,0017048 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11046 898 | Трихлорметан | - | 0,0007463 | 0,00268668 | 0,0053734 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11047 882 | Тетрахлоретилен | - | 0,0000282 | 0,00010152 | 0,0000507 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13015 869 | Метилен хлористий | - | 0,0005771 | 0,00207756 | 0,0041549 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14000 307 | Бром | - | 0,0000421 | 0,00015156 | 0,0000182 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14000 313 | Водень бромистий | - | 0,0000595 | 0,0002142 | 0,0000257 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15003 316 | Пароподібні та газоподібні сполуки хлору, якщо вони не ввійшли до класу I, у перерахунку на хлористий водень | - | 0,0001177 | 0,00042372 | 0,0005084 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18005 906 | Вуглецю чотирихлорид | - | 0,0000448 | 0,00016128 | 0,0000806 |
| Установки для спалювання на комерційних підприємствах та в установах Код 120103. Установки для спалювання < 50 МВт (котлоагрегати) | 24 | Димова труба газового котла №1 | 21 | 0,46 | 1009 | 993 | - | - | - | 0,32 | 1,93 | 100 | 01007 183 | Ртуть та її сполуки в перерахунку на ртуть | - | - | - | 0,0000008 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 04001 301 | Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту | - | 0,097 | 0,3492 | 0,7244 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 04002 11815 | Азоту(1) оксид (N2O) | - | - | - | 0,0008 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 06000 337 | Оксид вуглецю | - | 0,2695 | 0,9702 | 2,012 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 07000 11812 | Вуглецю діоксид | - | - | - | 472,838 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12000 410 | Метан | - | - | - | 0,008 |
| Установки для спалювання на комерційних підприємствах та в установах Код 120103. Установки для спалювання < 50 МВт (котлоагрегати | 25 | Димова труба газового котла №2 | 21 | 0,46 | 1009 | 992 | - | - | - | 0,32 | 1,93 | 100 | 01007 183 | Ртуть та її сполуки в перерахунку на ртуть | - | - | - | 0,0000008 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 04001 301 | Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту | - | 0,097 | 0,3492 | 0,7244 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 04002 11815 | Азоту(1) оксид (N2O) | - | - | - | 0,0008 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 06000 337 | Оксид вуглецю | - | 0,2695 | 0,9702 | 2,012 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 07000 11812 | Вуглецю діоксид | - | - | - | 472,838 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12000 410 | Метан | - | - | - | 0,008 |
| Установки для спалювання на комерційних підприємствах та в установах Код 120103. Установки для спалювання < 50 МВт (котлоагрегати | 26 | Димова труба газового котла №3 | 21 | 0,46 | 1009 | 991 | - | - | - | 0,32 | 1,93 | 100 | 01007 183 | Ртуть та її сполуки в перерахунку на ртуть | - | - | - | 0,0000008 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 04001 301 | Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту | - | 0,097 | 0,3492 | 0,7244 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 04002 11815 | Азоту(1) оксид (N2O) | - | - | - | 0,0008 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 06000 337 | Оксид вуглецю | - | 0,2695 | 0,9702 | 2,012 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 07000 11812 | Вуглецю діоксид | - | - | - | 472,838 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12000 410 | Метан | - | - | - | 0,008 |
| Установки для спалювання на комерційних підприємствах та в установах 120105. стаціонарні двигуни | 27 | Вихлопна труба дизельного генератора | 1,6 | 0,09 | 1011 | 982 | - | - | - | 0,088 | 13,84 | 110 | 03000 2902 | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом | - | 0,0003 | 0,00108 | 0,00006 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 04001 301 | Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту | - | 0,06 | 0,216 | 0,0121 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 04002 11815 | Азоту(1) оксид (N2O) | - | - | - | 0,00007 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05001 330 | Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки | - | 0,0124 | 0,04464 | 0,0025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 06000 337 | Оксид вуглецю | - | 0,0054 | 0,01944 | 0,0011 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 07000 11812 | Вуглецю діоксид | - | - | - | 1,982 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) | - | - | - | 0,00135 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12000 410 | Метан | - | - | - | 0,00008 |
| Установки для спалювання на комерційних підприємствах та в установах 120105. стаціонарні двигуни | 28 | Вихлопна труба бензинового генератора | 0,6 | 0,04 | 1012 | 1015 | - | - | - | 0,01 | 7,96 | 105 | 04001 301 | Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту | - | 0,015 | 0,054 | 0,003 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 04002 11815 | Азоту(1) оксид (N2O) | - | - | - | 0,000017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05001 330 | Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки | - | 0,0023 | 0,00828 | 0,00046 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 06000 337 | Оксид вуглецю | - | 0,0013 | 0,00468 | 0,0027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 07000 11812 | Вуглецю діоксид | - | - | - | 0,483 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) | - | - | - | 0,00034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12000 410 | Метан | - | - | - | 0,00002 |
| Інші види використання розчинників та супутні види діяльності. 410411. Інше (дослідження і експеримен-тальні розробки у сфері природничих і технічних наук) | 29 | Витяжна труба приміщення розливу розчинників, зливу та тимчасового зберігання відходів | 21 | 0,85 | 1050 | 985 | - | - | - | 3,33 | 5,87 | 26,9 | - 312 | Водню перекис | - | 0,0070375 | 0,025335 | 0,0253349 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 348 | Кислота о-фосфорна | - | 0,008357 | 0,0300852 | 0,0240681 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 03000 2902 | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом | - | 0,030222 | 0,1087992 | 0,1088 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 04001 301 | Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту | - | 0,04522 | 0,162792 | 0,053538 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 04003 303 | Аміак | - | 0,01142 | 0,041112 | 0,017035 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 04004 302 | Азотна кислота | - | 0,0104478 | 0,03761208 | 0,0376119 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05000 10053 | Диметилсульфоксид | - | 0,0101016 | 0,03636576 | 0,0497353 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05001 330 | Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки | - | 0,009167 | 0,0330012 | 0,014601 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05002 333 | Сірководень | - | 0,004661 | 0,0167796 | 0,009734 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05004 322 | Сульфатна кислота (H2SO4)(cірчана кислота) | - | 0,0287221 | 0,10339956 | 0,1550996 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 06000 337 | Оксид вуглецю | - | 0,090285 | 0,325026 | 0,102209 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 07000 11812 | Вуглецю діоксид | - | 2,25343 | 8,112348 | 2,438405 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10000 1863 | Триетиламін | - | 0,005167 | 0,0186012 | 0,0186012 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10000 10278 | 2,4,6-Триаміно-1,3,5-триазин /меламін/ | - | 0,0019189 | 0,00690804 | 0,0082897 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) | - | 0,067752 | 0,2439072 | 0,077873 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | Тетрафенілметан | - | 0,004269 | 0,0153684 | 0,0230526 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | Диетилсилан | - | 0,0076257 | 0,02745252 | 0,0411786 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | Діазин | - | 0,0095275 | 0,034299 | 0,041159 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | 2,2- диметил-1,3-диоксолан | - | 0,0067666 | 0,02435976 | 0,0292319 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | 2,2,2-трифлуороцтова кислота | - | 0,0050309 | 0,01811124 | 0,0126779 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 - | Ди-трет-бутилдикарбонат | - | 0,0089138 | 0,03208968 | 0,0096269 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 403 | Гексан | - | 0,3527466 | 1,26988776 | 2,5283841 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 405 | Пентан | - | 0,0094523 | 0,03402828 | 0,0238198 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 408 | Циклогексан | - | 0,0165126 | 0,05944536 | 0,0713346 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 508 | Гептен | - | 0,002704 | 0,0097344 | 0,0029203 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 867 | Метилен йодистий | - | 0,0033557 | 0,01208052 | 0,0024161 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 1051 | Спирт ізопропіловий | - | 0,1055664 | 0,38003904 | 0,6467082 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 1061 | Спирт етиловий | - | 0,3255004 | 1,17180144 | 2,3436031 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 1068 | Триметилкарбінол(2-метил-2-пропанол) | - | 0,0020648 | 0,00743328 | 0,0037167 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 1107 | 2-~Метокси-2-метилпропан (метил-третиннобутиловий ефір) | - | 0,7053355 | 2,5392078 | 4,5705739 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 1610 | Етилену діоксид | - | 0,005911 | 0,0212796 | 0,0319196 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 2002 | Ацетонітрил (ціанометан,ціанистий метил) | - | 0,1035346 | 0,37272456 | 0,6565703 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11008 602 | Бензол | - | 0,0034966 | 0,01258776 | 0,0100702 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11013 1523 | Диметилформамід | - | 0,0591297 | 0,21286692 | 0,3831605 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11014 856 | 1,1-Дихлоретан | - | 0,0113696 | 0,04093056 | 0,0409306 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11021 1240 | Етилацетат | - | 0,150358 | 0,5412888 | 0,9743201 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11028 1555 | Кислота оцтова | - | 0,038986 | 0,1403496 | 0,2105244 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11030 616 | Ксилол | - | 0,0023653 | 0,00851508 | 0,0068121 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11035 2418 | Піридин | - | 0,0092494 | 0,03329784 | 0,0399576 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11036 1052 | Спирт метиловий | - | 0,3837655 | 1,3815558 | 2,7470902 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11039 2419 | Тетрагідрофуран | - | 0,1052339 | 0,37884204 | 0,6819155 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11046 898 | Трихлорметан | - | 0,5970494 | 2,14937784 | 4,2987554 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11047 882 | Тетрахлоретилен | - | 0,0042254 | 0,01521144 | 0,0152114 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13015 869 | Метилен хлористий | - | 0,6347747 | 2,28518892 | 4,5703777 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14000 307 | Бром | - | 0,0151885 | 0,0546786 | 0,0109357 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14000 313 | Водень бромистий | - | 0,0071331 | 0,02567916 | 0,0102716 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15000 349 | Хлор | - | 0,022687 | 0,0816732 | 0,029202 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15003 316 | Пароподібні та газоподібні сполуки хлору, якщо вони не ввійшли до класу I, у перерахунку на хлористий водень | - | 0,0470726 | 0,16946136 | 0,2541923 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18005 906 | Вуглецю чотирихлорид | - | 0,0111989 | 0,04031604 | 0,0483794 |
| Мережі розподілу газу. 310601 трубопроводи | 30 | Залпове джерело викидів. ГРП | 2 | 0,5 | 1036 | 977 | - | - | - | - | - | 26,9 | 12000 410 | Метан | - | 0,12887 | 0,463932 | 0,01336 |
|  | 31 | Залпове джерело викидів. ГРП | 2 | 0,5 | 1038 | 976 | - | - | - | - | - | 26,9 | 12000 410 | Метан | - | 0,12887 | 0,463932 | 0,01336 |

| Характеристика устаткування очистки газів |
| --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблиця 15.5 |
| Номер джерела викиду на карті-схемі | Клас | Найменування ГОУ | Забруднюючі речовини, за якими проводиться газоочистка | Витрата газопилового потоку на вході в ГОУ, м3 /с | Максимальна масова концентрація на вході в ГОУ, мг/м3 | Ефективність роботи ГОУ, % | Витрата газопилового потоку на виході з ГОУ, м3 /с | Максимальна масова концентрація на виході з ГОУ, мг/м3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ПГОУ на джерелах викидів відсутні. |

| Характеристика джерел залпових викидів |
| --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Таблиця 15.6 |
| Номер джерела викиду | Найменування забруднюючої речовини | Код забруд-нюючої речовини | Максимальна масова концентрація, мг/м3 | Потужність викиду | Періодичність, раз/доба, місяць, рік | Тривалість викиду, год., хв. | Річна величина залпових викидів, т/рік |
|  |  |  |  | г/сек | кг/год. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 30 | Метан | 12000 410 | - | 0,12887 | 0,463932 | 4 р/рік | 0,3 год | 0,01336 |
| 31 | Метан | 12000 410 | - | 0,12887 | 0,12887 | 4 р/рік | 0,3 год | 0,01336 |

| Характеристика джерел неорганізованих викидів |
| --- |
|  |  |  |  |  | Таблиця 15.7 |
| Номер джерела викиду | Найменування джерела викиду | Код забрудню-ючої речовини | Найменування забруднюючої речовини | Потужність викиду |
|  |  |  |  | г/сек | кг/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Джерела неорганізованих викидів відсутні |

Перелік заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин

| Заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин |
| --- |
|  |  |  |  |  | Таблиця 15.8 |
| Код виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки) | Найменування заходу | Термін виконання заходу | Номер джерела викиду на карті-схемі | Загальний обсяг витрат за кошторисною вартістю, тис.грн. | Очікуване зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря після впровадження заходу, т/рік |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Заходи не передбачаються. |
| Заходи щодо досягнення встановлених нормативів граничнодопустимих викидів для найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин Заходи не передбачаються, оскільки відсутні перевищення нормативів. Заходи щодо запобігання перевищенню встановлених нормативів граничнодопустимих викидів у процесі виробництва. Заходи не передбачаються, оскільки відсутні перевищення нормативів. Заходи щодо обмеження обсягів залпових викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Заходи не передбачаються. Дозволений обсяг залпових викидів не перевищує 3-кратне значення граничнодопустимого викиду відповідно до законодавства. Заходи щодо остаточного припинення діяльності, пов'язаної з викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря, та приведення місця діяльності у задовільний стан. Заходи не передбачаються. |
| Перелік заходів щодо охорони атмосферного повітря на випадок виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря |
|  |  |  |  |  |  | Таблиця 15.9 |
| Найменування потенційно небезпечного об’єкта | Місце розташування потенційно небезпечного об’єкта | Найменування, маса, категорія небезпечної речовини чи групи речовин, що використовуються або виготовляються, переробляються, зберігаються чи транспортуються на об’єкті | Найменування або категорія небезпечної речовини чи групи небезпечних речовин, за якими проводилася ідентифікація об’єкта | Найменування забруднюючих речовин, які у випадку виникнення надзвичайної ситуації техногенного або природного характеру можуть надійти в атмосферне повітря | Найменування заходів щодо охорони атмосферного повітря на випадок виникнення надзвичайної ситуації | Найменування заходів щодо ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайної ситуації |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Згідно з «Порядком ідентифікації об’єктів підвищеної небезпеки та ведення їх обліку» (Постанова КМУ від 13.09.2022 р. №1030) підприємство не включено до Державного реєстру об’єктів підвищеної небезпеки, тому заходи щодо охорони атмосферного повітря на випадок виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря не розроблялися. Заходи щодо охорони атмосферного повітря при несприятливих метеорологічних умовах. Оскільки вклад підприємства в забруднення приземного шару атмосферного повітря незначний і підприємство не отримує попередження від Державної гідрометеорологічної служби України про настання НМ, тому відповідні заходи не розроблялися. Інші заходи, направлені на скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, в залежності від виробництв, технологічного устаткування, не передбачені. |

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

| Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до інших джерел викидів |
| --- |
| Номери джерел викидів: | 1 | Витяжна система В1 лабораторії нового корпусу |
|  |  |  | Таблиця 15.10.1 |
| Найменування забруднюючої речовини | Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3 | Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м3 | Термін досягнення затвердженого значення |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються наступні величини масової витрати (г/сек): |
| Аміак | 0,0905964 |  | З дати видачі дозволу |
| Хлорацетальдегід | 0,0003648 |  | З дати видачі дозволу |
| Азотна кислота | 0,0068735 |  | З дати видачі дозволу |
| Сульфатна кислота (H2SO4) (cірчана кислота) | 0,0061443 |  | З дати видачі дозволу |
| Вуглецю діоксид | 0,0963618 |  | З дати видачі дозволу |
| ‌Азоту(1) оксид (N2O) | 0,05 |  | З дати видачі дозволу |
| Кислота пропіонова | 0,0042278 |  | З дати видачі дозволу |
| Спирт метиловий | 0,0584673 |  | З дати видачі дозволу |
| Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом | 0,08786 |  | З дати видачі дозволу |
| Акрилонітрил | 0,0036417 |  | З дати видачі дозволу |
| Бензол | 0,0051528 |  | З дати видачі дозволу |
| Гідразин | 0,000567 |  | З дати видачі дозволу |
| Сірководень | 0,0393053 |  | З дати видачі дозволу |
| Бром і його пароподібні та газоподібні сполуки в перерахунку на бромистий водень |  |  |  |
|  | 0,0055172 |  | З дати видачі дозволу |
| Хлор | 0,03056 |  | З дати видачі дозволу |
| Пароподібні та газоподібні сполуки хлору, якщо вони не ввійшли до класу I, у перерахунку на хлористий водень | 0,0125873 |  | З дати видачі дозволу |
| Оксид вуглецю | 0,0399094 |  | З дати видачі дозволу |
| Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту | 0,03278 |  | З дати видачі дозволу |
| Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки | 0,071235 |  | З дати видачі дозволу |
| Триетиламін | 0,0012691 |  | З дати видачі дозволу |
| Діметиламін | 0,0002007 |  | З дати видачі дозволу |
| 1,2-Дихлорбензол | 0,0005352 |  | З дати видачі дозволу |
| Метиловий ефір акрилової кислоти | 0,0007644 |  | З дати видачі дозволу |
| Етилену діоксид | 0,0018733 |  | З дати видачі дозволу |
| Ацетальдегід | 0,0052111 |  | З дати видачі дозволу |
| 1,1-Дихлоретан | 0,0040906 |  | З дати видачі дозволу |
| Кислота мурашина | 0,0069147 |  | З дати видачі дозволу |
| Піридин | 0,0173792 |  | З дати видачі дозволу |
| Формальдегід | 0,0003297 |  | З дати видачі дозволу |
| Вуглецю чотирихлорид | 0,002063 |  | З дати видачі дозволу |
| Сірковуглець | 0,0092889 |  | З дати видачі дозволу |
| Диметилформамід | 0,0168655 |  | З дати видачі дозволу |
| Кислота оцтова | 0,1862361 |  | З дати видачі дозволу |
| Ксилол | 0,0008061 |  | З дати видачі дозволу |
| Тетрагідрофуран | 0,0270142 |  | З дати видачі дозволу |
| Трихлорметан | 0,1773916 |  | З дати видачі дозволу |
| Тетрахлоретилен | 0,0010378 |  | З дати видачі дозволу |
| Циклогексанон | 0,0023778 |  | З дати видачі дозволу |
| Етиленгліколь | 0,0011264 |  | З дати видачі дозволу |
| Етилацетат | 0,0536081 |  | З дати видачі дозволу |
| Метилен хлористий | 0,1920294 |  | З дати видачі дозволу |
| Хлорбензол | 0,0009694 |  | З дати видачі дозволу |

| Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до інших джерел викидів |
| --- |
| Номери джерел викидів: | 2 | Витяжна система В2 лабораторії нового корпусу |
|  |  |  | Таблиця 15.10.2 |
| Найменування забруднюючої речовини | Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3 | Затверджений граничнодопустимий викид,мг/м3 | Термін досягнення затвердженого значення |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються наступні величини масової витрати (г/сек): |
| Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом | 0,08786 |  | З дати видачі дозволу |
| Хлорацетальдегід | 0,0003648 |  | З дати видачі дозволу |
| Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту | 0,03278 |  | З дати видачі дозволу |
| Аміак | 0,0905964 |  | З дати видачі дозволу |
| Азотна кислота | 0,0068735 |  | З дати видачі дозволу |
| Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки | 0,071235 |  | З дати видачі дозволу |
| Сірководень | 0,0393053 |  | З дати видачі дозволу |
| Сірковуглець | 0,0092889 |  | З дати видачі дозволу |
| Сульфатна кислота (H2SO4)(cірчана кислота) | 0,0061443 |  | З дати видачі дозволу |
| Оксид вуглецю | 0,0399094 |  | З дати видачі дозволу |
| Вуглецю діоксид | 0,0963618 |  | З дати видачі дозволу |
| ‌Азоту(1) оксид (N2O) | 0,05 |  | З дати видачі дозволу |
| Триетиламін | 0,0012691 |  | З дати видачі дозволу |
| Діметиламін | 0,0002007 |  | З дати видачі дозволу |
| 1,2-Дихлорбензол | 0,0005352 |  | З дати видачі дозволу |
| Етиленгліколь | 0,0011264 |  | З дати видачі дозволу |
| Метиловий ефір акрилової кислоти | 0,0007644 |  | З дати видачі дозволу |
| Етилену діоксид | 0,0018733 |  | З дати видачі дозволу |
| Акрилонітрил | 0,0036417 |  | З дати видачі дозволу |
| Ацетальдегід | 0,0052111 |  | З дати видачі дозволу |
| Бензол | 0,0051528 |  | З дати видачі дозволу |
| Гідразин | 0,000567 |  | З дати видачі дозволу |
| Диметилформамід | 0,0168655 |  | З дати видачі дозволу |
| 1,1-Дихлоретан | 0,0040906 |  | З дати видачі дозволу |
| Етилацетат | 0,0536081 |  | З дати видачі дозволу |
| Кислота мурашина | 0,0069147 |  | З дати видачі дозволу |
| Кислота пропіонова | 0,0042278 |  | З дати видачі дозволу |
| Кислота оцтова | 0,1862361 |  | З дати видачі дозволу |
| Ксилол | 0,0008061 |  | З дати видачі дозволу |
| Піридин | 0,0173792 |  | З дати видачі дозволу |
| Спирт метиловий | 0,0584673 |  | З дати видачі дозволу |
| Тетрагідрофуран | 0,0270142 |  | З дати видачі дозволу |
| Трихлорметан | 0,1773916 |  | З дати видачі дозволу |
| Тетрахлоретилен | 0,0010378 |  | З дати видачі дозволу |
| Формальдегід | 0,0003297 |  | З дати видачі дозволу |
| Циклогексанон | 0,0023778 |  | З дати видачі дозволу |
| Метилен хлористий | 0,1920294 |  | З дати видачі дозволу |
| Бром і його пароподібні та газоподібні сполуки в перерахунку на бромистий водень |  |  | З дати видачі дозволу |
|  | 0,0055172 |  | З дати видачі дозволу |
| Хлор | 0,03056 |  | З дати видачі дозволу |
| Пароподібні та газоподібні сполуки хлору, якщо вони не ввійшли до класу I, у перерахунку на хлористий водень | 0,0125873 |  | З дати видачі дозволу |
| Хлорбензол | 0,0009694 |  | З дати видачі дозволу |
| Вуглецю чотирихлорид | 0,002063 |  | З дати видачі дозволу |

| Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до інших джерел викидів |
| --- |
| Номери джерел викидів: | 3 | Витяжна система В3 лабораторії нового корпусу |
|  |  |  | Таблиця 15.10.3 |
| Найменування забруднюючої речовини | Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3 | Затверджений граничнодопусти-мий викид,мг/м3 | Термін досягнення затвердженого значення |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються наступні величини масової витрати (г/сек): |
| Аміак | 0,0905964 |  | З дати видачі дозволу |
| Азотна кислота | 0,0068735 |  | З дати видачі дозволу |
| Сульфатна кислота (H2SO4) (cірчана кислота) | 0,0061443 |  | З дати видачі дозволу |
| Хлорацетальдегід | 0,0003648 |  | З дати видачі дозволу |
| Вуглецю діоксид | 0,0963618 |  | З дати видачі дозволу |
| ‌Азоту(1) оксид (N2O) | 0,05 |  | З дати видачі дозволу |
| Кислота пропіонова | 0,0042278 |  | З дати видачі дозволу |
| Спирт метиловий | 0,0584673 |  | З дати видачі дозволу |
| Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом | 0,08786 |  | З дати видачі дозволу |
| Акрилонітрил | 0,0036417 |  | З дати видачі дозволу |
| Бензол | 0,0051528 |  | З дати видачі дозволу |
| Гідразин | 0,000567 |  | З дати видачі дозволу |
| Сірководень | 0,0393053 |  | З дати видачі дозволу |
| Бром і його пароподібні та газоподібні сполуки в перерахунку на бромистий водень | 0,0055172 |  | З дати видачі дозволу |
| Хлор | 0,03056 |  | З дати видачі дозволу |
| Пароподібні та газоподібні сполуки хлору, якщо вони не ввійшли до класу I, у перерахунку на хлористий водень | 0,0125873 |  | З дати видачі дозволу |
| Оксид вуглецю | 0,0399094 |  | З дати видачі дозволу |
| Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту | 0,03278 |  | З дати видачі дозволу |
| Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки | 0,071235 |  | З дати видачі дозволу |
| Монометиламін | 0,0020235 |  | З дати видачі дозволу |
| Триетиламін | 0,0012691 |  | З дати видачі дозволу |
| Діметиламін | 0,0002007 |  | З дати видачі дозволу |
| 1,2-Дихлорбензол | 0,0005352 |  | З дати видачі дозволу |
| Метиловий ефір акрилової кислоти | 0,0007644 |  | З дати видачі дозволу |
| Етилену діоксид | 0,0018733 |  | З дати видачі дозволу |
| Ацетальдегід | 0,0052111 |  | З дати видачі дозволу |
| 1,1-Дихлоретан | 0,0040906 |  | З дати видачі дозволу |
| Кислота мурашина | 0,0069147 |  | З дати видачі дозволу |
| Піридин | 0,0173792 |  | З дати видачі дозволу |
| Формальдегід | 0,0003297 |  | З дати видачі дозволу |
| Вуглецю чотирихлорид | 0,002063 |  | З дати видачі дозволу |
| Сірковуглець | 0,0092889 |  | З дати видачі дозволу |
| Диметилформамід | 0,0168655 |  | З дати видачі дозволу |
| Кислота оцтова | 0,1862361 |  | З дати видачі дозволу |
| Ксилол | 0,0008061 |  | З дати видачі дозволу |
| Тетрагідрофуран | 0,0270142 |  | З дати видачі дозволу |
| Трихлорметан | 0,1773916 |  | З дати видачі дозволу |
| Тетрахлоретилен | 0,0010378 |  | З дати видачі дозволу |
| Циклогексанон | 0,0023778 |  | З дати видачі дозволу |
| Етиленгліколь | 0,0011264 |  | З дати видачі дозволу |
| Етилацетат | 0,0536081 |  | З дати видачі дозволу |
| Метилен хлористий | 0,1920294 |  | З дати видачі дозволу |
| Хлорбензол | 0,0009694 |  | З дати видачі дозволу |

| Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до інших джерел викидів |
| --- |
| Номери джерел викидів: | 4 | Витяжна система В4 лабораторії нового корпусу |
|  |  |  | Таблиця 15.10.4 |
| Найменування забруднюючої речовини | Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3 | Затверджений граничнодопустимий викид,мг/м3 | Термін досягнення затвердженого значення |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються наступні величини масової витрати (г/сек): |
| Аміак | 0,0905964 |  | З дати видачі дозволу |
| Азотна кислота | 0,0068735 |  | З дати видачі дозволу |
| Сульфатна кислота (H2SO4)(cірчана кислота) | 0,0061443 |  | З дати видачі дозволу |
| Вуглецю діоксид | 0,0963618 |  | З дати видачі дозволу |
| ‌Азоту(1) оксид (N2O) | 0,05 |  | З дати видачі дозволу |
| Кислота пропіонова | 0,0042278 |  | З дати видачі дозволу |
| Спирт метиловий | 0,0584673 |  | З дати видачі дозволу |
| Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом | 0,08786 |  | З дати видачі дозволу |
| Акрилонітрил | 0,0036417 |  | З дати видачі дозволу |
| Бензол | 0,0051528 |  | З дати видачі дозволу |
| Гідразин | 0,000567 |  | З дати видачі дозволу |
| Хлорацетальдегід | 0,0003648 |  | З дати видачі дозволу |
| Сірководень | 0,0393053 |  | З дати видачі дозволу |
| Бром і його пароподібні та газоподібні сполуки в перерахунку на бромистий водень | 0,0055172 |  |  |
|  |  |  | З дати видачі дозволу |
| Хлор | 0,03056 |  | З дати видачі дозволу |
| Пароподібні та газоподібні сполуки хлору, якщо вони не ввійшли до класу I, у перерахунку на хлористий водень | 0,0125873 |  | З дати видачі дозволу |
| Оксид вуглецю | 0,0399094 |  | З дати видачі дозволу |
| Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту | 0,03278 |  | З дати видачі дозволу |
| Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки | 0,071235 |  | З дати видачі дозволу |
| Триетиламін | 0,0012691 |  | З дати видачі дозволу |
| Діметиламін | 0,0002007 |  | З дати видачі дозволу |
| 1,2-Дихлорбензол | 0,0005352 |  | З дати видачі дозволу |
| Метиловий ефір акрилової кислоти | 0,0007644 |  | З дати видачі дозволу |
| Етилену діоксид | 0,0018733 |  | З дати видачі дозволу |
| Ацетальдегід | 0,0052111 |  | З дати видачі дозволу |
| 1,1-Дихлоретан | 0,0040906 |  | З дати видачі дозволу |
| Кислота мурашина | 0,0069147 |  | З дати видачі дозволу |
| Піридин | 0,0173792 |  | З дати видачі дозволу |
| Формальдегід | 0,0003297 |  | З дати видачі дозволу |
| Вуглецю чотирихлорид | 0,002063 |  | З дати видачі дозволу |
| Сірковуглець | 0,0092889 |  | З дати видачі дозволу |
| Диметилформамід | 0,0168655 |  | З дати видачі дозволу |
| Кислота оцтова | 0,1862361 |  | З дати видачі дозволу |
| Ксилол | 0,0008061 |  | З дати видачі дозволу |
| Тетрагідрофуран | 0,0270142 |  | З дати видачі дозволу |
| Трихлорметан | 0,1773916 |  | З дати видачі дозволу |
| Тетрахлоретилен | 0,0010378 |  | З дати видачі дозволу |
| Циклогексанон | 0,0023778 |  | З дати видачі дозволу |
| Етиленгліколь | 0,0011264 |  | З дати видачі дозволу |
| Етилацетат | 0,0536081 |  | З дати видачі дозволу |
| Метилен хлористий | 0,1920294 |  | З дати видачі дозволу |
| Хлорбензол | 0,0009694 |  | З дати видачі дозволу |

| Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до інших джерел викидів |
| --- |
| Номери джерел викидів: | 5 | Витяжна система В5 лабораторії нового корпусу |
|  |  |  | Таблиця 15.10.5 |
| Найменування забруднюючої речовини | Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3 | Затверджений граничнодопустимий викид,мг/м3 | Термін досягнення затвердженого значення |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються наступні величини масової витрати (г/сек): |
| Аміак | 0,0905964 |  | З дати видачі дозволу |
| Азотна кислота | 0,0068735 |  | З дати видачі дозволу |
| Сульфатна кислота (H2SO4)(cірчана кислота) | 0,0061443 |  | З дати видачі дозволу |
| Вуглецю діоксид | 0,0963618 |  | З дати видачі дозволу |
| ‌Азоту(1) оксид (N2O) | 0,05 |  | З дати видачі дозволу |
| Кислота пропіонова | 0,0042278 |  | З дати видачі дозволу |
| Спирт метиловий | 0,0584673 |  | З дати видачі дозволу |
| Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом | 0,08786 |  | З дати видачі дозволу |
| Акрилонітрил | 0,0036417 |  | З дати видачі дозволу |
| Бензол | 0,0051528 |  | З дати видачі дозволу |
| Гідразин | 0,000567 |  | З дати видачі дозволу |
| Сірководень | 0,0393053 |  | З дати видачі дозволу |
| Бром і його пароподібні та газоподібні сполуки в перерахунку на бромистий водень | 0,0055172 |  |  |
|  |  |  | З дати видачі дозволу |
| Хлор | 0,03056 |  | З дати видачі дозволу |
| Пароподібні та газоподібні сполуки хлору, якщо вони не ввійшли до класу I, у перерахунку на хлористий водень | 0,0125873 |  | З дати видачі дозволу |
| Оксид вуглецю | 0,0399094 |  | З дати видачі дозволу |
| Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту | 0,03278 |  | З дати видачі дозволу |
| Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки | 0,071235 |  | З дати видачі дозволу |
| Хлорацетальдегід | 0,0003648 |  | З дати видачі дозволу |
| Триетиламін | 0,0012691 |  | З дати видачі дозволу |
| Діметиламін | 0,0002007 |  | З дати видачі дозволу |
| 1,2-Дихлорбензол | 0,0005352 |  | З дати видачі дозволу |
| Метиловий ефір акрилової кислоти | 0,0007644 |  | З дати видачі дозволу |
| Етилену діоксид | 0,0018733 |  | З дати видачі дозволу |
| Ацетальдегід | 0,0052111 |  | З дати видачі дозволу |
| 1,1-Дихлоретан | 0,0040906 |  | З дати видачі дозволу |
| Кислота мурашина | 0,0069147 |  | З дати видачі дозволу |
| Піридин | 0,0173792 |  | З дати видачі дозволу |
| Формальдегід | 0,0003297 |  | З дати видачі дозволу |
| Вуглецю чотирихлорид | 0,002063 |  | З дати видачі дозволу |
| Сірковуглець | 0,0092889 |  | З дати видачі дозволу |
| Диметилформамід | 0,0168655 |  | З дати видачі дозволу |
| Кислота оцтова | 0,1862361 |  | З дати видачі дозволу |
| Ксилол | 0,0008061 |  | З дати видачі дозволу |
| Тетрагідрофуран | 0,0270142 |  | З дати видачі дозволу |
| Трихлорметан | 0,1773916 |  | З дати видачі дозволу |
| Тетрахлоретилен | 0,0010378 |  | З дати видачі дозволу |
| Циклогексанон | 0,0023778 |  | З дати видачі дозволу |
| Етиленгліколь | 0,0011264 |  | З дати видачі дозволу |
| Етилацетат | 0,0536081 |  | З дати видачі дозволу |
| Метилен хлористий | 0,1920294 |  | З дати видачі дозволу |
| Хлорбензол | 0,0009694 |  | З дати видачі дозволу |

| Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до інших джерел викидів |
| --- |
| Номери джерел викидів: | 6 | Витяжна система В6 лабораторії нового корпусу |
|  |  |  | Таблиця 15.10.6 |
| Найменування забруднюючої речовини | Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3 | Затверджений граничнодопустимий викид,мг/м3 | Термін досягнення затвердженого значення |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються наступні величини масової витрати (г/сек): |
| Аміак | 0,0905964 |  | З дати видачі дозволу |
| Азотна кислота | 0,0068735 |  | З дати видачі дозволу |
| Сульфатна кислота (H2SO4)(cірчана кислота) | 0,0061443 |  | З дати видачі дозволу |
| Вуглецю діоксид | 0,0963618 |  | З дати видачі дозволу |
| ‌Азоту(1) оксид (N2O) | 0,05 |  | З дати видачі дозволу |
| Кислота пропіонова | 0,0042278 |  | З дати видачі дозволу |
| Спирт метиловий | 0,0584673 |  | З дати видачі дозволу |
| Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом | 0,08786 |  | З дати видачі дозволу |
| Акрилонітрил | 0,0036417 |  | З дати видачі дозволу |
| Бензол | 0,0051528 |  | З дати видачі дозволу |
| Гідразин | 0,000567 |  | З дати видачі дозволу |
| Сірководень | 0,0393053 |  | З дати видачі дозволу |
| Бром і його пароподібні та газоподібні сполуки в перерахунку на бромистий водень | 0,0055172 |  |  |
|  |  |  | З дати видачі дозволу |
| Хлор | 0,03056 |  | З дати видачі дозволу |
| Пароподібні та газоподібні сполуки хлору, якщо вони не ввійшли до класу I, у перерахунку на хлористий водень | 0,0125873 |  | З дати видачі дозволу |
| Оксид вуглецю | 0,0399094 |  | З дати видачі дозволу |
| Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту | 0,03278 |  | З дати видачі дозволу |
| Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки | 0,071235 |  | З дати видачі дозволу |
| Хлорацетальдегід | 0,0003648 |  | З дати видачі дозволу |
| Триетиламін | 0,0012691 |  | З дати видачі дозволу |
| Діметиламін | 0,0002007 |  | З дати видачі дозволу |
| 1,2-Дихлорбензол | 0,0005352 |  | З дати видачі дозволу |
| Метиловий ефір акрилової кислоти | 0,0007644 |  | З дати видачі дозволу |
| Етилену діоксид | 0,0018733 |  | З дати видачі дозволу |
| Ацетальдегід | 0,0052111 |  | З дати видачі дозволу |
| 1,1-Дихлоретан | 0,0040906 |  | З дати видачі дозволу |
| Кислота мурашина | 0,0069147 |  | З дати видачі дозволу |
| Піридин | 0,0173792 |  | З дати видачі дозволу |
| Формальдегід | 0,0003297 |  | З дати видачі дозволу |
| Вуглецю чотирихлорид | 0,002063 |  | З дати видачі дозволу |
| Сірковуглець | 0,0092889 |  | З дати видачі дозволу |
| Диметилформамід | 0,0168655 |  | З дати видачі дозволу |
| Кислота оцтова | 0,1862361 |  | З дати видачі дозволу |
| Ксилол | 0,0008061 |  | З дати видачі дозволу |
| Тетрагідрофуран | 0,0270142 |  | З дати видачі дозволу |
| Трихлорметан | 0,1773916 |  | З дати видачі дозволу |
| Тетрахлоретилен | 0,0010378 |  | З дати видачі дозволу |
| Циклогексанон | 0,0023778 |  | З дати видачі дозволу |
| Етиленгліколь | 0,0011264 |  | З дати видачі дозволу |
| Етилацетат | 0,0536081 |  | З дати видачі дозволу |
| Метилен хлористий | 0,1920294 |  | З дати видачі дозволу |
| Хлорбензол | 0,0009694 |  | З дати видачі дозволу |

| Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до інших джерел викидів |
| --- |
| Номери джерел викидів: | 7 | Витяжна система В7 лабораторії нового корпусу |
|  |  |  | Таблиця 15.10.7 |
| Найменування забруднюючої речовини | Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3 | Затверджений граничнодопустимий викид,мг/м3 | Термін досягнення затвердженого значення |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються наступні величини масової витрати (г/сек): |
| Аміак | 0,0905964 |  | З дати видачі дозволу |
| Азотна кислота | 0,0068735 |  | З дати видачі дозволу |
| Сульфатна кислота (H2SO4)(cірчана кислота) | 0,0061443 |  | З дати видачі дозволу |
| Вуглецю діоксид | 0,0963618 |  | З дати видачі дозволу |
| ‌Азоту(1) оксид (N2O) | 0,05 |  | З дати видачі дозволу |
| Кислота пропіонова | 0,0042278 |  | З дати видачі дозволу |
| Спирт метиловий | 0,0584673 |  | З дати видачі дозволу |
| Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом | 0,08786 |  | З дати видачі дозволу |
| Акрилонітрил | 0,0036417 |  | З дати видачі дозволу |
| Бензол | 0,0051528 |  | З дати видачі дозволу |
| Гідразин | 0,000567 |  | З дати видачі дозволу |
| Сірководень | 0,0393053 |  | З дати видачі дозволу |
| Бром і його пароподібні та газоподібні сполуки в перерахунку на бромистий водень | 0,0055172 |  | З дати видачі дозволу |
| Хлор | 0,03056 |  | З дати видачі дозволу |
| Пароподібні та газоподібні сполуки хлору, якщо вони не ввійшли до класу I, у перерахунку на хлористий водень | 0,0125873 |  | З дати видачі дозволу |
| Оксид вуглецю | 0,0399094 |  | З дати видачі дозволу |
| Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту | 0,03278 |  | З дати видачі дозволу |
| Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки | 0,071235 |  | З дати видачі дозволу |
| Хлорацетальдегід | 0,0003648 |  | З дати видачі дозволу |
| Триетиламін | 0,0012691 |  | З дати видачі дозволу |
| Діметиламін | 0,0002007 |  | З дати видачі дозволу |
| 1,2-Дихлорбензол | 0,0005352 |  | З дати видачі дозволу |
| Метиловий ефір акрилової кислоти | 0,0007644 |  | З дати видачі дозволу |
| Етилену діоксид | 0,0018733 |  | З дати видачі дозволу |
| Ацетальдегід | 0,0052111 |  | З дати видачі дозволу |
| 1,1-Дихлоретан | 0,0040906 |  | З дати видачі дозволу |
| Кислота мурашина | 0,0069147 |  | З дати видачі дозволу |
| Піридин | 0,0173792 |  | З дати видачі дозволу |
| Формальдегід | 0,0003297 |  | З дати видачі дозволу |
| Вуглецю чотирихлорид | 0,002063 |  | З дати видачі дозволу |
| Сірковуглець | 0,0092889 |  | З дати видачі дозволу |
| Диметилформамід | 0,0168655 |  | З дати видачі дозволу |
| Кислота оцтова | 0,1862361 |  | З дати видачі дозволу |
| Ксилол | 0,0008061 |  | З дати видачі дозволу |
| Тетрагідрофуран | 0,0270142 |  | З дати видачі дозволу |
| Трихлорметан | 0,1773916 |  | З дати видачі дозволу |
| Тетрахлоретилен | 0,0010378 |  | З дати видачі дозволу |
| Циклогексанон | 0,0023778 |  | З дати видачі дозволу |
| Етиленгліколь | 0,0011264 |  | З дати видачі дозволу |
| Етилацетат | 0,0536081 |  | З дати видачі дозволу |
| Метилен хлористий | 0,1920294 |  | З дати видачі дозволу |
| Хлорбензол | 0,0009694 |  | З дати видачі дозволу |

| Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до інших джерел викидів |
| --- |
| Номери джерел викидів: | 8 | Витяжна система В8 лабораторії нового корпусу |
|  |  |  | Таблиця 15.10.8 |
| Найменування забруднюючої речовини | Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3 | Затверджений граничнодопустимий викид,мг/м3 | Термін досягнення затвердженого значення |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються наступні величини масової витрати (г/сек): |
| Аміак | 0,0905964 |  | З дати видачі дозволу |
| Азотна кислота | 0,0068735 |  | З дати видачі дозволу |
| Сульфатна кислота (H2SO4)(cірчана кислота) | 0,0061443 |  | З дати видачі дозволу |
| Вуглецю діоксид | 0,0963618 |  | З дати видачі дозволу |
| ‌Азоту(1) оксид (N2O) | 0,05 |  | З дати видачі дозволу |
| Кислота пропіонова | 0,0042278 |  | З дати видачі дозволу |
| Спирт метиловий | 0,0584673 |  | З дати видачі дозволу |
| Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом | 0,08786 |  | З дати видачі дозволу |
| Акрилонітрил | 0,0036417 |  | З дати видачі дозволу |
| Бензол | 0,0051528 |  | З дати видачі дозволу |
| Гідразин | 0,000567 |  | З дати видачі дозволу |
| Сірководень | 0,0393053 |  | З дати видачі дозволу |
| Бром і його пароподібні та газоподібні сполуки в перерахунку на бромистий водень | 0,0055172 |  |  |
|  |  |  | З дати видачі дозволу |
| Хлор | 0,03056 |  | З дати видачі дозволу |
| Пароподібні та газоподібні сполуки хлору, якщо вони не ввійшли до класу I, у перерахунку на хлористий водень | 0,0125873 |  | З дати видачі дозволу |
| Оксид вуглецю | 0,0399094 |  | З дати видачі дозволу |
| Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту | 0,03278 |  | З дати видачі дозволу |
| Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки | 0,071235 |  | З дати видачі дозволу |
| Хлорацетальдегід | 0,0003648 |  | З дати видачі дозволу |
| Триетиламін | 0,0012691 |  | З дати видачі дозволу |
| Діметиламін | 0,0002007 |  | З дати видачі дозволу |
| 1,2-Дихлорбензол | 0,0005352 |  | З дати видачі дозволу |
| Метиловий ефір акрилової кислоти | 0,0007644 |  | З дати видачі дозволу |
| Етилену діоксид | 0,0018733 |  | З дати видачі дозволу |
| Ацетальдегід | 0,0052111 |  | З дати видачі дозволу |
| 1,1-Дихлоретан | 0,0040906 |  | З дати видачі дозволу |
| Кислота мурашина | 0,0069147 |  | З дати видачі дозволу |
| Піридин | 0,0173792 |  | З дати видачі дозволу |
| Формальдегід | 0,0003297 |  | З дати видачі дозволу |
| Вуглецю чотирихлорид | 0,002063 |  | З дати видачі дозволу |
| Сірковуглець | 0,0092889 |  | З дати видачі дозволу |
| Диметилформамід | 0,0168655 |  | З дати видачі дозволу |
| Кислота оцтова | 0,1862361 |  | З дати видачі дозволу |
| Ксилол | 0,0008061 |  | З дати видачі дозволу |
| Тетрагідрофуран | 0,0270142 |  | З дати видачі дозволу |
| Трихлорметан | 0,1773916 |  | З дати видачі дозволу |
| Тетрахлоретилен | 0,0010378 |  | З дати видачі дозволу |
| Циклогексанон | 0,0023778 |  | З дати видачі дозволу |
| Етиленгліколь | 0,0011264 |  | З дати видачі дозволу |
| Етилацетат | 0,0536081 |  | З дати видачі дозволу |
| Метилен хлористий | 0,1920294 |  | З дати видачі дозволу |
| Хлорбензол | 0,0009694 |  | З дати видачі дозволу |

| Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до інших джерел викидів |
| --- |
| Номери джерел викидів: | 9 | Витяжна система В9 лабораторії нового корпусу |
|  |  |  | Таблиця 15.10.9 |
| Найменування забруднюючої речовини | Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3 | Затверджений граничнодопусти-мий викид,мг/м3 | Термін досягнення затвердженого значення |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються наступні величини масової витрати (г/сек): |
| Аміак | 0,0905964 |  | З дати видачі дозволу |
| Азотна кислота | 0,0068735 |  | З дати видачі дозволу |
| Сульфатна кислота (H2SO4)(cірчана кислота) | 0,0061443 |  | З дати видачі дозволу |
| Вуглецю діоксид | 0,0963618 |  | З дати видачі дозволу |
| ‌Азоту(1) оксид (N2O) | 0,05 |  | З дати видачі дозволу |
| Кислота пропіонова | 0,0042278 |  | З дати видачі дозволу |
| Спирт метиловий | 0,0584673 |  | З дати видачі дозволу |
| Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом | 0,08786 |  | З дати видачі дозволу |
| Акрилонітрил | 0,0036417 |  | З дати видачі дозволу |
| Бензол | 0,0051528 |  | З дати видачі дозволу |
| Гідразин | 0,000567 |  | З дати видачі дозволу |
| Сірководень | 0,0393053 |  | З дати видачі дозволу |
| Бром і його пароподібні та газоподібні сполуки в перерахунку на бромистий водень | 0,0055172 |  |  |
|  |  |  | З дати видачі дозволу |
| Хлор | 0,03056 |  | З дати видачі дозволу |
| Пароподібні та газоподібні сполуки хлору, якщо вони не ввійшли до класу I, у перерахунку на хлористий водень | 0,0125873 |  | З дати видачі дозволу З дати видачі дозволу |
| Оксид вуглецю | 0,0399094 |  |  |
| Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту | 0,03278 |  |  |
| Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки | 0,071235 |  | З дати видачі дозволу |
| Хлорацетальдегід | 0,0003648 |  | З дати видачі дозволу |
| Триетиламін | 0,0012691 |  | З дати видачі дозволу |
| Діметиламін | 0,0002007 |  | З дати видачі дозволу |
| 1,2-Дихлорбензол | 0,0005352 |  | З дати видачі дозволу |
| Метиловий ефір акрилової кислоти | 0,0007644 |  | З дати видачі дозволу |
| Етилену діоксид | 0,0018733 |  | З дати видачі дозволу |
| Ацетальдегід | 0,0052111 |  | З дати видачі дозволу |
| 1,1-Дихлоретан | 0,0040906 |  | З дати видачі дозволу |
| Кислота мурашина | 0,0069147 |  | З дати видачі дозволу |
| Піридин | 0,0173792 |  | З дати видачі дозволу |
| Формальдегід | 0,0003297 |  | З дати видачі дозволу |
| Вуглецю чотирихлорид | 0,002063 |  | З дати видачі дозволу |
| Сірковуглець | 0,0092889 |  | З дати видачі дозволу |
| Диметилформамід | 0,0168655 |  | З дати видачі дозволу |
| Кислота оцтова | 0,1862361 |  | З дати видачі дозволу |
| Ксилол | 0,0008061 |  | З дати видачі дозволу |
| Тетрагідрофуран | 0,0270142 |  | З дати видачі дозволу |
| Трихлорметан | 0,1773916 |  | З дати видачі дозволу |
| Тетрахлоретилен | 0,0010378 |  | З дати видачі дозволу |
| Циклогексанон | 0,0023778 |  | З дати видачі дозволу |
| Етиленгліколь | 0,0011264 |  | З дати видачі дозволу |
| Етилацетат | 0,0536081 |  | З дати видачі дозволу |
| Метилен хлористий | 0,1920294 |  | З дати видачі дозволу |
| Хлорбензол | 0,0009694 |  | З дати видачі дозволу |

| Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до інших джерел викидів |
| --- |
| Номери джерел викидів: | 10 | Витяжна система В10 лабораторії нового корпусу |
|  |  |  | Таблиця 15.10.10 |
| Найменування забруднюючої речовини | Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3 | Затверджений граничнодопустимий викид,мг/м3 | Термін досягнення затвердженого значення |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються наступні величини масової витрати (г/сек): |
| Аміак | 0,0905964 |  | З дати видачі дозволу |
| Азотна кислота | 0,0068735 |  | З дати видачі дозволу |
| Сульфатна кислота (H2SO4)(cірчана кислота) | 0,0061443 |  |  |
| Вуглецю діоксид | 0,0963618 |  | З дати видачі дозволу |
| ‌Азоту(1) оксид (N2O) | 0,05 |  | З дати видачі дозволу |
| Кислота пропіонова | 0,0042278 |  | З дати видачі дозволу |
| Спирт метиловий | 0,0584673 |  | З дати видачі дозволу |
| Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом | 0,08786 |  | З дати видачі дозволу |
| Акрилонітрил | 0,0036417 |  | З дати видачі дозволу |
| Бензол | 0,0051528 |  | З дати видачі дозволу |
| Гідразин | 0,000567 |  | З дати видачі дозволу |
| Сірководень | 0,0393053 |  | З дати видачі дозволу |
| Бром і його пароподібні та газоподібні сполуки в перерахунку на бромистий водень | 0,0055172 |  |  |
| Хлор | 0,03056 |  | З дати видачі дозволу |
| Пароподібні та газоподібні сполуки хлору, якщо вони не ввійшли до класу I, у перерахунку на хлористий водень | 0,0125873 |  | З дати видачі дозволу |
| Оксид вуглецю | 0,0399094 |  | З дати видачі дозволу |
| Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту | 0,03278 |  | З дати видачі дозволу |
| Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки | 0,071235 |  | З дати видачі дозволу |
| Хлорацетальдегід | 0,0003648 |  | З дати видачі дозволу |
| Триетиламін | 0,0012691 |  | З дати видачі дозволу |
| Діметиламін | 0,0002007 |  | З дати видачі дозволу |
| 1,2-Дихлорбензол | 0,0005352 |  | З дати видачі дозволу |
| Метиловий ефір акрилової кислоти | 0,0007644 |  | З дати видачі дозволу |
| Етилену діоксид | 0,0018733 |  | З дати видачі дозволу |
| Ацетальдегід | 0,0052111 |  | З дати видачі дозволу |
| 1,1-Дихлоретан | 0,0040906 |  | З дати видачі дозволу |
| Кислота мурашина | 0,0069147 |  | З дати видачі дозволу |
| Піридин | 0,0173792 |  | З дати видачі дозволу |
| Формальдегід | 0,0003297 |  | З дати видачі дозволу |
| Вуглецю чотирихлорид | 0,002063 |  | З дати видачі дозволу |
| Сірковуглець | 0,0092889 |  | З дати видачі дозволу |
| Диметилформамід | 0,0168655 |  | З дати видачі дозволу |
| Кислота оцтова | 0,1862361 |  | З дати видачі дозволу |
| Ксилол | 0,0008061 |  | З дати видачі дозволу |
| Тетрагідрофуран | 0,0270142 |  | З дати видачі дозволу |
| Трихлорметан | 0,1773916 |  | З дати видачі дозволу |
| Тетрахлоретилен | 0,0010378 |  | З дати видачі дозволу |
| Циклогексанон | 0,0023778 |  | З дати видачі дозволу |
| Етиленгліколь | 0,0011264 |  | З дати видачі дозволу |
| Етилацетат | 0,0536081 |  | З дати видачі дозволу |
| Метилен хлористий | 0,1920294 |  | З дати видачі дозволу |
| Хлорбензол | 0,0009694 |  | З дати видачі дозволу |

| Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до інших джерел викидів |
| --- |
| Номери джерел викидів: | 11 | Витяжна система В11 лабораторії нового корпусу |
|  |  |  | Таблиця 15.10.11 |
| Найменування забруднюючої речовини | Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3 | Затверджений граничнодопусти-мий викид,мг/м3 | Термін досягнення затвердженого значення |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються наступні величини масової витрати (г/сек): |
| Аміак | 0,0905964 |  | З дати видачі дозволу |
| Азотна кислота | 0,0068735 |  | З дати видачі дозволу |
| Сульфатна кислота (H2SO4)(cірчана кислота) | 0,0061443 |  | З дати видачі дозволу |
| Вуглецю діоксид | 0,0963618 |  | З дати видачі дозволу |
| ‌Азоту(1) оксид (N2O) | 0,05 |  | З дати видачі дозволу |
| Кислота пропіонова | 0,0042278 |  | З дати видачі дозволу |
| Спирт метиловий | 0,0584673 |  | З дати видачі дозволу |
| Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом | 0,08786 |  | З дати видачі дозволу |
| Акрилонітрил | 0,0036417 |  | З дати видачі дозволу |
| Бензол | 0,0051528 |  | З дати видачі дозволу |
| Гідразин | 0,000567 |  | З дати видачі дозволу |
| Сірководень | 0,0393053 |  | З дати видачі дозволу |
| Бром і його пароподібні та газоподібні сполуки в перерахунку на бромистий водень | 0,0055172 |  |  |
|  |  |  | З дати видачі дозволу З дати видачі дозволу |
| Хлор | 0,03056 |  |  |
| Пароподібні та газоподібні сполуки хлору, якщо вони не ввійшли до класу I, у перерахунку на хлористий водень | 0,0125873 |  | З дати видачі дозволу |
| Оксид вуглецю | 0,0399094 |  | З дати видачі дозволу |
| Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту | 0,03278 |  | З дати видачі дозволу З дати видачі дозволу |
| Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки | 0,071235 |  |  |
| Хлорацетальдегід | 0,0003648 |  | З дати видачі дозволу |
| Триетиламін | 0,0012691 |  | З дати видачі дозволу |
| Діметиламін | 0,0002007 |  | З дати видачі дозволу |
| 1,2-Дихлорбензол | 0,0005352 |  | З дати видачі дозволу |
| Метиловий ефір акрилової кислоти | 0,0007644 |  | З дати видачі дозволу |
| Етилену діоксид | 0,0018733 |  | З дати видачі дозволу |
| Ацетальдегід | 0,0052111 |  | З дати видачі дозволу |
| 1,1-Дихлоретан | 0,0040906 |  | З дати видачі дозволу |
| Кислота мурашина | 0,0069147 |  | З дати видачі дозволу |
| Піридин | 0,0173792 |  | З дати видачі дозволу |
| Формальдегід | 0,0003297 |  | З дати видачі дозволу |
| Вуглецю чотирихлорид | 0,002063 |  | З дати видачі дозволу |
| Сірковуглець | 0,0092889 |  | З дати видачі дозволу |
| Диметилформамід | 0,0168655 |  | З дати видачі дозволу |
| Кислота оцтова | 0,1862361 |  | З дати видачі дозволу |
| Ксилол | 0,0008061 |  | З дати видачі дозволу |
| Тетрагідрофуран | 0,0270142 |  | З дати видачі дозволу |
| Трихлорметан | 0,1773916 |  | З дати видачі дозволу |
| Тетрахлоретилен | 0,0010378 |  | З дати видачі дозволу |
| Циклогексанон | 0,0023778 |  | З дати видачі дозволу |
| Етиленгліколь | 0,0011264 |  | З дати видачі дозволу |
| Етилацетат | 0,0536081 |  | З дати видачі дозволу |
| Метилен хлористий | 0,1920294 |  | З дати видачі дозволу |
| Хлорбензол | 0,0009694 |  | З дати видачі дозволу |

| Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до інших джерел викидів |
| --- |
| Номери джерел викидів: | 12 | Витяжна система В12 лабораторії нового корпусу |
|  |  |  | Таблиця 15.10.12 |
| Найменування забруднюючої речовини | Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3 | Затверджений граничнодопустимий викид,мг/м3 | Термін досягнення затвердженого значення |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються наступні величини масової витрати (г/сек): |
| Аміак | 0,0905964 |  | З дати видачі дозволу |
| Азотна кислота | 0,0068735 |  | З дати видачі дозволу |
| Сульфатна кислота (H2SO4)(cірчана кислота) | 0,0061443 |  | З дати видачі дозволу |
| Вуглецю діоксид | 0,0963618 |  | З дати видачі дозволу |
| ‌Азоту(1) оксид (N2O) | 0,05 |  | З дати видачі дозволу |
| Кислота пропіонова | 0,0042278 |  | З дати видачі дозволу |
| Спирт метиловий | 0,0584673 |  | З дати видачі дозволу |
| Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом | 0,08786 |  | З дати видачі дозволу |
| Акрилонітрил | 0,0036417 |  | З дати видачі дозволу |
| Бензол | 0,0051528 |  | З дати видачі дозволу |
| Гідразин | 0,000567 |  | З дати видачі дозволу |
| Сірководень | 0,0393053 |  | З дати видачі дозволу |
| Бром і його пароподібні та газоподібні сполуки в перерахунку на бромистий водень | 0,0055172 |  |  |
|  |  |  | З дати видачі дозволу З дати видачі дозволу |
| Хлор | 0,03056 |  |  |
| Пароподібні та газоподібні сполуки хлору, якщо вони не ввійшли до класу I, у перерахунку на хлористий водень | 0,0125873 |  |  |
| Оксид вуглецю | 0,0399094 |  | З дати видачі дозволу |
| Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту | 0,03278 |  | З дати видачі дозволу |
| Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки | 0,071235 |  | З дати видачі дозволу |
| Хлорацетальдегід | 0,0003648 |  | З дати видачі дозволу |
| Триетиламін | 0,0012691 |  | З дати видачі дозволу |
| Діметиламін | 0,0002007 |  | З дати видачі дозволу |
| 1,2-Дихлорбензол | 0,0005352 |  | З дати видачі дозволу |
| Метиловий ефір акрилової кислоти | 0,0007644 |  | З дати видачі дозволу |
| Етилену діоксид | 0,0018733 |  | З дати видачі дозволу |
| Ацетальдегід | 0,0052111 |  | З дати видачі дозволу |
| 1,1-Дихлоретан | 0,0040906 |  | З дати видачі дозволу |
| Кислота мурашина | 0,0069147 |  | З дати видачі дозволу |
| Піридин | 0,0173792 |  | З дати видачі дозволу |
| Формальдегід | 0,0003297 |  | З дати видачі дозволу |
| Вуглецю чотирихлорид | 0,002063 |  | З дати видачі дозволу |
| Сірковуглець | 0,0092889 |  | З дати видачі дозволу |
| Диметилформамід | 0,0168655 |  | З дати видачі дозволу |
| Кислота оцтова | 0,1862361 |  | З дати видачі дозволу |
| Ксилол | 0,0008061 |  | З дати видачі дозволу |
| Тетрагідрофуран | 0,0270142 |  | З дати видачі дозволу |
| Трихлорметан | 0,1773916 |  | З дати видачі дозволу |
| Тетрахлоретилен | 0,0010378 |  | З дати видачі дозволу |
| Циклогексанон | 0,0023778 |  | З дати видачі дозволу |
| Етиленгліколь | 0,0011264 |  | З дати видачі дозволу |
| Етилацетат | 0,0536081 |  | З дати видачі дозволу |
| Метилен хлористий | 0,1920294 |  | З дати видачі дозволу |
| Хлорбензол | 0,0009694 |  | З дати видачі дозволу |

| Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до інших джерел викидів |
| --- |
| Номери джерел викидів: | 13 | Витяжна система В13 лабораторії нового корпусу |
|  |  |  | Таблиця 15.10.13 |
| Найменування забруднюючої речовини | Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3 | Затверджений граничнодопусти-мий викид,мг/м3 | Термін досягнення затвердженого значення |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються наступні величини масової витрати (г/сек): |
| Аміак | 0,0905964 |  | З дати видачі дозволу |
| Азотна кислота | 0,0068735 |  | З дати видачі дозволу |
| Сульфатна кислота (H2SO4)(cірчана кислота) | 0,0061443 |  | З дати видачі дозволу |
| Вуглецю діоксид | 0,0963618 |  | З дати видачі дозволу |
| ‌Азоту(1) оксид (N2O) | 0,05 |  | З дати видачі дозволу |
| Кислота пропіонова | 0,0042278 |  | З дати видачі дозволу |
| Спирт метиловий | 0,0584673 |  | З дати видачі дозволу |
| Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом | 0,08786 |  | З дати видачі дозволу З дати видачі дозволу З дати видачі дозволу З дати видачі дозволу З дати видачі дозволу З дати видачі дозволу З дати видачі дозволу |
| Акрилонітрил | 0,0036417 |  |  |
| Бензол | 0,0051528 |  |  |
| Гідразин | 0,000567 |  |  |
| Дициклопентадієни | 0,0268232 |  |  |
| Сірководень | 0,0393053 |  |  |
| Бром і його пароподібні та газоподібні сполуки в перерахунку на бромистий водень | 0,0055172 |  |  |
| Хлор | 0,03056 |  | З дати видачі дозволу |
| Пароподібні та газоподібні сполуки хлору, якщо вони не ввійшли до класу I, у перерахунку на хлористий водень | 0,0125873 |  | З дати видачі дозволу |
| Оксид вуглецю | 0,0399094 |  | З дати видачі дозволу |
| Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту | 0,03278 |  | З дати видачі дозволу |
| Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки | 0,071235 |  | З дати видачі дозволу |
| Хлорацетальдегід | 0,0003648 |  | З дати видачі дозволу |
| Триетиламін | 0,0012691 |  | З дати видачі дозволу |
| Діметиламін | 0,0002007 |  | З дати видачі дозволу |
| 1,2-Дихлорбензол | 0,0005352 |  | З дати видачі дозволу |
| Метиловий ефір акрилової кислоти | 0,0007644 |  | З дати видачі дозволу |
| Етилену діоксид | 0,0018733 |  | З дати видачі дозволу |
| Ацетальдегід | 0,0052111 |  | З дати видачі дозволу |
| 1,1-Дихлоретан | 0,0040906 |  | З дати видачі дозволу |
| Кислота мурашина | 0,0069147 |  | З дати видачі дозволу |
| Піридин | 0,0173792 |  | З дати видачі дозволу |
| Формальдегід | 0,0003297 |  | З дати видачі дозволу |
| Вуглецю чотирихлорид | 0,002063 |  | З дати видачі дозволу |
| Сірковуглець | 0,0092889 |  | З дати видачі дозволу |
| Диметилформамід | 0,0168655 |  | З дати видачі дозволу |
| Кислота оцтова | 0,1862361 |  | З дати видачі дозволу |
| Ксилол | 0,0008061 |  | З дати видачі дозволу |
| Тетрагідрофуран | 0,0270142 |  | З дати видачі дозволу |
| Трихлорметан | 0,1773916 |  | З дати видачі дозволу |
| Тетрахлоретилен | 0,0010378 |  | З дати видачі дозволу |
| Циклогексанон | 0,0023778 |  | З дати видачі дозволу |
| Етиленгліколь | 0,0011264 |  | З дати видачі дозволу |
| Етилацетат | 0,0536081 |  | З дати видачі дозволу |
| Метилен хлористий | 0,1920294 |  | З дати видачі дозволу |
| Хлорбензол | 0,0009694 |  | З дати видачі дозволу |

| Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до інших джерел викидів |
| --- |
| Номери джерел викидів: | 14 | Витяжна система В14 лабораторії нового корпусу |
|  |  |  | Таблиця 15.10.14 |
| Найменування забруднюючої речовини | Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3 | Затверджений граничнодопусти-мий викид,мг/м3 | Термін досягнення затвердженого значення |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються наступні величини масової витрати (г/сек): |
| Аміак | 0,0905964 |  | З дати видачі дозволу |
| Азотна кислота | 0,0068735 |  | З дати видачі дозволу |
| Сульфатна кислота (H2SO4)(cірчана кислота) | 0,0061443 |  |  |
| Вуглецю діоксид | 0,0963618 |  | З дати видачі дозволу |
| ‌Азоту(1) оксид (N2O) | 0,05 |  | З дати видачі дозволу |
| Кислота пропіонова | 0,0042278 |  | З дати видачі дозволу |
| Спирт метиловий | 0,0584673 |  | З дати видачі дозволу |
| Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом | 0,08786 |  | З дати видачі дозволу З дати видачі дозволу З дати видачі дозволу З дати видачі дозволу З дати видачі дозволу З дати видачі дозволу З дати видачі дозволу |
| Акрилонітрил | 0,0036417 |  |  |
| Бензол | 0,0051528 |  |  |
| Гідразин | 0,000567 |  |  |
| Сірководень | 0,0393053 |  |  |
| Бром і його пароподібні та газоподібні сполуки в перерахунку на бромистий водень | 0,0055172 |  |  |
|  |  |  | З дати видачі дозволу |
| Хлор | 0,03056 |  |  |
| Пароподібні та газоподібні сполуки хлору, якщо вони не ввійшли до класу I, у перерахунку на хлористий водень | 0,0125873 |  |  |
| Оксид вуглецю | 0,0399094 |  | З дати видачі дозволу |
| Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту | 0,03278 |  | З дати видачі дозволу |
| Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки | 0,071235 |  | З дати видачі дозволу |
| Хлорацетальдегід | 0,0003648 |  | З дати видачі дозволу |
| Триетиламін | 0,0012691 |  | З дати видачі дозволу |
| Діметиламін | 0,0002007 |  | З дати видачі дозволу |
| Бензил хлористий | 0,0033021 |  | З дати видачі дозволу |
| 1,2-Дихлорбензол | 0,0005352 |  | З дати видачі дозволу |
| Метиловий ефір акрилової кислоти | 0,0007644 |  | З дати видачі дозволу |
| Етилену діоксид | 0,0018733 |  | З дати видачі дозволу |
| Ацетальдегід | 0,0052111 |  | З дати видачі дозволу |
| 1,1-Дихлоретан | 0,0040906 |  | З дати видачі дозволу |
| Кислота мурашина | 0,0069147 |  | З дати видачі дозволу |
| Піридин | 0,0173792 |  | З дати видачі дозволу |
| Формальдегід | 0,0003297 |  | З дати видачі дозволу |
| Вуглецю чотирихлорид | 0,002063 |  | З дати видачі дозволу |
| Сірковуглець | 0,0092889 |  | З дати видачі дозволу |
| Диметилформамід | 0,0168655 |  | З дати видачі дозволу |
| Кислота оцтова | 0,1862361 |  | З дати видачі дозволу |
| Ксилол | 0,0008061 |  | З дати видачі дозволу |
| Тетрагідрофуран | 0,0270142 |  | З дати видачі дозволу |
| Трихлорметан | 0,1773916 |  | З дати видачі дозволу |
| Тетрахлоретилен | 0,0010378 |  | З дати видачі дозволу |
| Циклогексанон | 0,0023778 |  | З дати видачі дозволу |
| Етиленгліколь | 0,0011264 |  | З дати видачі дозволу |
| Етилацетат | 0,0536081 |  | З дати видачі дозволу |
| Метилен хлористий | 0,1920294 |  | З дати видачі дозволу |
| Хлорбензол | 0,0009694 |  | З дати видачі дозволу |

| Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до інших джерел викидів |
| --- |
| Номери джерел викидів: | 15 | Витяжна система В15 лабораторії нового корпусу |
|  |  |  | Таблиця 15.10.15 |
| Найменування забруднюючої речовини | Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3 | Затверджений граничнодопустимий викид,мг/м3 | Термін досягнення затвердженого значення |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються наступні величини масової витрати (г/сек): |
| Аміак | 0,0905964 |  | З дати видачі дозволу |
| Азотна кислота | 0,0068735 |  | З дати видачі дозволу |
| Сульфатна кислота (H2SO4)(cірчана кислота) | 0,0061443 |  |  |
| Вуглецю діоксид | 0,0963618 |  | З дати видачі дозволу |
| ‌Азоту(1) оксид (N2O) | 0,05 |  | З дати видачі дозволу |
| Кислота пропіонова | 0,0042278 |  | З дати видачі дозволу |
| Спирт метиловий | 0,0584673 |  | З дати видачі дозволу |
| Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом | 0,08786 |  | З дати видачі дозволу |
| Акрилонітрил | 0,0036417 |  | З дати видачі дозволу |
| Бензол | 0,0051528 |  | З дати видачі дозволу |
| Гідразин | 0,000567 |  | З дати видачі дозволу |
| Сірководень | 0,0393053 |  | З дати видачі дозволу |
| Бром і його пароподібні та газоподібні сполуки в перерахунку на бромистий водень | 0,0055172 |  | З дати видачі дозволу |
| Хлор | 0,03056 |  | З дати видачі дозволу |
| Пароподібні та газоподібні сполуки хлору, якщо вони не ввійшли до класу I, у перерахунку на хлористий водень | 0,0125873 |  | З дати видачі дозволу |
| Оксид вуглецю | 0,0399094 |  | З дати видачі дозволу |
| Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту | 0,03278 |  | З дати видачі дозволу |
| Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки | 0,071235 |  | З дати видачі дозволу |
| Хлорацетальдегід | 0,0003648 |  | З дати видачі дозволу |
| Триетиламін | 0,0012691 |  | З дати видачі дозволу |
| Діметиламін | 0,0002007 |  | З дати видачі дозволу |
| 1,2-Дихлорбензол | 0,0005352 |  | З дати видачі дозволу |
| Метиловий ефір акрилової кислоти | 0,0007644 |  |  |
| Етилену діоксид | 0,0018733 |  | З дати видачі дозволу |
| Ацетальдегід | 0,0052111 |  | З дати видачі дозволу |
| 1,1-Дихлоретан | 0,0040906 |  | З дати видачі дозволу |
| Кислота мурашина | 0,0069147 |  | З дати видачі дозволу |
| Піридин | 0,0173792 |  | З дати видачі дозволу |
| Формальдегід | 0,0003297 |  | З дати видачі дозволу |
| Вуглецю чотирихлорид | 0,002063 |  | З дати видачі дозволу |
| Сірковуглець | 0,0092889 |  | З дати видачі дозволу |
| Диметилформамід | 0,0168655 |  | З дати видачі дозволу |
| Кислота оцтова | 0,1862361 |  | З дати видачі дозволу |
| Ксилол | 0,0008061 |  | З дати видачі дозволу |
| Тетрагідрофуран | 0,0270142 |  | З дати видачі дозволу |
| Трихлорметан | 0,1773916 |  | З дати видачі дозволу |
| Тетрахлоретилен | 0,0010378 |  | З дати видачі дозволу |
| Циклогексанон | 0,0023778 |  | З дати видачі дозволу |
| Етиленгліколь | 0,0011264 |  | З дати видачі дозволу |
| Етилацетат | 0,0536081 |  | З дати видачі дозволу |
| Метилен хлористий | 0,1920294 |  | З дати видачі дозволу |
| Хлорбензол | 0,0009694 |  | З дати видачі дозволу |

| Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до інших джерел викидів |
| --- |
| Номери джерел викидів: | 16 | Витяжна система В16 лабораторії нового корпусу |
|  |  |  | Таблиця 15.10.16 |
| Найменування забруднюючої речовини | Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3 | Затверджений граничнодопустимий викид,мг/м3 | Термін досягнення затвердженого значення |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються наступні величини масової витрати (г/сек): |
| Аміак | 0,0905964 |  | З дати видачі дозволу |
| Азотна кислота | 0,0068735 |  | З дати видачі дозволу |
| Сульфатна кислота (H2SO4)(cірчана кислота) | 0,0061443 |  |  |
| Вуглецю діоксид | 0,0963618 |  | З дати видачі дозволу |
| ‌Азоту(1) оксид (N2O) | 0,05 |  | З дати видачі дозволу |
| Кислота пропіонова | 0,0042278 |  | З дати видачі дозволу |
| Спирт метиловий | 0,0584673 |  | З дати видачі дозволу |
| Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом | 0,08786 |  |  |
| Акрилонітрил | 0,0036417 |  | З дати видачі дозволу |
| Бензол | 0,0051528 |  | З дати видачі дозволу |
| Гідразин | 0,000567 |  | З дати видачі дозволу |
| Сірководень | 0,0393053 |  | З дати видачі дозволу |
| Бром і його пароподібні та газоподібні сполуки в перерахунку на бромистий водень | 0,0055172 |  | З дати видачі дозволу |
|  |  |  | З дати видачі дозволу |
| Хлор | 0,03056 |  | З дати видачі дозволу |
| Пароподібні та газоподібні сполуки хлору, якщо вони не ввійшли до класу I, у перерахунку на хлористий водень | 0,0125873 |  | З дати видачі дозволу |
| Оксид вуглецю | 0,0399094 |  | З дати видачі дозволу |
| Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту | 0,03278 |  | З дати видачі дозволу |
| Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки | 0,071235 |  | З дати видачі дозволу |
| Хлорацетальдегід | 0,0003648 |  | З дати видачі дозволу |
| Триетиламін | 0,0012691 |  | З дати видачі дозволу |
| Діметиламін | 0,0002007 |  | З дати видачі дозволу |
| 1,2-Дихлорбензол | 0,0005352 |  | З дати видачі дозволу |
| Метиловий ефір акрилової кислоти | 0,0007644 |  | З дати видачі дозволу |
| Етилену діоксид | 0,0018733 |  | З дати видачі дозволу |
| Ацетальдегід | 0,0052111 |  | З дати видачі дозволу |
| 1,1-Дихлоретан | 0,0040906 |  | З дати видачі дозволу |
| Кислота мурашина | 0,0069147 |  | З дати видачі дозволу |
| Піридин | 0,0173792 |  | З дати видачі дозволу |
| Формальдегід | 0,0003297 |  | З дати видачі дозволу |
| Вуглецю чотирихлорид | 0,002063 |  | З дати видачі дозволу |
| Сірковуглець | 0,0092889 |  | З дати видачі дозволу |
| Диметилформамід | 0,0168655 |  | З дати видачі дозволу |
| Кислота оцтова | 0,1862361 |  | З дати видачі дозволу |
| Ксилол | 0,0008061 |  | З дати видачі дозволу |
| Тетрагідрофуран | 0,0270142 |  | З дати видачі дозволу |
| Трихлорметан | 0,1773916 |  | З дати видачі дозволу |
| Тетрахлоретилен | 0,0010378 |  | З дати видачі дозволу |
| Циклогексанон | 0,0023778 |  | З дати видачі дозволу |
| Етиленгліколь | 0,0011264 |  | З дати видачі дозволу |
| Етилацетат | 0,0536081 |  | З дати видачі дозволу |
| Метилен хлористий | 0,1920294 |  | З дати видачі дозволу |
| Хлорбензол | 0,0009694 |  | З дати видачі дозволу |

| Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до інших джерел викидів |
| --- |
| Номери джерел викидів: | 17 | Витяжна система В17 лабораторії нового корпусу |
|  |  |  | Таблиця 15.10.17 |
| Найменування забруднюючої речовини | Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3 | Затверджений граничнодопустимий викид,мг/м3 | Термін досягнення затвердженого значення |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються наступні величини масової витрати (г/сек): |
| Аміак | 0,0905964 |  | З дати видачі дозволу |
| Азотна кислота | 0,0068735 |  | З дати видачі дозволу |
| Сульфатна кислота (H2SO4)(cірчана кислота) | 0,0061443 | З дати видачі дозволу |
| Вуглецю діоксид | 0,0963618 |  | З дати видачі дозволу |
| ‌Азоту(1) оксид (N2O) | 0,05 |  | З дати видачі дозволу |
| Кислота пропіонова | 0,0042278 |  | З дати видачі дозволу |
| Спирт метиловий | 0,0584673 |  | З дати видачі дозволу |
| Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом | 0,08786 |  | З дати видачі дозволу З дати видачі дозволу |
| Акрилонітрил | 0,0036417 |  | З дати видачі дозволу |
| Бензол | 0,0051528 |  | З дати видачі дозволу |
| Гідразин | 0,000567 |  | З дати видачі дозволу |
| Сірководень | 0,0393053 |  | З дати видачі дозволу |
| Бром і його пароподібні та газоподібні сполуки в перерахунку на бромистий водень | 0,0055172 |  | З дати видачі дозволу З дати видачі дозволу З дати видачі дозволу З дати видачі дозволу З дати видачі дозволу З дати видачі дозволу |
| Хлор | 0,03056 |  |  |
| Пароподібні та газоподібні сполуки хлору, якщо вони не ввійшли до класу I, у перерахунку на хлористий водень | 0,0125873 |  |  |
| Оксид вуглецю | 0,0399094 |  |  |
| Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту | 0,03278 |  |  |
| Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки | 0,071235 |  |  |
| Хлорацетальдегід | 0,0003648 |  | З дати видачі дозволу |
| Триетиламін | 0,0012691 |  | З дати видачі дозволу |
| Діметиламін | 0,0002007 |  | З дати видачі дозволу |
| Діетиламін | 0,0054319 |  | З дати видачі дозволу |
| 1,2-Дихлорбензол | 0,0005352 |  | З дати видачі дозволу |
| Метиловий ефір акрилової кислоти | 0,0007644 |  | З дати видачі дозволу |
| Етилену діоксид | 0,0018733 |  | З дати видачі дозволу |
| Ацетальдегід | 0,0052111 |  | З дати видачі дозволу |
| 1,1-Дихлоретан | 0,0040906 |  | З дати видачі дозволу |
| Кислота мурашина | 0,0069147 |  | З дати видачі дозволу |
| Піридин | 0,0173792 |  | З дати видачі дозволу |
| Формальдегід | 0,0003297 |  | З дати видачі дозволу |
| Вуглецю чотирихлорид | 0,002063 |  | З дати видачі дозволу |
| Сірковуглець | 0,0092889 |  | З дати видачі дозволу |
| Диметилформамід | 0,0168655 |  | З дати видачі дозволу |
| Кислота оцтова | 0,1862361 |  | З дати видачі дозволу |
| Ксилол | 0,0008061 |  | З дати видачі дозволу |
| Тетрагідрофуран | 0,0270142 |  | З дати видачі дозволу |
| Трихлорметан | 0,1773916 |  | З дати видачі дозволу |
| Тетрахлоретилен | 0,0010378 |  | З дати видачі дозволу |
| Циклогексанон | 0,0023778 |  | З дати видачі дозволу |
| Етиленгліколь | 0,0011264 |  | З дати видачі дозволу |
| Етилацетат | 0,0536081 |  | З дати видачі дозволу |
| Метилен хлористий | 0,1920294 |  | З дати видачі дозволу |
| Хлорбензол | 0,0009694 |  | З дати видачі дозволу |

| Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до інших джерел викидів |
| --- |
| Номери джерел викидів: | 18 | Витяжна система В18 лабораторії нового корпусу |
|  |  |  | Таблиця 15.10.18 |
| Найменування забруднюючої речовини | Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3 | Затверджений граничнодопусти-мий викид,мг/м3 | Термін досягнення затвердженого значення |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються наступні величини масової витрати (г/сек): |
| Аміак | 0,0905964 |  | З дати видачі дозволу |
| Азотна кислота | 0,0068735 |  | З дати видачі дозволу |
| Сульфатна кислота (H2SO4)(cірчана кислота) | 0,0061443 |  | З дати видачі дозволу |
| Вуглецю діоксид | 0,0963618 |  | З дати видачі дозволу |
| ‌Азоту(1) оксид (N2O) | 0,05 |  | З дати видачі дозволу |
| Кислота пропіонова | 0,0042278 |  | З дати видачі дозволу |
| Спирт метиловий | 0,0584673 |  | З дати видачі дозволу |
| Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом | 0,08786 |  | З дати видачі дозволу |
| Акрилонітрил | 0,0036417 |  | З дати видачі дозволу |
| Бензол | 0,0051528 |  | З дати видачі дозволу |
| Гідразин | 0,000567 |  | З дати видачі дозволу |
| Сірководень | 0,0393053 |  | З дати видачі дозволу |
| Бром і його пароподібні та газоподібні сполуки в перерахунку на бромистий водень | 0,0055172 |  |  |
|  |  |  | З дати видачі дозволу |
| Хлор | 0,03056 |  | З дати видачі дозволу |
| Пароподібні та газоподібні сполуки хлору, якщо вони не ввійшли до класу I, у перерахунку на хлористий водень | 0,0125873 |  | З дати видачі дозволу |
| Оксид вуглецю | 0,0399094 |  | З дати видачі дозволу |
| Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту | 0,03278 |  | З дати видачі дозволу |
| Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки | 0,071235 |  | З дати видачі дозволу |
| Хлорацетальдегід | 0,0003648 |  | З дати видачі дозволу |
| Триетиламін | 0,0012691 |  | З дати видачі дозволу |
| Діметиламін | 0,0002007 |  | З дати видачі дозволу |
| 1,2-Дихлорбензол | 0,0005352 |  | З дати видачі дозволу |
| Метиловий ефір акрилової кислоти | 0,0007644 |  | З дати видачі дозволу |
| Етилену діоксид | 0,0018733 |  | З дати видачі дозволу |
| Ацетальдегід | 0,0052111 |  | З дати видачі дозволу |
| 1,1-Дихлоретан | 0,0040906 |  | З дати видачі дозволу |
| Кислота мурашина | 0,0069147 |  | З дати видачі дозволу |
| Піридин | 0,0173792 |  | З дати видачі дозволу |
| Формальдегід | 0,0003297 |  | З дати видачі дозволу |
| Вуглецю чотирихлорид | 0,002063 |  | З дати видачі дозволу |
| Сірковуглець | 0,0092889 |  | З дати видачі дозволу |
| Диметилформамід | 0,0168655 |  | З дати видачі дозволу |
| Кислота оцтова | 0,1862361 |  | З дати видачі дозволу |
| Ксилол | 0,0008061 |  | З дати видачі дозволу |
| Тетрагідрофуран | 0,0270142 |  | З дати видачі дозволу |
| Трихлорметан | 0,1773916 |  | З дати видачі дозволу |
| Тетрахлоретилен | 0,0010378 |  | З дати видачі дозволу |
| Циклогексанон | 0,0023778 |  | З дати видачі дозволу |
| Етиленгліколь | 0,0011264 |  | З дати видачі дозволу |
| Етилацетат | 0,0536081 |  | З дати видачі дозволу |
| Метилен хлористий | 0,1920294 |  | З дати видачі дозволу |
| Хлорбензол | 0,0009694 |  | З дати видачі дозволу |

| Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до інших джерел викидів |
| --- |
| Номери джерел викидів: | 19 | Витяжна система В19 лабораторії нового корпусу |
|  |  |  | Таблиця 15.10.19 |
| Найменування забруднюючої речовини | Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3 | Затверджений граничнодопусти-мий викид,мг/м3 | Термін досягнення затвердженого значення |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються наступні величини масової витрати (г/сек): |
| Аміак | 0,0905964 |  | З дати видачі дозволу |
| Азотна кислота | 0,0068735 |  | З дати видачі дозволу |
| Сульфатна кислота (H2SO4)(cірчана кислота) | 0,0061443 |  | З дати видачі дозволу |
| Вуглецю діоксид | 0,0963618 |  | З дати видачі дозволу |
| ‌Азоту(1) оксид (N2O) | 0,05 |  | З дати видачі дозволу |
| Кислота пропіонова | 0,0042278 |  | З дати видачі дозволу |
| Спирт метиловий | 0,0584673 |  | З дати видачі дозволу |
| Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом | 0,08786 |  | З дати видачі дозволу |
| Акрилонітрил | 0,0036417 |  | З дати видачі дозволу |
| Бензол | 0,0051528 |  | З дати видачі дозволу |
| Гідразин | 0,000567 |  | З дати видачі дозволу |
| Сірководень | 0,0393053 |  | З дати видачі дозволу |
| Бром і його пароподібні та газоподібні сполуки в перера-хунку на бромистий водень | 0,0055172 |  |  |
|  |  |  | З дати видачі дозволу З дати видачі дозволу З дати видачі дозволу |
| Хлор | 0,03056 |  |  |
| Пароподібні та газоподібні сполуки хлору, якщо вони не ввійшли до класу I, у перерахунку на хлористий водень | 0,0125873 |  |  |
| Оксид вуглецю | 0,0399094 |  | З дати видачі дозволу |
| Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту | 0,03278 |  | З дати видачі дозволу |
| Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки | 0,071235 |  | З дати видачі дозволу |
| 2,2-диметоксиетиламін | 0,0108862 |  | З дати видачі дозволу |
| Хлорацетальдегід | 0,0003648 |  | З дати видачі дозволу |
| Триетиламін | 0,0012691 |  | З дати видачі дозволу |
| Діметиламін | 0,0002007 |  | З дати видачі дозволу |
| 1,2-Дихлорбензол | 0,0005352 |  | З дати видачі дозволу |
| Метиловий ефір акрилової кислоти | 0,0007644 |  | З дати видачі дозволу |
| Етилену діоксид | 0,0018733 |  | З дати видачі дозволу |
| Ацетальдегід | 0,0052111 |  | З дати видачі дозволу |
| 1,1-Дихлоретан | 0,0040906 |  | З дати видачі дозволу |
| Кислота мурашина | 0,0069147 |  | З дати видачі дозволу |
| Піридин | 0,0173792 |  | З дати видачі дозволу |
| Формальдегід | 0,0003297 |  | З дати видачі дозволу |
| Вуглецю чотирихлорид | 0,002063 |  | З дати видачі дозволу |
| Сірковуглець | 0,0092889 |  | З дати видачі дозволу |
| Метилформіат | 0,0024417 |  | З дати видачі дозволу |
| Диметилформамід | 0,0168655 |  | З дати видачі дозволу |
| Кислота оцтова | 0,1862361 |  | З дати видачі дозволу |
| Ксилол | 0,0008061 |  | З дати видачі дозволу |
| Тетрагідрофуран | 0,0270142 |  | З дати видачі дозволу |
| Трихлорметан | 0,1773916 |  | З дати видачі дозволу |
| Тетрахлоретилен | 0,0010378 |  | З дати видачі дозволу |
| Циклогексанон | 0,0023778 |  | З дати видачі дозволу |
| Етиленгліколь | 0,0011264 |  | З дати видачі дозволу |
| Етилацетат | 0,0536081 |  | З дати видачі дозволу |
| Метилен хлористий | 0,1920294 |  | З дати видачі дозволу |
| Хлорбензол | 0,0009694 |  | З дати видачі дозволу |
| Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до інших джерел викидів |
| Номери джерел викидів: | 20 | Витяжна система В1 лабораторії №1 існуючого корпусу |
|  |  |  | Таблиця 15.10.20 |
| Найменування забруднюючої речовини | Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3 | Затверджений граничнодопустимий викид,мг/м3 | Термін досягнення затвердженого значення |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються наступні величини масової витрати (г/сек): |
| Аміак | 0,113295 |  | З дати видачі дозволу |
| Азотна кислота | 0,0093283 |  | З дати видачі дозволу |
| Сульфатна кислота (H2SO4)(cірчана кислота) | 0,006254 |  | З дати видачі дозволу |
| Вуглецю діоксид | 0,1077625 |  | З дати видачі дозволу З дати видачі дозволу З дати видачі дозволу З дати видачі дозволу З дати видачі дозволу З дати видачі дозволу З дати видачі дозволу З дати видачі дозволу З дати видачі дозволу З дати видачі дозволу З дати видачі дозволу З дати видачі дозволу З дати видачі дозволу З дати видачі дозволу З дати видачі дозволу З дати видачі дозволу З дати видачі дозволу З дати видачі дозволу З дати видачі дозволу З дати видачі дозволу З дати видачі дозволу З дати видачі дозволу З дати видачі дозволу З дати видачі дозволу З дати видачі дозволу З дати видачі дозволу З дати видачі дозволу З дати видачі дозволу З дати видачі дозволу З дати видачі дозволу З дати видачі дозволу З дати видачі дозволу З дати видачі дозволу З дати видачі дозволу З дати видачі дозволу З дати видачі дозволу З дати видачі дозволу З дати видачі дозволу З дати видачі дозволу З дати видачі дозволу З дати видачі дозволу З дати видачі дозволу З дати видачі дозволу З дати видачі дозволу |
| ‌Азоту(1) оксид (N2O) | 0,05 |  |  |
| Кислота пропіонова | 0,0057361 |  |  |
| Спирт метиловий | 0,1609221 |  |  |
| Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом | 0,08786 |  |  |
| Акрилонітрил | 0,0049417 |  |  |
| Бензол | 0,0069931 |  |  |
| Гідразин | 0,0012651 |  |  |
| Сірководень | 0,0688233 |  |  |
| Бром і його пароподібні та газоподібні сполуки в перерахунку на бромистий водень | 0,0074877 |  |  |
| Хлор | 0,03056 |  |  |
| Пароподібні та газоподібні сполуки хлору, якщо вони не ввійшли до класу I, у перерахунку на хлористий водень | 0,0128121 |  |  |
| Оксид вуглецю | 0,04292 |  |  |
| Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту | 0,03278 |  |  |
| Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки | 0,07551 |  |  |
| Хлорацетальдегід | 0,0004954 |  |  |
| Монометиламін | 0,0008672 |  |  |
| Триетиламін | 0,0017223 |  |  |
| Діметиламін | 0,0002724 |  |  |
| 1,2-Дихлорбензол | 0,0007259 |  |  |
| Метиловий ефір акрилової кислоти | 0,0010372 |  |  |
| Етилену діоксид | 0,0019068 |  |  |
| Ацетальдегід | 0,0070694 |  |  |
| 1,1-Дихлоретан | 0,0055516 |  |  |
| Кислота мурашина | 0,0016247 |  |  |
| Піридин | 0,0235861 |  |  |
| Формальдегід | 0,0004475 |  |  |
| Вуглецю чотирихлорид | 0,0027997 |  |  |
| Сірковуглець | 0,0126056 |  |  |
| Диметилформамід | 0,0171667 |  |  |
| Кислота оцтова | 0,1800583 |  |  |
| Ксилол | 0,0003696 |  |  |
| Тетрагідрофуран | 0,0274966 |  |  |
| Трихлорметан | 0,1805593 |  |  |
| Тетрахлоретилен | 0,0014084 |  |  |
| Циклогексанон | 0,003225 |  |  |
| Етиленгліколь | 0,0015286 |  |  |
| Етилацетат | 0,0545654 |  |  |
| Метилен хлористий | 0,1954585 |  |  |
| Хлорбензол | 0,0013156 |  |  |

| Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до інших джерел викидів |
| --- |
| Номери джерел викидів: | 21 | Витяжна система В2 лабораторії №2 існуючого корпусу |
|  |  |  | Таблиця 15.10.21 |
| Найменування забруднюючої речовини | Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3 | Затверджений граничнодопусти-мий викид,мг/м3 | Термін досягнення затвердженого значення |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються наступні величини масової витрати (г/сек): |
| Аміак | 0,113295 |  | З дати видачі дозволу |
| Азотна кислота | 0,0093283 |  | З дати видачі дозволу |
| Сульфатна кислота (H2SO4)(cірчана кислота) | 0,006254 |  | З дати видачі дозволу |
| Вуглецю діоксид | 0,1077625 |  | З дати видачі дозволу |
| ‌Азоту(1) оксид (N2O) | 0,05 |  | З дати видачі дозволу |
| Кислота пропіонова | 0,0057361 |  | З дати видачі дозволу |
| Спирт метиловий | 0,1609221 |  | З дати видачі дозволу |
| Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом | 0,08786 |  | З дати видачі дозволу |
| Акрилонітрил | 0,0049417 |  | З дати видачі дозволу |
| Бензол | 0,0069931 |  | З дати видачі дозволу |
| Гідразин | 0,0012651 |  | З дати видачі дозволу |
| Сірководень | 0,0688233 |  | З дати видачі дозволу |
| Бром і його пароподібні та газоподібні сполуки в перерахунку на бромистий водень | 0,0074877 |  | З дати видачі дозволу З дати видачі дозволу З дати видачі дозволу |
| Хлор | 0,03056 |  |  |
| Пароподібні та газоподібні сполуки хлору, якщо вони не ввійшли до класу I, у перерахунку на хлористий водень | 0,0128121 |  |  |
| Оксид вуглецю | 0,04292 |  | З дати видачі дозволу |
| Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту | 0,03278 |  | З дати видачі дозволу |
| Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки | 0,07551 |  | З дати видачі дозволу З дати видачі дозволу З дати видачі дозволу З дати видачі дозволу З дати видачі дозволу З дати видачі дозволу З дати видачі дозволу З дати видачі дозволу З дати видачі дозволу З дати видачі дозволу З дати видачі дозволу |
| Хлорацетальдегід | 0,0004954 |  |  |
| Триетиламін | 0,0017223 |  |  |
| Діметиламін | 0,0002724 |  |  |
| Діетиламін | 0,0023278 |  |  |
| Бензил хлористий | 0,0014153 |  |  |
| 1,2-Дихлорбензол | 0,0007259 |  |  |
| Метиловий ефір акрилової кислоти | 0,0010372 |  |  |
| Етилену діоксид | 0,0019068 |  |  |
| Ацетальдегід | 0,0070694 |  |  |
| 1,1-Дихлоретан | 0,0055516 |  | З дати видачі дозволу |
| Кислота мурашина | 0,0016247 |  | З дати видачі дозволу |
| Піридин | 0,0235861 |  | З дати видачі дозволу |
| Формальдегід | 0,0004475 |  | З дати видачі дозволу |
| Вуглецю чотирихлорид | 0,0027997 |  | З дати видачі дозволу |
| Сірковуглець | 0,0126056 |  | З дати видачі дозволу |
| Метилформіат | 0,0010472 |  | З дати видачі дозволу |
| Диметилформамід | 0,0171667 |  | З дати видачі дозволу |
| Кислота оцтова | 0,1800583 |  | З дати видачі дозволу |
| Ксилол | 0,0003696 |  | З дати видачі дозволу |
| Тетрагідрофуран | 0,0274966 |  | З дати видачі дозволу |
| Трихлорметан | 0,1805593 |  | З дати видачі дозволу |
| Тетрахлоретилен | 0,0014084 |  | З дати видачі дозволу |
| Циклогексанон | 0,003225 |  | З дати видачі дозволу |
| Етиленгліколь | 0,0015286 |  | З дати видачі дозволу |
| Етилацетат | 0,0545654 |  | З дати видачі дозволу |
| Метилен хлористий | 0,1954585 |  | З дати видачі дозволу |
| Хлорбензол | 0,0013156 |  | З дати видачі дозволу |

| Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до інших джерел викидів |
| --- |
| Номери джерел викидів: | 22 | Витяжна труба майстерні |
|  |  |  | Таблиця 15.10.22 |
| Найменування забруднюючої речовини | Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3 | Затверджений граничнодопусти-мий викид,мг/м3 | Термін досягнення затвердженого значення |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються наступні величини масової витрати (г/сек): |
| Сульфатна кислота (H2SO4)(cірчана кислота) | 0,000019 |  | З дати видачі дозволу З дати видачі дозволу З дати видачі дозволу З дати видачі дозволу З дати видачі дозволу З дати видачі дозволу З дати видачі дозволу З дати видачі дозволу |
| Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом | 0,029 |  |  |
| Манган та його сполуки в перерахунку на діоксид мангану | 0,00054 |  |  |
| Залізо та його сполуки (в переpахунку на залізо) | 0,004 |  |  |
| Хром та його сполуки в перерахунку на триоксид хрому | 0,00032 |  |  |
| Фториди, що легко розчиняються (наприклад, NaF) та їх сполуки в перерахунку на фтор | 0,00122 |  |  |
| Фтор і його пароподібні та газоподібні сполуки в перерахунку на фтористий водень | 0,000278 |  |  |
| Кислота оцтова | 0,000556 |  |  |

| Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до інших джерел викидів |
| --- |
| Номери джерел викидів: | 23 | Витяжна труба місця видачі розчинників |
|  |  |  | Таблиця 15.10.23 |
| Найменування забруднюючої речовини | Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3 | Затверджений граничнодопусти-мий викид,мг/м3 | Термін досягнення затвердженого значення |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються наступні величини масової витрати (г/сек): |
| Азотна кислота | 0,0000298 |  | З дати видачі дозволу З дати видачі дозволу З дати видачі дозволу З дати видачі дозволу З дати видачі дозволу З дати видачі дозволу З дати видачі дозволу З дати видачі дозволу З дати видачі дозволу З дати видачі дозволу З дати видачі дозволу З дати видачі дозволу З дати видачі дозволу З дати видачі дозволу З дати видачі дозволу З дати видачі дозволу З дати видачі дозволу З дати видачі дозволу З дати видачі дозволу З дати видачі дозволу З дати видачі дозволу |
| Сульфатна кислота (H2SO4)(cірчана кислота) | 0,0000718 |  |  |
| Спирт метиловий | 0,0013052 |  |  |
| Бензол | 0,0000467 |  |  |
| Бром і його пароподібні та газоподібні сполуки в перерахунку на бромистий водень | 0,0001015 |  |  |
| Пароподібні та газоподібні сполуки хлору, якщо вони не ввійшли до класу I, у перерахунку на хлористий водень | 0,0001177 |  |  |
| Триетиламін | 0,0000574 |  |  |
| Етилену діоксид | 0,0000739 |  |  |
| 1,1-Дихлоретан | 0,0000284 |  |  |
| Піридин | 0,0000444 |  |  |
| Вуглецю чотирихлорид | 0,0000448 |  |  |
| Диметилформамід | 0,0002956 |  |  |
| Кислота оцтова | 0,0000812 |  |  |
| Ксилол | 0,0000631 |  |  |
| Тетрагідрофуран | 0,0002786 |  |  |
| Трихлорметан | 0,0007463 |  |  |
| Тетрахлоретилен | 0,0000282 |  |  |
| Етилацетат | 0,0004511 |  |  |
| Метилен хлористий | 0,0005771 |  |  |

| Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до інших джерел викидів |
| --- |
| Номери джерел викидів: | 24 | Димова труба газового котла №1 |
|  |  |  | Таблиця 15.10.24 |
| Найменування забруднюючої речовини | Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3 | Затверджений граничнодопусти-мий викид,мг/м3 | Термін досягнення затвердженого значення |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються наступні величини масової витрати (г/сек): |
| Оксид вуглецю | 0,2695 |  | З дати видачі дозволу |
| Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту | 0,097 |  | З дати видачі дозволу |

| Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до інших джерел викидів |
| --- |
| Номери джерел викидів: | 25 | Димова труба газового котла №2 |
|  |  |  | Таблиця 15.10.25 |
| Найменування забруднюючої речовини | Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3 | Затверджений граничнодопусти-мий викид,мг/м3 | Термін досягнення затвердженого значення |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються наступні величини масової витрати (г/сек): |
| Оксид вуглецю | 0,2695 |  | З дати видачі дозволу |
| Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту | 0,097 |  | З дати видачі дозволу |

| Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до інших джерел викидів |
| --- |
| Номери джерел викидів: | 26 | Димова труба газового котла №3 |
|  |  |  | Таблиця 15.10.26 |
| Найменування забруднюючої речовини | Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3 | Затверджений граничнодопустимий викид,мг/м3 | Термін досягнення затвердженого значення |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються наступні величини масової витрати (г/сек): |
| Оксид вуглецю | 0,2695 |  | З дати видачі дозволу |
| Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту | 0,097 |  | З дати видачі дозволу |

| Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до інших джерел викидів |
| --- |
| Номери джерел викидів: | 27 | Вихлопна труба дизельного генератора |
|  |  |  | Таблиця 15.10.27 |
| Найменування забруднюючої речовини | Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3 | Затверджений граничнодопусти-мий викид, мг/м3 | Термін досягнення затвердженого значення |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються наступні величини масової витрати (г/сек): |
| Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом | 0,0003 |  | З дати видачі дозволу |
| Оксид вуглецю | 0,0054 |  | З дати видачі дозволу |
| Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту | 0,06 |  | З дати видачі дозволу |
| Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки | 0,0124 |  | З дати видачі дозволу |

| Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до інших джерел викидів |
| --- |
| Номери джерел викидів: | 28 | Вихлопна труба бензинового генератора |
|  |  |  | Таблиця 15.10.28 |
| Найменування забруднюючої речовини | Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3 | Затверджений граничнодопустимий викид,мг/м3 | Термін досягнення затвердженого значення |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються наступні величини масової витрати (г/сек): |
| Оксид вуглецю | 0,0013 |  | З дати видачі дозволу |
| Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту | 0,015 |  | З дати видачі дозволу |
| Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки | 0,0023 |  | З дати видачі дозволу |

| Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до інших джерел викидів |
| --- |
| Номери джерел викидів: | 29 | Витяжна труба приміщення розливу розчинників, зливу та тимчасового зберігання відходів |
|  |  |  | Таблиця 15.10.29 |
| Найменування забруднюючої речовини | Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3 | Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м3 | Термін досягнення затвердженого значення |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються наступні величини масової витрати (г/сек): |
| Аміак | 0,01142 |  | З дати видачі дозволу |
| Азотна кислота | 0,0104478 |  | З дати видачі дозволу |
| Сульфатна кислота (H2SO4)(cірчана кислота) | 0,0287221 |  | З дати видачі дозволу |
| Вуглецю діоксид | 2,25343 |  | З дати видачі дозволу |
| Спирт метиловий | 0,3837655 |  | З дати видачі дозволу |
| Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом | 0,030222 |  | З дати видачі дозволу |
| Бензол | 0,0034966 |  | З дати видачі дозволу |
| Сірководень | 0,004661 |  | З дати видачі дозволу |
| Бром і його пароподібні та газоподібні сполуки в перерахунку на бромистий водень | 0,0223216 |  |  |
| Хлор | 0,022687 |  | З дати видачі дозволу |
| Пароподібні та газоподібні сполуки хлору, якщо вони не ввійшли до класу I, у перерахунку на хлористий водень | 0,0470726 |  | З дати видачі дозволу |
| Оксид вуглецю | 0,090285 |  | З дати видачі дозволу |
| Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту | 0,04522 |  | З дати видачі дозволу |
| Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки | 0,009167 |  | З дати видачі дозволу |
| Триетиламін | 0,005167 |  | З дати видачі дозволу |
| Етилену діоксид | 0,005911 |  | З дати видачі дозволу |
| 1,1-Дихлоретан | 0,0113696 |  | З дати видачі дозволу |
| Піридин | 0,0092494 |  | З дати видачі дозволу |
| Вуглецю чотирихлорид | 0,0111989 |  | З дати видачі дозволу |
| Диметилформамід | 0,0591297 |  | З дати видачі дозволу |
| Кислота оцтова | 0,038986 |  | З дати видачі дозволу |
| Ксилол | 0,0023653 |  | З дати видачі дозволу |
| Тетрагідрофуран | 0,1052339 |  | З дати видачі дозволу |
| Трихлорметан | 0,5970494 |  | З дати видачі дозволу |
| Тетрахлоретилен | 0,0042254 |  | З дати видачі дозволу |
| Етилацетат | 0,150358 |  | З дати видачі дозволу |
| Метилен хлористий | 0,6347747 |  | З дати видачі дозволу |

| Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до інших джерел викидів |
| --- |
| Номери джерел викидів: | 30, 31 | *Залпові джерела викидів. ГРП ( 2 од.) |
| Найменування забруднюючої речовини | Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3 | Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м3 | Термін досягнення затвердженого значення |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються наступні величини масової витрати (г/сек): Метан 0,12887 З дати видачі дозволу |

Умови, які встановлюються в дозволі на викиди

1. До викидів забруднюючих речовин (в тому числі, до технологічного процесу, обладнання та споруд, очистки газопилового потоку).

1.1) Жодний з вказаних дозволених викидів в атмосферу не повинен перевищувати граничнодопустимі рівні викидів, наведені в розділі 3 даного Дозволу. Інших викидів в атмосферу, що чинять суттєвий вплив на навколишнє середовище, бути не повинно.

1.2)  Граничнодопустимі концентрації для викидів в атмосферу, встановлені в Дозволі, повинні досягатися без розбавлення повітрям та повинні грунтуватися на величинах обсягу газів, приведених до наступних нормальних умов:

1.2.1 У випадку газів (окрім продуктів спалювання):

а) температура: 273К, тиск: 101,3 кПа (без виправлень на вміст кисню та вологості).

1.2.2 У випадку газоподібних продуктів спалювання:

а)  3% кисню для рідкого та газоподібного палива, 6% кисню  для твердого палива.

б)  15% кисню для газових турбін та дизельних двигунів.

1.3)  Підприємство зобов'язано подати необхідні документи в Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України  для постановки на державний облік в галузі охорони атмосферного повітря відповідно до постанови КМУ від 13.12.2001 р. № 1655.

1.4) Державна статистична звітність про охорону атмосферного повітря за формою №2-ТП (повітря) - річна "Звіт про охорону атмосферного повітря" повинні надаватися в строки, визначені законодавством.

1.5) Викиди забруднюючих речовин із стаціонарних джерел, які не підлягають регулюванню та за якими не здійснюється державний облік, не повинні призводити до перевищення гігієнічних нормативів на межі санітарно-захисної зони.

1.1. До технологічного процесу

1.1.1. Технічний персонал повинен забезпечити виконання робіт на об`єкті таким чином, щоб викиди в атмосферу та/або запах не призводили до суттєвих незручностей за межами об`єкту або до суттєвого впливу на навколишнє середовище.

1.1.2. Усі роботи на підприємстві повинні здійснюватись відповідно до затверджених технологічних документів. Використовувати сировину та матеріали відповідно до  ДСТУ, ТУ і т.п. з додержанням вимог чинного природоохоронного законодавства України.

1.1.3. В технологічному процесі застосовувати сировину та матеріали, які мають відповідний сертифікат якості та гігієнічні висновки.

1.1.4. Ведення технологічного процесу і обслуговування обладнання в суворій відповідності з керівництвом по експлуатації (режимними картами), проектною документацією, виробничими інструкціями, інструкціями з техніки безпеки, протипожежної та екологічної безпеки.

1.1.5. Всі роботи проводити тільки при увімкненій витяжній вентиляції.

1.1.6. До експлуатації паливовикористовуючого обладнання допускається штатний персонал, який має необхідну технічну підготовку та періодично, за планом, проходить перевірку знань щодо експлуатації технологічного обладнання.

1.1.7. Всі пуски та зупинки паливовикористовуючого обладнання повинні фіксуватись в робочих відомостях затвердженої форми.

1.2. До обладнання та споруд

1.2.1. При проведенні реконструкції, модернізації, введенні нових потужностей виробництва підприємство повинно керуватися чинним природоохоронним законодавством України.

1.2.2. Для зменшення втрат сировини чи готової продукції та запобіганню викидів в атмосферне повітря забруднюючих речовин на усьому ланцюгу технологічного процесу необхідно проводити технічний огляд та контроль за герметичністю обладнання.

1.2.3. Експлуатація технологічного обладнання підприємства повинна здійснюватися згідно з вимогами технічної документації по їх застосуванню (технічного паспорту), який надається виробником обладнання, що забезпечить неможливість виникнення нештатних ситуацій.

1.2.4. Щоденно, перед початком роботи, проводити візуальний огляд обладнання та блокуючих пристроїв, огляд цілісності трубопроводів, щільності фланцевих з'єднань, електрокомунікацій, стан та працездатність припливно-витяжної та аварійної вентиляції.

1.2.5. При виявленні перед початком роботи або під час роботи несправностей на робочому місці, в обладнанні та засобах індивідуального або колективного захисту, необхідно зупинити роботу, вимкнути обладнання, прилади і повідомити про це керівника робіт для вжиття заходів щодо їх усунення.

1.2.6. Стежити за герметичністю обшивки енергетичних установок, вибухових клапанів, зварних сполучень технологічних трубопроводів, регулярно усувати присоси повітря через обшивку установок, повітропроводів і газоходів.

1.3. До очищення газопилового потоку

1.3.1. Умова не встановлюється. ПГОУ на джерелах викидів відсутнє.

2. Виробничий контроль

2.1. Періодичний моніторинг:

a)  для будь-якого параметру, вимірювання якого в силу особливостей пробовідбору/аналізу за 20 хвилин неможливо, необхідно встановити придатний період пробовідбору, а отримані при таких вимірах величини не повинні перевищувати гранично допустиму величину дозволених викидів;

б)  результати вимірювань масової концентрації забруднюючої речовини, які характеризують вміст цієї забруднюючої речовини за двадцятихвилинний проміжок часу по всьому вимірному перерізу газоходу, вважаються такими, що не перевищують значення відповідного нормативу граничнодопустимого викиду, якщо значення кожного результату вимірювання не перевищують значення встановленого нормативу граничнодопустимого викиду.

в) гранично допустима інтенсивність викидів повинна розраховуватися на основі концентрацій як середня величина за певний період часу, помножена на величину відповідної масової витрати. Не один з визначених таким чином показників не повинен перевищувати гранично допустиму величину інтенсивності викидів.

г) для всіх інших параметрів, не один із середніх показників за 20 хвилин не повинен перевищувати гранично допустиму величину дозволених викидів.

2.2. Гранично допустимі концентрації для викидів в атмосферу, встановлені в Дозволі, повинні досягатися без розбавлення повітрям та повинні грунтуватися на величинах обсягу газів, призведених до наступних нормальних умов:

2.2.1. У випадку газів (окрім продуктів спалювання):

Температура: 273К, тиск: 101,3 кПа (без виправлень на вміст кисню та вологості).

2.2.2. У випадку газоподібних продуктів спалювання: Температура: 273К, тиск: 101,3 кПа, сухий газ; 3% кисню для рідкого та газоподібного палива, 6% кисню для твердого палива, 15% кисню для газових турбін та дизельних двигунів.

2.3. Оператор повинен проводити відбір проб, аналіз, вимірювання, дослідження, обслуговування та калібрування відповідно до розділу 5 і Перелік заходів щодо здійснення контролю за дотриманням затверджених нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин та умов дозволу на викиди.

2.4. У випадках, коли змішування перед викидом може впливати на можливість вимірювання параметру, тоді даний параметр може визначатися перед змішуванням (за умовою попереднього письмового дозволу Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської ОДА).

2.5. Повинно бути забезпечено необхідне технічне обслуговування устаткування для моніторингу для того, щоб моніторинг давав точні дані про викиди забруднюючих речовин.

2.6. Після аналізу результатів випробувань, частота, методи та перелік робіт з моніторингу, відбору проб та аналізу, приведені  в Дозволі, повинні коректуватися при умові  попереднього письмового дозволу Департаменту.

2.7. Оператор повинен забезпечувати постійний та безпечний доступ до точок відбору проб для контролю викидів в атмосферне повітря, а також безпечний доступ до будь-яких інших точок пробовідбору та моніторингу відповідно до вимог Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської ОДА.

3. До адміністративних дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

3.1. Суб'єкт господарювання (Оператор) повинен направляти повідомлення, як по телефону, так і по факсу  (якщо є така можливість) в Департамент екології та природних ресурсів Чернігівської ОДА  як можливо скоріше (на скільки це практично можливо), після того, як відбувається щось з наступного:

3.1.1. Будь-яка аварія, що може створити загрозу забруднення повітря або може потребувати екстрених заходів реагування. У якості складової частини повідомлення, суб'єкт господарювання повинен вказати дату та час такої аварії, привести докладну інформацію про те, що сталося та заходи, прийняті для мінімізації викидів і для попередження подібних аварій в майбутньому.

3.2. Суб'єкт господарювання повинен документально фіксувати будь-які аварії, вказані в пункті 3.1 даної умови. В повідомленні, яке надається Департамент екології та природних ресурсів Чернігівської ОДА, повинна наводитися докладна інформація про обставини, які призвели до аварії та про всі прийняті дії для мінімізації впливу на навколишнє середовище та для мінімізації обсягу утворених відходів.

3.3. Звіт за довільною формою про всі зафіксовані аварії повинен надаватися в Департамент екології та природних ресурсів Чернігівської ОДА  в якості складової частини Річного екологічного звіту.

3.4. Оператор повинен ввести в дію та підтримати в дії Систему управління охороною навколишнім природним середовищем, яка відповідає потребам даного Дозволу. В даній системі повинні враховуватися всі виробничі операції та повинні розглядатися всі практичні можливі варіанти для використання більш чистих технологій, більш чистих виробничих процесів та для мінімізації викидів.

3.5. План природоохоронних заходів та цільових показників. Оператор повинен підготувати План природоохоронних заходів та цільових показників. Даний План повинен передбачати календарні строки для досягнення комплексу встановлених цільових показників. Як мінімум, цей План повинен охоплювати п'ятирічний період. План повинен щорічно переглядатися, а про внесенні до нього доповнення необхідно інформувати Управління для узгодження таких доповнень.

4. Вимоги до забруднюючих речовин, викиди яких не підлягають регулюванню та за якими не здійснюється держоблік

4.1. Для забруднюючих речовин: водню перекис (ДВ №1, 20, 23, 29); кислота о-фосфорна (ДВ №2, 20, 23, 29); кремнію діоксид, титану діоксид, залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо), хром та його сполуки в перерахунку на триоксид хрому, манган та його сполуки в перерахунку на діоксид мангану, каніфоль талова, погано розчинні неорганічні (фтоpид алюмінію, гексафторалюмінат натрію) у перерахунку на фтор, спирт етиловий (ДВ №22); циклогексан (ДВ №1, 20, 21, 23, 29); 2,4,6-триаміно-1,3,5-триазин /меламін/ (ДВ №1, 20, 23, 29); пентан (ДВ №2, 20, 23, 29); триметилкарбінол (2-метил-2-пропанол) (ДВ №2, 20, 23, 29); гептен (ДВ №2, 20, 23, 29); метилен йодистий (ДВ №2, 17, 20, 21, 23, 29); кислота лимонна (ДВ №2, 20); діізопропіламін (ДВ №3, 20); дифенілоксид (феноксибензол,дифеніловий ефір) (ДВ №3, 20); 1,2,3-пропантріол (гліцерин), триметилхлорсилан, диметилацетамід, ангідрид оцтовий (ДВ №4 ,20); нітрометан (ДВ №5, 20); о-амінотолуол (о-метиланілін) (ДВ №6 ,20);  діетиленамідоксид (тетрагідро-1,4 оксазин, морфолін),  бутиламін (ДВ №7, 20);  малонової кислоти діетиловий ефір /малоновий ефір/, спирт бензиловий (ДВ №8, 20);  ‌метилен бромистий (ДВ №9, 20); діетиленгліколь  (2,2-оксидіетанол) (ДВ №10, 20); диметиловий ефір сіpчаної кислоти (диметилсульфат), 2-Метилпропен (ізобутилен), тетраметиленімін (пірролідин) (ДВ №11, 20); ацетооцтовий ефір, п-толуолсульфокислота, формамід, ізопропіловий ефір оцтової кислоти (ізопропілацетат), трибромметан (бромоформ)  (ДВ №12, 21); хлорацетилхлорид, дициклопентадієни (ДВ №13, 21); 1,4-бутандіол (ДВ №14, 21); триетил-орто-ацетат (ДВ №17, 21); альдегід бензойний (бензальдегід), спирт аліловий, бутиловий ефір акрилової кислоти (бутилакрилат) (ДВ №18, 21); 2-метоксіетанол (метилцелосольв), метиловий ефір пропіонової кислоти (метилпропіонат) (ДВ №19, 21); диметилсульфоксид, гексан, спирт етиловий, спирт ізопропіловий, 2-метокси-2-метилпропан (метилтретиннобутиловий ефір), ацетонітрил (ціанометан, ціанистий метил) (ДВ №1-21, 23, 29); етилен, бромистий етил (брометан,етилбромід), спирт бутиловий (ДВ №1-21), викиди яких не підлягають нормуванню та за якими не здійснюється держоблік, граничнодопустимі викиди не встановлюються. За результатами розрахунків розсіювання, викиди цих речовин не повинні перевищувати гігієнічні нормативи (ГДК) на межі санітарно-захисної зони.

Популярне резюме в ЗМІ для ознайомлення з громадськістю

ТОВ «НВП «УКРОРГСИНТЕЗ» повідомляє про наміри отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами підприємства. Місцезнаходження суб’єкта господарювання: 02094, м. Київ, Деснянський р-н, вул. Черчилля Вінстона, 85. Адреса проммайданчика: 14014, м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, 66/26. Код за ЄДРПОУ: 31607028. Контактний телефон: (044) 502-20-80, електронна пошта:  info@uoslab.com.

Мета отримання дозволу на викиди – ведення господарської діяльності згідно з вимогами чинного законодавства в галузі охорони атмосферного повітря.

Відповідно до статті 3 частини 2 та 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» планована діяльність підприємства не потрапляє під процедуру оцінки впливу на довкілля.

## Підприємство займається науковими дослідженнями з метою отримання та вивчення речовин і матеріалів для потреб медицини, агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища.

На території проммайданчика розташований діючий одноповерховий науково-дослідний корпус площею 496,2 м2, що підлягає реконструкції з переплануванням приміщень, де будуть організовані дві лабораторії, приміщення зберігання матеріальних цінностей, приміщення видачі розчинників, майстерня. В корпусі також організована вбудована газова котельня, в якій будуть замінені існуючі газові котли на нові. Планується встановити три котла фірми “Viessman” типу Vitocrossal CRU номінальною тепловою потужністю 1000 кВт кожний. Крім того, запроектований новий науково-виробничий корпус площею 2404,0 м2, що включає п'ять поверхів для лабораторій (всього 19 лабораторій) та підвал для комунікацій. На підприємстві для безперебійного електроживлення передбачені: стаціонарний дизельний генератор номінальною потужністю 32,0 кВт та стаціонарний бензиновий генератор номінальною потужністю 5,0 кВт. Всього на території підприємства 31 стаціонарних джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Річний обсяг викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря становить - 1542,4887864 тон на рік, в т. ч. (т/рік): водню перекис - 0,1077365, кремнію діоксид - 0,000032,  кислота о-фосфорна - 0,0915069, дициклопентадієни - 0,0034487, титану діоксид - 0,000005, оксид вуглецю - 6,2436032, бром та його сполуки - 0,0910865, залізо та його сполуки - 0,00063, ртуть та її сполуки - 0,0000024, хром та його сполуки - 0,000006, манган та його сполуки - 0,000081, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом - 0,76312, каніфоль талова - 0,000541, оксиди азоту у перерахунку на діоксид азоту - 2,390518, аміак - 0,5291943, азотна кислота - 0,1451275, діоксид та інші сполуки сірки - 1,1095395, органічні аміни - 0,1340432, неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) - 84,8954132, хлоровані парафіни з коротким ланцюгом - 19,1166438, хлор та сполуки хлору - 0,052301999, водню хлорид (соляна кислота за молекулою HCl) - 1,017277, хлорбензол - 0,0075782, фтор та його сполуки - 0,0000905, вуглецю чотирихлорид (тетрахлорметан) - 0,2097253 та парникові гази (вуглецю діоксид, метан, азоту(1) оксид (N2O)) – 1425,5789427.

Підприємство відноситься до 2-ї групи та підлягає взяттю на державий облік.

За результатами розрахунків розсіювання викидів та лабораторних досліджень повітря, перевищення нормативних значень ГДК забруднюючих речовин на межі СЗЗ (50 м) не встановлено. Нормативна СЗЗ до найближчої житлової забудови витримана.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання, не передбачаються, так як підприємство не входить до «Переліку виробництв та технологічного устаткування, які підлягають до впровадження найкращих доступних технологій та методів керування».

Перелік заходів щодо скорочення викидів, що виконані або/та які потребують виконання, не розроблявся, так як викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря не перевищують граничнодопустимих викидів встановлених чинним законодавством.

Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів, не передбачається, оскільки такі заходи не розроблялися.

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству - пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря встановлені для стаціонарних джерел підприємства відповідають чинному законодавству.

Зауваження та пропозиції щодо намірів приймаються в місячний термін після публікації до Чернігівської ОДА за адресою: 14000, м. Чернігів, вул. Шевченка, 7, тел. (0462) 67-50-71, 67-50-58, post@regadm.gov.ua; Департаменту екології Чернігівської ОДА за адресою: м. Чернігів, пр-т Миру,14, тел. (0462)67-48-72, deko_post@cg.gov.ua.

# 16.Джерела інформації

1. Закон України „Про охорону атмосферного повітря", 16 жовтня 1992 року № 2707-ХІІ.

2. Інструкція про загальні вимоги до оформлення документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців. Затверджено Наказом Міністерством охорони навколишнього природного середовища України №108 від 09 березня 2006 року.

3. Постанова КМУ від 29 листопада 2001 р. № 1598 „Про затвердження переліку найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин, викиди яких в атмосферне повітря підлягають регулюванню".

4. Постанова КМУ від 28 грудня 2001 р. № 1780 "Про затвердження Порядку розроблення та затвердження нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел".

5. Наказ Мінекоресурсів України від 14 березня 2002 року № 104 „Про затвердження Переліку речовин, які входять до "твердих речовин" та "вуглеводнів" і за викиди яких справляється збір".

6. Наказ Мінекоресурсів України від 10 травня 2002 року № 177, зареєстровано в Міністерстві юстиції 22 травня 2002 р. за № 445/6733 „Про затвердження Інструкції про порядок та критерії взяття на державний облік об'єктів, які справляють або можуть справити шкідливий вплив на здоров'я людей і стан атмосферного повітря, видів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря".

7. Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів. Наказ Мінохорони здоров’я України № 173 від 19.06.96.

8. ОНД-86. Гидрометеоиздат. Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий. – Л.:  1987.

9. Нормативи гранично допустимих викидів забруднюючих речовин від стаціонарних джерел, затверджені Наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 27.06.2006 № 309.

10. Звіт по  інвентаризації  викидів  забруднюючих  речовин на ТОВ «НВП «УКРОРГСИНТЕЗ».

# Text boxes

Приміщення для видачі хімічних речовин

Лабораторія